## Slide 1: İPLİK NUMARALAMA SİSTEMLERİ

## Slide 2: Km Hm dam m dm cm mm
Ölçmede milimetreye gidildikçe bir sıfır eklenir. Yani Çarpılır.
Kilometreye gidildikçe bir sıfır düşürülür. Yani bölünür.
0,3 dam 300 cm
0,0031 km 31 dm
3,16 hm 316000 m
3,18 dm ………… km
0,08 cm …………..mm
527,7 hm …………..m

## Slide 3: T kg hg dag g dg cg mg
2,6 cg 0,26 g
0.0007 kg 70 cg
0,018 g 1,8 cg
0,0004 t 0,4 kg
7 cg ……….kg
5,6 g …….. kg
1627 cg ……….kg
4,9mg ………..g

## Slide 4: İngiliz Uzunluk Ölçü Birimleri
İngiliz Uzunluk birimlerinin yazılışları, sembolleri ve metrik sistemdeki karşılıkları aşağıdaki gibidir.
Yarda=yd
Foot=ft
İnch=in
1 Hank 840 yd =250 ayak= 32040 pus = 768 m
1 yd = 3 ayak = 36 pus = 0,9144 m = 91,44 cm
1 ayak = 12 pus = 0,304 m
1 pus = 0,025 cm
1 pus = 1 in = 25,4 mm = 2,54 cm = 0,0254 m
1 ayak= 1 foot
1 yd = 3 ft = 36 in
1 ft = 12 in

## Slide 6: İngiliz Ağırlık Birimleri
1 libre = 16 ons = 7000 grains = 454 g
1 onz = 437 grains = 28.3 g
1 grains = 0,065 g
1 ons 28,3 g
40 ons x
------------------
X = 40 . 28,3
X = 1,132

## Slide 7
25 lb + 3 ons = …….. ?
1 lb 454 g
25 lb x g
-------------------------
X = 454*25
X = 11350
1 ons 28,3 g
3 ons x g
--------------------
X = 3*28,3
X = 84,9
G= 84,9+11350 = 11434,9 g

## Slide 8
Herhangi bir liften elde edilen ipliğin uzunluğu ve ağırlığı arasındaki ilişkiyi ifade eder.
Aynı uzunlukta olan iki iplikten çapı geniş olan daha ağır olur. Bunun gibi aynı ağırlıkta olan iki iplikten çapı küçük olan daha uzun olur.
İpliklerin kalınlık veya incelik derecesi diğer bir deyişle numarası iki ana sisteme göre bulunur.

## Slide 9
Endireckt Sistem (Uzunluk Esasına Göre)
Direct Sistem (Ağırlık Esasına Göre)

## Slide 10
Endirect Sistem:
Bu sistemde iplik inceldikçe numara büyür. Genellikle pamuk, yün, keten iplikleri bu sisteme göre numaralandırılır. İplik numarası iplik uzunluğunun iplik ağırlığına bölünmesi ile bulunur.

## Slide 11
İplik Uzunluğu U
İplik Ağırlığı A
İplik Numarası N
İle gösterilecek olursa N=U/A eşitliği iplik numarasını verir.

## Slide 12
Endirect Sistemde kullanılan iplik numaralama sistemleri ve sembolleri aşağıdaki gibidir.
Numara Metrik Nm
İngiliz Numara (Pamuk) Ne
İngiliz Numara (kamgarn) Nek
İngiliz Numara (Shtraygarn) New
İngiliz Numara (Keten) NeL
Numara Fransız Nf

## Slide 13
Direct Sistem:
Bu sistemde iplik kalınlaştıkça numara büyür. Genellikle suni ipek, hakiki ipek, kalın kendir, jüte iplikleri bu sisteme göre numaralandırılır.
İplik ağırlığının iplik uzunluğuna bölünmesi ile bulunur. N=A/U

## Slide 14
Direct Sitemde kullanılan İplik numaralama sistemleri ve sembolleri aşağıdaki gibidir.
Beynelminel Denye Td
Teks Tex

## Slide 15: Numarametrik
Daha çok yün ipliği için kullanılan bu sistemde bir kilogram ipliğin km cinsinden uzunluğu temel alınır.
Örneğin numarametriği 15 olan ipliğin 15 km kilometresi 1 kg gelir.
Numarametrik sistemde ipliğin numarasını hesaplamak için Nm=U/A= U(km)/A(kg)= U(m)/A(g) formülü kullanılır.

## Slide 16
Örnek: Uzunluğu 25 cm, ağırlığı 10 mg olan ipliğin Nm nedir?
U=25 cm = 0.25 m
A=10 mg = 0.01 g
Nm?
Nm=U/A = 0.25/0.01= 25 m/g

## Slide 17
Örnek: uzunluğu 27 dm, ağırlığı 54 mg olan ipliğin Nm nedir?
U= 27 dm= 2.7 m
A= 54 mg= 0.054 g
Nm:?
Nm=2.7/0.054 = 50 m/g

## Slide 18
Örnek: uzunluğu 74 yd, ağırlığı 0.07 lb olan ipliğin Nm nedir?
1 yd 0.9144 m 1 lb 454 g
74 yd x 0.07 lb X
---------------------- --------------------------
X=0.9144 x 74 X=0.07 x454
X=67.66 m x=3.178 g
Nm=U/A = 67.66/3.178 =21.290 m/g

## Slide 19
Numara İngiliz Pamuk (Ne):
Bir Lb ağırlığındaki iplikte bulunan 840 yardalık çile sayısı ipliğin numara İngiliz pamuğunu belirler. İpliğin numara İngiliz pamuğunu hesaplamak için N=U/A.840 formülünden yararlanıyoruz.
Numara İngiliz Pamuk hesaplanırken çıkan sonuç yd/lb olmalıdır.

## Slide 20
Örnek: Uzunluğu 576 inch, ağırlığı 0,0005 lb olan ipliğin Ne nedir?
1 yd 36 in
x 576 in
-------------------
36x/36 =576/36
X=16 yd
Ne= U/A.840 = 16/0.0005 x 840 = 38 yd/lb

## Slide 21
Örnek: uzunluğu 110 yd, ağırlığı 0.08 onz olan ipliğin Ne nedir?
1 lb 16 onz
X 0.08 onz
------------------------------
X=0.08/16 = 0.0005 lb
Ne= U/A. 840 = 110/0.0005 x 840 = 110/4.2 = 26 yd/lb

## Slide 22
Numara Denye (Beynelminel Denye) Td
Bugün özellikle devamlı filament ipliklerin şerit ve fitilin numaralandırılmasında kullanılan bir sistemdir.
Uzunluğu 9000 m olan ipliğin gram cinsinden ağırlığını denyesini belirler.
Örneğin 150 denye iplik demek, 9000 metresi 150 gr gelen iplik demektir.

## Slide 23
Numara denyeyi hesaplamak için:
Td=Ax9000/U = g/m formülü kullanılır.
Formülde ağırlık birimi gram, uzunluk birimi metre olarak alınacaktır.

## Slide 24
Örnek: Uzunluğu 500 m, ağırlığı 15 gr olan ipliğin Td nedir?
Td= Ax9000/U = 15x9000/500 = 270 g/m
Örnek: Uzunluğu 50 m, ağırlığı 1.5 gr olan ipliğin Td nedir?
Td=Ax9000/U = 1.5 x 9000/50 = 270 g/m

## Slide 25
Numara Teks Tex:
Denye gibi direct numaralama sistemine dahil olan tex sistemi, diğer numaralama sistemlerinin yerini almaya başlayan milletlerarası bir sistemdir. Her cins iplik ve elyafın numaralandırılması için kullanılır.

## Slide 26
Tex 1000 metre olan ipliğin gram olarak ağırlığını ifade eder. Örneğin teksi 250 olan iplik, 1000 metresi 250 gram olan ipliktir.
Teksi hesaplamak için Tex = A.1000 / U formülünden yararlanılır. Formülde ağırlık gram, uzunluk metre cinsinden alınır.

## Slide 27
Örnek: Uzunluğu 1500 m, ağırlığı 30 gr olan ipliğin Tex’i nedir?
Tex =Ax1000/U = 30 x 1000/1500 =30000/1500 = 20 g/m
Örnek: U = 25 cm = 0.25 m
A = 10 mg =0.01 g
Tex= ?
Tex = A x 1000 /U = 0.01 x 1000 /0.25 = 40 g/m