## Slide 1
Farmasötik su, çeşitleri ve kontrolleri
A.Ü Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ab.Dalı
Prof.Dr.Tansel ÇOMOĞLU

## Slide 2: Eczacılıkta kullanılan çözücü ve taşıyıcılar:
FARMASÖTİK ÇÖZÜCÜLER
2
*Su
*Susuz çözücüler

## Slide 3
GENEL TANIMLAR
4
SU
Fizyolojik olarak inert olması ve vücut sıvılarının yapısına uygun olması
Eczacılık alanında
nedeni ile en fazla
tercih edilen çözücü ve taşıyıcıdır.

## Slide 4: GENEL TANIMLAR
Farmasötik Teknoloji ABD. Prof.Dr. Ayhan SAVAŞER
TDK İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü Farmakopeler
11.02.2021

## Slide 5
GENEL TANIMLAR
SU
Günlük hayatta kullandığımız çeşme suyu, nehir, göl, kuyu ve kaynaklardan sağlanmakta olup içerisinde kalsiyum, demir, magnezyum,
potasyum ve sodyum gibi iyonları, ağaçlardan ve bitkilerden gelen organik maddeleri, atmosferdeki diğer gazları içerebilmektedir.
Ayrıca doğal suda kil, kum, Echerichia coli gibi
bakteriler de bulunabilir.

## Slide 6: Doğal çevrede giderek çoğalan ev ve endüstri atıkları, zirai ilaçlama vb. faktörlere de bağlı olarak
su
kirlenen
suların
farmasötik amaçla kullanılabilmesi
için
‘‘Çevre Koruma Ajansı’’
(Environmental Protection Agency (EPA))
tarafından kabul
edilen
içme suyu
getirilmesi gerekir
spesifikasyonlarına .
EPA içme suyunun mineral içeriği hakkında bilgi vermemiştir, standart; mikrobiyal saflık üzerindedir. Bir ay içinde alınan örneklerin (örnek sayısı popülasyon yoğunluğuna göre ayarlanmaktadır) en fazla %5'inde koliform mikroorganizma bulunabilir. 10

## Slide 7
GENEL TANIMLAR
Bu şekilde hazırlanan çeşme suyu bile eczacılıkta
kullanılacak yeterlilikte değildir. Çeşme suyunun
ö11.0z2.20e21 llikleri zaman içinde değişebilmektedir.
11
SU
içme suyu
İŞLEM:
Normal şartlarda olacak su öncelikle
çöktürme, süzme, iyon değiştirme gibi uygun
yöntemler uygulanarak uzaklaştırılır.
çözünmemiş maddelerden
Havalandırma, klorlama ve süzme (kömürden)
işlemleri ile tadının düzeltilmesi ve
patojen
mikroorganizmalardan kurtarılması
sağlanır.

## Slide 8
su
Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere saflaştırılacak su, içme suyu spesifikasyonlarına uymuyor ise saflaştırma işlemlerine geçmeden önce içme suyu standartlarına getirilmesi gerekir. Sadece bu su,
1
saflandırılmış su (purified water) imalatında
kullanılabilir.

## Slide 9
FARMASÖTİK ÇÖZÜCÜLER
Su kaynağına bağlı olarak mevsimlere göre içme suyunun kalitesi değişeceğinden spesifikasyonların belirlenmesinde ve sistem tasarımında, yıl içinde kalitenin en düşük olduğu aya ilişkin analiz raporları esas alınmalıdır.
•
1
Bu bölümde kısaca farmakopelerde kabul edilen |  |  |  | 
su çeşitleri incelenecektir. |  |  |  | 

## Slide 10: FARMASÖTİK ÇÖZÜCÜLER
5
(USP)
Farmakopelerde kayıtlı sular aşağıda sıralanmıştır:
Çeşme (İçme) Suyu
Saflandırılmış Su
İnjeksiyonluk (Pirojensiz) Su
  Taze injeksiyonluk su
  Steril injeksiyonluk su
  Steril ve bakteriyostatik ajanlı injeksiyonluk su
İrigasyon amaçlı su
inhalasyon için su
Yıkama ve durulama için su
Soğutma için su kayıtlıdır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise yumuşatılmış su, son durulama için su, temiz buhar ve otoklav için su tanımlarını da vermektedir.

## Slide 11
1.02.2021
İrigasyonluk Steril Su |  | 
İnhalasyonluk Steril Su |  | 
Ambalajlanmayan su |  | 
Ambalajlanan saf su |  | 
GENEL TANIMLAR
FARMASÖTİK AMAÇLI SU
1
Farmakopelerde kayıtlı su çeşitleri şunlardır.
İçme Suyu Saf Su
Yüksek saflıkta su Steril Saf Su
Enjeksiyonluk Su
Steril Enjeksiyonluk Su
Bakteriostatik İçeren Enjeksiyonluk Su

## Slide 12
Prof.Dr. Ayhan SAVAŞER
15
GENEL TANIMLAR
1. İçme Suyu
Amerikan Farmakopesi (USP)’de içme suyu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen
içme suyu kılavuzuna
uygun olan su olarak
tanımlanmıştır.
İçme suyunun;
Ar-Ge kimyasal sentez aşamasının ilk evrelerinde,
Farmasötik üretimde kullanılan ekipmanların temizliğinin ilk aşamasında veya
*Farmasötik su üretiminde kullanıldığı için
kalitesi oldukça önemlidir.

## Slide 13
GENEL TANIMLAR
16
DİSTİLE SU
Distile Su (Aqua Destillata, Eau Distillée);
Eczacılıkta sadece su terimi ile distile su anlaşılır.
Distile su, bazı kaynaklarda saf su olarak da nitelendirilir
.
İyi bir çözücüdür, ucuzdur; ayrıca fizyolojik sıvılarının yapısına da uygundur.
Distile su;
çeşme (içme) suyundan
İyi kaliteli bir veya
deiyonize
sudan hareket edilerek normal şartlarda
*distilasyon veya
*vakum distilasyonu ya da
*buh11.a02.2r021 ile distilasyon
yapılarak hazırlanır.

## Slide 14
GENEL TANIMLAR
2. 1. Saf Su
Saf su (saflandırılmış su, arıtılmış su);
deiyonizasyon
İçme suyundan hareketle ,
distilasyon, iyon değiştirici, tersine ozmoz ve filtrasyon gibi (membran filtreler kullanılır) uygun yöntemlerle hazırlanır.
Saf su eldesinde, iyonik ve organik safsızlıklar için verilen farmakope limitlerine uyulmalı, mikrobiyolojik üremelerden korunmalı ve kullanılan sistemler de mutlaka valide edilmelidir. Saf su; steril, apirojen olması zorunlu olan ilaçlar dışındaki farmasötik ürünlerin hazırlanmasında ve bazı ekipmanların temizliğinde kullanılmaktadır.

## Slide 15
GENEL TANIMLAR
2. 2. Yüksek Saflıkta Su
Yüksek saflıkta su:
Saf suyun (veya distile suyun) Ultrafiltrasyon ve deiyonizasyon gibi yöntemlerle birlikte iki kez ters ozmoz yöntemi kullanılarak hazırlanır
Enjeksiyonluk suyun gerekmediği ancak
yüksek
biyolojik kalitede suyun gerekli olduğu
farmasötik ürünlerin hazırlanmasında kullanılır
.
Bulaşma ve mikroorganizma çoğalmasına engel
olacak şekilde depolanır ve dağıtılır.

## Slide 16: 3. Steril Saf Su Uygun sterilizasyon yöntemleri ile
GENEL TANIMLAR
3. Steril Saf Su
sterilize edilmiş
ve ambalajlanmış saf sudur.
Parenteral yoldan uygulanmayan, farmakopede kayıtlı dozaj şekillerinin hazırlanmasında kullanılır.

## Slide 17: Enjeksiyonluk su (apirojen su); enjeksiyonluk preparatların hazırlanmasında çözücü ya da taşıyıcı olarak kullanılan pirojen içermeyen sudur. (pirojen kontrolü yapılmalıdır)
GENEL TANIMLAR
021
20
4. Enjeksiyonluk Su
Saf suyun son aşamada distilasyon veya ters
ozmoz ile işleme sokulması ile hazırlanır.
Enjeksiyonluk su hazırlanması, saklanması ve
sistemin,
dağıtımında kullanılan mikrobiyolojik
bulaşmadan ve
endotoksin
oluşumundan korunması ve işlemlerin
11.02.2 edilmesi gerekmektedir.
valide

## Slide 18
21
GENEL TANIMLAR
4. Enjeksiyonluk Su
Enjeksiyonluk su:
*
Avrupa Farmakopesi (Ph Eur)
İletkenlik: 200C de max. 1.1 μS/cm dir. Diğer özellikleri saf su ile aynıdır.
** Amerikan Farmakopesi (USP)
Taze distillenmiş sudur.
Enjeksiyonluk preparatlar, göz, kulak ve burun damlalarında kullanılır.
Steril ve apirojeFarmnasödtik Tierkn.oloji ABD.