## Slide 1
  MSS201 – İŞLETME YÖNETİMİ
  MSS421 – İŞ YÖNETİMİ
(MADEN İŞLETMESİ’NE YÖNELİK)
2 – EKONOMİK BAKIŞ AÇILARI - 1
Doç. Dr. Sinan AKISKA

## Slide 2
Bu basamaklar kısaca şöyle özetlenebilir :
Maden arama (mineral exploration): Cevher kütlesinin ortaya çıkartılması çalışmalarıdır.
Fizibilite çalışması (feasibility study): Bu kütlenin ticari değerini ispatlama çalışmasıdır.
Madenin geliştirilmesi (mine development ): Tüm ALT YAPININ (infrastrüktürün) oluşturulması işlemidir.
Madencilik (mining): Kayaçtan cevherin çıkartılması işlemidir.
Bir madenin bulunması ve işletilmesinde ana basamaklar
https://novascotia.ca/natr/meb/education/mining-cycle.asp

## Slide 3
e) Cevher hazırlama-zenginleştirme (ore processing): Cevherin öğütülmesi, gang ile cevherin ayrılması, cevher mineralinin konsantre hale getirilmesi (örneğin bakır konsantresi) işlemleridir.
f) Madenin izabesi (smelting): Mineral konsantresinden metal kazanma olayıdır.
g) Rafine etme (Refining): Metali saflaştırma işlemidir.
h) Pazarlama (Marketing): Alıcıya metalin satımı veya eritilmeyip, madende rafine edilmemişse metal konsantre halindeki satımını kapsar.
Bir madenin bulunması ve işletilmesinde ana basamaklar
https://novascotia.ca/natr/meb/education/mining-cycle.asp

## Slide 4
BİR POTANSİYEL CEVHER KÜTLESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BAZI
ÖNEMLİ FAKTÖRLER
1- Cevher Tenörü ve Rezervi (Ore Grade and Tonnage) : Bir cevher kütlesi içindeki metal çokluğuna (konsantrasyonuna) o kütlenin tenörü denir ve genellikle ya % ile yada ppm (parts per million = 1/1 000 000) olarak ifade edilir. Konsantrasyonları saptamak için yapılan işleme “ analiz ” (assaying) denir.
Çeşitli ekonomik ve bazı politik düşünceler, bir cevher kütlesinden üretilebilecek en düşük cevher tenörüne karar vermede etkili olur. Bu en düşük tenöre “ cut – off ” tenörü (cut off grade) denir.
Cevherleşme seviyesinin tedricen temel (background) değerlerine azalma gösterdiği cevher kütlesi sınırlarını ortaya koymak amacıyla pek çok örnek toplanmalı ve analiz edilmelidir. Bu yolla bulunan sınırlara “ analiz limitleri ” (assay limits) denir.
Bu sınırlar tamamıyla ekonomik olarak saptandığından, hiçbir jeolojik özellik tarafından ortaya konulmayabilir. Eğer ürün için verilen fiyatlar artarsa o zaman cut-off tenörü muhtemelen azalabilir ve böylece cevher rezervlerinin rezerv miktarı (tonajı) artar.
Bu da tüm cevher kütlesinin tenörünün düşmesinde etkili olur. Böylelikle eğer günlük üretim miktarı aynı kalırsa, o zaman madenin ömrü artar.

## Slide 5
2- Yan Ürünler (By-products) : Bazı cevherlerde birkaç metal bir arada bulunur ve bunlardan birinin satılması, diğerinin madenciliğinin finansmanına yardımcı olabilir.
Örneğin Pb ve Zn cevherlerinin madenciliğinde Ag ve Cd yan ürünler olabilir. Pek çok Güney Afrika altın cevherleşmelerinin önemli bir yan ürünü uranyumdur.
Cu-Pb ve Zn içeren ve Kuroko tipi yada volkanojenik masif sülfit tipi yataklar denilen bakır yataklarında yan ürün olarak Au ve Ag başta olmak üzere diğer bazı metaller de kazanılabilmektedir.
https://slideplayer.com/slide/4691115/
https://mycrystalpedia.wordpress.com/g/galena/
https://geology.com/minerals/sphalerite.shtml

## Slide 6
3- Fiyatlar (Commodity Prices) : Metallerin fiyatları hayati öneme sahip bir faktördür. Fiyatlar metalden metale değişir ve pek çoğu için günlük fiyat oynamaları oluşabilir.
Çoğu metalin fiyatı arz-talep ilişkisince oluşturulur. Londra Metal Borsa'sındaki (London Metal Exchange = LME) fiyatlar pek çok gazete tarafından günlük olarak yayınlanır.
Öte yandan geçerli fiyatlar için daha ayrıntılı bilgiler Mining Journal, Engineering and Mining Journal ve Metal Bulletin’s Prices and Data Book gibi teknik bültenlerde ve kitaplarda bulunabilir.
Metallerin çoğunun fiyatlarının enflasyon ile birlikte hareket etme zorunluluğu yoktur. Ancak enflasyon, son zamanlardaki arama faaliyetlerini ve çoğu madenin karlılığı üzerine etki yaptığı gibi, ekonomilerinin ağırlıklı kısmının maden endüstrisine bağlı olduğu Zambiya ve Şili gibi ülkelerin ekonomileri üzerine son derece büyük etkiler yapmaktadır.

## Slide 7
4- Mineral Türü (Mineralogical Form) : Bir mineralin özellikleri, mevcut teknoloji ile kazanma ve belli metalleri rafine etmeyi kolaylaştırır. Bu da cut-off tenörünü etkileyebilir.
Örneğin bu yüzden nikel, sülfidlerinden silikatlarına göre daha kolay kazanılır ve sülfid cevherleri % 0.5 Ni tenörüne kadar inen tenörlerle işletilebilirken, silikat cevherlerinin analiz değerleri ekonomik olabilmek için %1.5 Ni civarında olmak zorundadır.
Kalay; andradit ve aksinit gibi silikat mineralleri içinde bir miktar yer almasına rağmen asıl cevher minerali kassiterit içinde bulunur.
Alüminyum, doğal olarak pek çok silikat mineralinde bol miktarda mevcuttur fakat ekonomik kazanım için alüminyum, sulu alüminyum oksit formu yani “Boksit” şeklinde olmalıdır.
Cevherin mineralojik karakteri, konsantrenin maksimum mümkün tenörü üzerinde bazı sınırlamalar getirir. Örneğin, nabit Cu içeren bir cevherden teorik olarak %100 Cu içeren konsantre elde etmek olasıdır fakat eğer cevher kalkopirit (CuFeS2) olsaydı, en iyi konsantre sadece %34.5 Cu içerecekti.
https://www.alcircle.com/news/european-commission-recognizes-bauxite-as-critical-raw-materials-57988
https://www.fabreminerals.com/search_show.php?SECTION=RSRO&CODE=EM73X6
https://www.minerals.net/mineral/cassiterite.aspx
Kasiterit
Boksit
Kalkopirit

## Slide 8
5- Tane Boyu ve Şekli (Grain Size and Shape) : Kazanım (recovery); konsantre olarak elde edilen cevher içinde yer alan toplam metalin yüzdesine verilen isimdir. % 90’lik kazanım ile konsantre olarak elde edilen cevher içindeki metalin % 90’i anlatılmak istenmektedir. Kalan %10 ise atık “ tailing ” adını alır.
Eğer cevher yeteri kadar küçük parçalara öğütülebilirse o zaman mineral fazlalarının %100 kazanımı sağlayabilecek tamamen serbestleşmenin oluşulabileceği düşünülebilir. Teknolojinin bugünkü hali ile bu mümkün değildir.
Küçük taneli mineralleri veya diğer minerallerle çok ince olarak birlikte büyümüş taneleri, cevher zenginleştirme tesislerinde kazanmak zor veya imkansızdır. Bu durumda kazanım çok az olabilir. Birincil kalay yataklarından kazanımlar geleneksel olarak % 40-80 aralığında olup bakır cevherlerinde kazanımlar % 80-90’ lara varmaktadır.
https://www.icmm.com/en-gb/environment/tailings/about-tailings

## Slide 9
6- İstenmeyen maddeler (Undesirable Substances) : Hem cevher hem de gang mineralleri içinde Tennantit (Cu12As4S13), istenmeyen arseniği ve bazen civayı bakır konsantreleri içine getirmiş olur.
Bunlar gibi demir cevherleri içinde fosfor, nikel konsantreleri içinde arsenik, izabehanelerde büyük maddi zararlara yol açacaktır.
Gang minerallerinin cevherin değerini azaltma yolları çeşitlidir. Bazı primer kalay yatakları oldukça fazla miktarlarda topaz içerir ki bu mineral sertliği nedeniyle kırıcı ve öğütücü aletlerin aşınmasını arttırır, böylelikle de üretim masraflarını yükseltir.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tennantite-119318.jpg
http://www.galleries.com/nickeline
https://www.virtualmicroscope.org/content/cassiterite-and-topaz
Kasiterit ve Topaz
Nikelin
Tennantit