## Slide 1
  MSS201 – İŞLETME YÖNETİMİ
  MSS421 – İŞ YÖNETİMİ
(MADEN İŞLETMESİ’NE YÖNELİK)
11 - YERALTI İŞLETMELERİ
Doç. Dr. Sinan AKISKA

## Slide 2: YERALTI İŞLETMELERİ:
Yeraltı işletme metodları üç ana grupta toplanabilir;
Doğal destekli stoplar (Stopes naturally supported)
Suni destekli stoplar (Stopes artificially supported)
Göçürmeli stoplar (Coved stopes)

## Slide 3: Yeraltı işletme metodunun seçilmesinde aşağıdaki faktörler önemli rol oynar;
Yatağın büyüklüğü ve şekli,
Örtü tabakasının kalınlığı
Yatağın eğimi, doğrultusu, topoğrafik konumu
Yan kayaçların dayanıklılığını ve fiziksel özellikleri
Cevherin fiziksel ve kimyasal özellikleri
Yeraltı suyu durumu (Akiferlerin mevcudiyeti ve yeraltı suyunun akış yönü ve hızı)
Tenör, cevher tipi ve ekonomik faktörler

## Slide 4: 1. Doğal Destekli Stoplar:
Doğal-destekli stoplamada
a)Düzenli veya düzensiz ayak destekli stoplama (Room and pillar stoping)
b)Tali kat stoplaması (Sublevel stoping) olmak üzere iki grupta incelenebilir.

## Slide 5: Düzenli veya Düzensiz Ayak Destekli Stoplama
Düşük tenörlü ve horizontal veya çok az eğimli yataklarda eğer destek için kullanılan malzemenin maliyeti ayak olarak bırakılacak cevherin maliyetinden fazla ise bu metot uygulanır.

## Slide 6: Bu metodun uygulanmasında odaların genişliği ve ayakların boyutları şu faktörlere bağlıdır:
Yatağın derinliği veya yatağın taşıyacağı yük
Tavan kayanın fiziksel özelliği ki bu destek gerektirmeyen mesafeyi tayin eder.
Taban kayanın karakteri, bu ayağın taban genişliğini tayin eder.
Cevher kayanın dayanıklığı, bu da ayağın boyutlarını tayin eder.

## Slide 7: Ayaklar nasıl bırakılmalıdır
Ayaklar düzenli veya düzensiz olarak bırakılabilirler.
Düzensiz ayaklar genellikle cevher tenörünü düzensiz değiştiği yataklarda tatbik edilir.
Zengin kısımlar işletilebilir düşük tenörlü kısımlar ayak olarak bırakılır. ayakların genişlikleri 3 ila 15 metre, odaların genişlikleri 5 ila 20 metre arasında değişebilir.
İşletmenin sonunda ayaklar çeşitli metotlarla işletilebilir. Şekil:6'da düzenli ayak destekli bir stoplama görülüyor.

## Slide 9: Tali kat stoplaması:
Bu metot dik eğimli yataklarda ve hem cevherli hem yan kayanın sağlam olması hallerinde uygulanır.
Cevher , birbirinden 100-200 feet kot farklı iki galeri ve yine aralarında 100-200 feet mesafe bulunan başyukarılarla bloke edilir.
( Şekil:7 ) Şekilde de görüldüğü gibi niye hem cevherin hem de yan kayaçların sağlam olması gerektiği kolayca anlaşılır.
Dikey veya horizantal ayaklar stoplar arasında ve galerileri korumak amacıyla bırakılırlar.
Stoplardaki cevher alındıktan sonra ayaklar da işletilerek yan duvarların çökmesi ve boşluğun kapatılması temin edilebilir.

## Slide 11
Kütle tipi Sülfit yatakları bu metodun uygulanması için ideal yataklardır. Çünkü sülfit esnekliği, ince çatlakları doldurarak kayayı çimentolaması cevherin dayanıklılığını temin eder ki , işletmede emniyet için önemli bir faktördür.