## Slide 1
  MSS201 – İŞLETME YÖNETİMİ
  MSS421 – İŞ YÖNETİMİ
(MADEN İŞLETMESİ’NE YÖNELİK)
9 – GELİŞTİRME-İŞLETME
Doç. Dr. Sinan AKISKA

## Slide 2: GELİŞTİRME
(Prof. Dr. Doğan AYDAL’ın notlarından derlenmiştir)

## Slide 3: GELİŞTİRME (Development):
Arama işlemlerinin tamamlanmasından sonra, maden yatağının tam kapasite ile işletmeye açılmasına kadar yapılan hazırlık çalışmalarının tümüne “Geliştirme” denir.
Arama işleminin son safhası ile geliştirme arasında kesin bir sınır yoktur.
Bu safhada yapılan işlemlerin çoğu arama veya geliştirme olarak kabul edilebilir.
Fakat rezervlerin hesaplanmasından ve işletme metodunun tayininden sonra yapılan çalışmalar kesinlikle geliştirmenin içine girer. Diğer bir deyimle, maden yatağının ekonomik olduğuna karar verilinceye kadar yapılan işlemler aramaya, karar verildikten sonra işletmeye geçinceye kadar yapılan işlemler geliştirmeye girer.

## Slide 4: Bir maden yatağının ekonomik olabileceği anlaşıldıktan sonra işletme projesinin hazırlanmasında etkili olabilecek faktörler şunlardır:

## Slide 5
1- Cevherleşmeyi kontrol eden çeşitli kayaçların dağılımı,
2- Alterasyon zonlarının dağılımı ve cevherleşme ile ilgisi,
3- Cevherleşme ile ilgili yapısal jeoloji,

## Slide 6
4- Primer ve sekonder cevherleşmede tenör ve cevher minerallerinin dağılımı,
Tenör : Bir maden yatağındaki bir element veya bileşenin miktarının, toplam cevher yatağının miktarına oranı olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle bir cevher kütlesi içindeki metal konsantrasyonuna o kütlenin tenörü denir. Genellikle %, ppm (gr/t) veya ppb olarak ifade edilir.

## Slide 7
5- Yer altı suyu devinimi ve cevher üzerinde zenginleştirme ve fakirleştirme (Leaching) etkileri,

## Slide 8
6- Cevherleşmede zonlanma,

## Slide 9
7- Yan ürün olabilecek mineral, element veya maddelerin dağılımı,
The wheel of metal companionality

## Slide 10
8- Cevher ve yan kayacın fiziksel karakterleri,
Fiziksel karakterisitkler arasında en önemlileri rekristalizasyon, gözeneklilik ve renktir.
  Rekristalize olmuş bölgeler altere olmamış kayaçlara göre genellikle daha geçirgendir. Geçirgenliği artması da cevherleşmenin oluşabilmesi için daha rahat alanlar sağlar.
  Killeşme kayaçlarda genellikle geçirimliliği düşürür.
  Pastel renkler bazı maden yataklarında öne çıkan bir özelliktir.

## Slide 11
9- Düşük tenörlü zonların mineralojisi ve liçing (leaching) imkanlarının aranması,

## Slide 12
10- Açık işletme olabilecek yataklarda, jeolojinin eğime olan etkisi,

## Slide 13
11- Açık veya yeraltı işletmesine karar vermede etkili olacak örtünün kalınlığının değişimi.