## Slide 1
  MSS201 – İŞLETME YÖNETİMİ
  MSS421 – İŞ YÖNETİMİ
(MADEN İŞLETMESİ’NE YÖNELİK)
7 – NUMUNE ALMA / ÖRNEK ÇALIŞMA
Doç. Dr. Sinan AKISKA

## Slide 2
ÖRNEK ÇALIŞMA – Altın Madeni
Louden's Patch, Whim Creek, Roebourne Shire, Australia
Prof. Dr. Doğan AYDAL’ın Ders Notları’ndan

## Slide 3
ÖRNEK ÇALIŞMA – Altın Madeni
Louden's Patch, Whim Creek, Roebourne Shire, Australia

## Slide 4
ÖRNEK ÇALIŞMA – Altın Madeni
Louden's Patch, Whim Creek, Roebourne Shire, Australia

## Slide 5
ÖRNEK ÇALIŞMA – Altın Madeni
Louden's Patch, Whim Creek, Roebourne Shire, Australia

## Slide 6
ÖRNEK ÇALIŞMA – Altın Madeni
Louden's Patch, Whim Creek, Roebourne Shire, Australia

## Slide 7: Paçal numune nedir?
Kontrol ve kırıntı numune almanın yanında, hemen her madende, cev­her hazırlama tesislerine giden cevherin ocak çıkış tenörlerinin bilinmesi için kırılmış cevherlerden numune alma zorunluluğu vardır.
Bu numuneler iki türlü alınır, ya her vagondan gelişigüzel bir kürek alınır bir kenara yığılır ve sistematik bir şekilde bölünerek torbalanır.
Veya grizli katlarında ızgaralar arasına yerleştirilen yaklaşık olarak 20 ve 30 cm boyutlarında bir kapta toplanan numune belli sayıda vagonların boşalmasından sonra alınır ve analize gön­derilir. Bu numunelere “paçal numunesi” adı verilir.

## Slide 8: Numune boyut azaltılması
Alınan numuneler çoğu kez laboratuvara gönderilecek miktardan çok fazladır ve numunelerin azaltılması gerekir.
Bazı hallerde de analiz edilecek elementin miktarının duyarlılığı belli limitler için­de istenebilir ve analizin birden fazla laboratuvarda yapılması ön­görülebilir. Yine yeni açılacak madenlerde standart bir uygulama olarak analize gönderilen numunelerin bir kısmı bir müddet için saklanır.

## Slide 9: Numune azaltma teknikleri
Numunelerin azaltılması çeşitli şekillerde yapılabilir.
Eğer işlem laboratuvarda veya işlemlerin olduğu yerde yapılacaksa ve elde imkanlar mevcutsa, numune önce öğütülür ve daha sonra numune bölücü kaplara dökülerek ikiye ayrılır. Bu ikiye ayırma işlemi birkaç defa tekrarlanarak numune istenen miktara indirge­nir, aynı miktar saklanır, geri kalan kısım atılır.
Eğer işlem ara­zide yapılacaksa veya elde İmkânlar mevcut değilse, numune bir branda üzerine koni teşkil edecek şekilde dökülür ve birbirine dik iki düzlemle yukarıdan aşağıya dört eşit parçaya bölünür. Karşılıklı iki parça alınır, diğer iki parça atılır. Eğer azalt­ma işlemi devam edecekse alınan iki parça harmanlanır, konilenir ve tekrar dörde ayrılarak, karşılıklı iki parça saklanır. Bu işlem numune istenilen miktara azaltılıncaya kadar devam eder.

## Slide 10
Numunelerin azaltılmasında hataya yol açan en önemli faktör tane büyüklüğüdür.
Homojen olmayan bir numunede, zengin veya fakir büyük bir parçanın ayrılan numunenin bir tarafında kalışı, iki taraf arasında bir tenör dengesizliğine sebep olur. Tane boyu numune miktarıyla doğru orantılı olarak değişir. Aşağıdaki tane boylarının ne olmasının gerektiğini gösterir:
Numunenin Ağırlığı (Kg.) | En büyük parçanın çapı (cm.)
500 | 3.5
100 | 2.5
20 | 1.2
5 | 0.6
5 den az | 0.4

## Slide 11: Numaralama
Büyük emek ve titizlikle alınan numunelerin torbalanması ve numaralanmasının da aynı dikkatle yapılması gerekir. Bir yanlış numaralama veya numune torbasının yırtılması veya ıslanması bütün bu emeklerin boşa gitmesine yol açabilir.
Bugün genellikle sağlam dokuda plastik torbalar kullanılır. Numaralamada ise metal plakalar kullanılır. Bir plaka torbanın ağzına, bir plaka torbanın içine konulur. Eğer numara torbanın üzerine yazılacaksa suda da­ğılmaz mürekkep kullanılması gerekir.

## Slide 12: Sondajlarda numune alma
Madencilikte bugün en çok kullanılan sondaj­lar daimi karot alan elmas uçlu sondajlardır.
Numune alma cevherli seviyenin erişilmesi ile başlar ve takip eden sondajlarda bu işlem cevherli seviyenin kesilmesine 1.5-2 m kala (Eğer hesaplanmışsa) başlatılır.
Cevherli seviye boyunca her 1, 1.5 veya 2 metrede bir sondaj kırıntıları biriktirme kaplarında çökeltiler toplanır ve analize gönderilir.
Yine karotlarda eşit aralıklarla bölünür ve her parça ya elmas testere veya karot ayırıcılarla karot boyun­ca uzunlamasına kesilerek bir parçası saklanır diğer parçası analize gönderilir. Daha sonra karot ve kırıntıların analizleri karşılaştırılır. Karot ile kırıntı arasındaki hacim oranı göz önünde bulundurularak ortalama tenör hesaplanır.

## Slide 13: Dikkat !
Sondaj numunelerinin alınmasında birçok hatalar vardır.
Örneğin çoğu damar tipi yataklarda, cevherli seviye çok sert (silis) ve çok yumuşak (sülfit mineralleri) karışımından oluşmuştur.
Sert kısımda sondaj ucuna uygulanan basınç fazladır. Ucun birden yumuşak bir ortama girmesi ile basıncın kalkması, sondaj sistemine ani bir dönme momenti (torque) kazandırır. Dönüş hızı artar. Karot yüzdesi (recovery) düşer. Karot yüzdesinin azalmasına karşılık kırıntı İçindeki cevher yüzdesi artar.

## Slide 14: Dikkat 2
Kırıntıların toplanması sırasında da ağır minerallerin sondaj sıvısı içinde gelmelerinin gecikmesi çok ince kırıntılar halindeki impüritelerinde birikme kaplarından akıp gitmeleri yanlış yorumlamalara yol açabilir.