## Slide 1
  MSS201 – İŞLETME YÖNETİMİ
  MSS421 – İŞ YÖNETİMİ
(MADEN İŞLETMESİ’NE YÖNELİK)
1 – GENEL KAVRAMLAR
Doç. Dr. Sinan AKISKA

## Slide 2
Madencilik faaliyetlerine başlanmadan önce jeolojik ve jeofizik araştırmalara ilaveten kapsamlı sondaj çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmaların amacı madenciliğin mühendislik ve üretim aşamalarında yapılan plan ve tasarmlar için cevherleşme hakkında bilgi toplamaktır.
Elde edinilen bu bilgilerin ışığında cevher oluşumu “KAYNAK”, “REZERV” ve “TENÖR” gibi tanımlarla ifade edilmektedir.
Madenciliğin bütün aşamalarında yatağın özellikleri hiçbir zaman değişikliğe uğramazken, yapılan bu tanımlamalar, bilgi, tecrübe, beklenti ve teknolojik gelişmelere göre zamanla değişime uğramaktadır.
Cevher Kütlesi (Maden): İçerisinden bir element veya bileşenin o günün koşullarında ekonomik olarak çıkartılabildiği mineral birikimidir.
Kaynak : Yerkabuğunda doğal halde bulunan, günün koşullarında veya gelecekte ekonomik yönden fayda sağlayacak katı, sıvı veya gaz birikimleridir.
Genel Kavramlar

## Slide 3
Genel Kavramlar

## Slide 4: Yer altı Zenginliklerinin Belirlilik ve İşletilebilirlik Dereceleri Açısından Sınıflandırılması
Spekülatif Kaynaklar, varlıkları henüz belirlenmemiş, ancak temel jeolojik özelliklere ve kayaç türlerine bağlı olarak bir bölgede bulunması muhtemel olan yer altı zenginlikleridir.
Hipotetik Kaynaklar, belirli tip maden yataklarının yaygın olarak gözlendikleri yerlerde bulunması muhtemel olan yeni yer altı zenginlikleridir.

## Slide 5
İŞLETİLEBİLİRLİK DERECESİ
İşletilebilen yer altı zenginlikleri, varlıkları çeşitli arama yöntemleri ile belirlenmiş ve günün ekonomik ve teknolojik koşullarında işletilebilir durumdaki yerlatı zenginlikleridir. Bu tip yer altı zenginlikleri rezerv olarak hesaplanmaktadır.
İşletilemeyen yer altı zenginlikleri, varlıkları belirlenmiş ancak günün ekonomik ve teknolojik koşullarında işletilemeyen yerlatı zenginlikleridir.

## Slide 6
Rezerv : İçerisinden minerallerin, günün ekonomik koşullarında ve varolan teknolojiyle kârlı bir biçimde alınıdığı bilinen kayalardır. Maden yataklarındaki cevherin ton veya m3 olarak miktarıdır.
Görünür Rezerv : Üç boyutu ile belirlenmiş (yüzey yayılımı, kalınlığı, rezervi, tenörü vs.) cevher kütleleri için kullanılır.
Muhtemel Rezerv : İki boyutu ile belirlenmiş üçüncü boyutu tahmin edilen cevher kütleleri için kullanılır.
Mümkün Rezerv : Boyutları belirlenmemiş, ancak varlığı ümit edilen cevher kütleleri için kullanılır.
Potansiyel Rezerv : Varlığı belirlenmiş olmakla birlikte işletilmesi teknik ve ekonomik nedenlerden dolayı, günün koşulları altında olanaksız olan cevher kütleleri için kullanılır.
Rezerv

## Slide 7
Tenör : Bir maden yatağındaki bir element veya bileşenin miktarının, toplam cevher yatağının miktarına oranı olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle bir cevher kütlesi içindeki metal konsantrasyonuna o kütlenin tenörü denir. Genellikle %, ppm (gr/t) veya ppb olarak ifade edilir.
Teknolojik Limit Tenör : Bir elementin dünyada işletilebilen en düşük tenörüne teknolojik limit tenör adı verilir. Örneğin; porfiri Cu yatakları için bu oran %0.27’dir.
Jeolojik Limit Tenör : Yerkabuğunda doğal olarak bir cevherleşmeden söz edebilmek için gerekli olan en düşük tenördür. Örneğin; serpantinitler içinde ortalama %2 Cr2O3 olduğuna göre bir krom cevherleşmesi için bu tenörün üstü jeolojik limit tenör olarak kabul edilir.
Ekonomik Limit Tenör : Herhangi bir cevher yatağının ekonomik olarak işletilebilecek en düşük tenörüdür. Ekonomik limit tenör her yatağın özelliğine, o günkü ülke ve dünya koşullarına göre değişir. Benzer iki maden yatağında ekonomik limit tenör değerleri ülkeler arası farklılıklar gösterdiği gibi, bir ülkenin değişik bölgeleri için de farklı olabilir.
Tenör

## Slide 8
Bir cevher kütlesinin ekonomik değerlendirmesi ve üretim planlaması için ortalama tenör ve rezerv miktarı hesaplanır. Öncelikle hesaplamalarda kullanılacak jeolojik ve sondaj verileri toplanır. Daha sonra bu bilgiler yorumlanarak farklı yöntemlerle maden yatağı modellenir.