## Slide 1
  MSS201 – İŞLETME YÖNETİMİ
  MSS421 – İŞ YÖNETİMİ
(MADEN İŞLETMESİ’NE YÖNELİK)
3 – EKONOMİK BAKIŞ AÇILARI - 2
Doç. Dr. Sinan AKISKA

## Slide 2
7- Yatakların Boyutu ve Şekli (Size and Shape of Deposits) : Cevher yataklarının boyutu ve şekli çalışacak tenörü etkiler. Yüzeyde oluşmuş büyük hacimli, düşük tenörlü yataklar ucuz açık işletme yöntemleri ile çalışılabilir.
Buna karşın ince levhamsı damar yatakları, her ne kadar çok küçük hacimli iseler de ve oldukça az sermaye gerektirecek şekilde çalıştırılabilseler de, daha pahalı yer altı madencilik çıkarma yöntemlerine gereksinim duyarlar.
Cevherin şekli düzenli ise cevher kütleleri, düzensiz şekillilere göre hele özellikle bunlar steril zonlar içeriyorsa, daha ucuza işletilirler.
Bir açık işletme ocağında cevher kütlesinin şekli ve durumu, madencilik sırasında atılması gereken malzemenin (harfiyat) ne kadar olacağına karar verecektir. Bu atık malzeme-cevher veya hafriyat oranı olarak belirlenir.
Atık malzeme sadece cevher kütlesi üzerindeki örtüyü değil, aynı zamanda cevherin yanındaki ve içindeki atıkları da içerir. Cevher içindeki ve yanındaki atıklar basamak oluşturmada emniyetli bir şev elde etmek üzere kesilip çıkartılmalıdır.
https://www.911metallurgist.com/blog/open-pit-mining-safety
https://www.slideshare.net/hzharraz/surface-mining-planning-and-design-of-open-pit-mining

## Slide 3
8-Cevherin Karakteri (Ore Character): Bir gevşek , taşlaşmamış sahil kumu yataklanmaları, kazıyarak alma yoluyla daha ucuza işletilebilir ve kırılma istemez. Oysa sert, sıkı cevher delinmeli, patlatılmalı ve kırılmalıdır.
Sert kayaç madencilik faaliyetleri ile ilişkili bir yön ise, bu kayaçların çökmeye karşı dayanımıdır. Eğer yan kayaç fazla bir şekilde makaslanmış ve kırıklanmış ise bu kayaçlar daha zayıf olacaktır ve galeri çalışmalarında tavan desteklenmesi (tahkimatı) gerektirirler ve açık işletmede basamaklarda az eğimli şevler isterler ki buda atık cevher oranını ters yönde etkiler.
https://pulitzercenter.org/reporting/colombia-down-dark
http://mqp-geotek.blogspot.com/2011/

## Slide 4
9- Yer (Location): Coğrafik faktörler bir cevher kütlesinin ekonomik olup olmayacağına karar verdirebilir. Yerleşim merkezlerinden uzak yerlerde elektrik enerjisi, su şebekesi, yollar, evler, okullar, hastaneler v.b gibi imkanlar olmayabilir.
Maden üretiminin taşıma harcamaları, bu nedenle işletmeye engel olacak şekilde yüksek olabilir. Ücretlerin ise kalifiye işçileri cezbedecek kadar yüksek olması gerekmektedir.
https://www.mining-technology.com/mining-safety/us-shutdown-suspends-clean-up-operations-at-superfund-mine-sites/attachment/iron-mountain-california-good-free-photos/
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/mining-the-mountains-130454620/

## Slide 5
10- Çevresel Düşünceler (Environmental Considerations): Madencilik çalışmaları madenlerin arama safhasından başlayarak işletilmesi ve ömrü tamamlanan madenin doğaya tekrar kazandırılması evrelerine kadar çok özenli, dikkatli ve maliyeti yüksek çevre koruma yatırımlarını içermelidir.
https://region5.mgb.gov.ph/articles/257-responsible-mining-for-sustainable-environment-in-the-bicol-region
https://www.medellinherald.com/expcorn-2/companies/item/513-antioquia-gold-mining-projects-bloom,-but-environmental,-social-issues-remain-special-report

## Slide 6
11- Vergi (Taxation): Bazı hükümetler madenler için oldukça yüksek vergiler isterler ki madencilik şirketleri yeteri kadar kar elde edemezler. Öte yandan bazı hükümetler ise madencilik faaliyetlerinin ilk yıllarında vergi almama gibi vergi teşvikleri ile madenlerin geliştirilmesine cesaret vermektedir.
1960’ larda İrlanda Cumhuriyet’indeki bu vergi indirimleri madencilik şirketlerine madeni işletmede büyük bir teşvik unsuru oldular ve İrlanda’ya oldukça fazla ekonomik kazanç getirdiler. Eğer bir şirket sadece bir tür maden işletiyorsa, o zaman hissedarların kar hisseleri kısmen sermayenin dönüşü kısmını da temsil etmelidir.

## Slide 7
12- Politik Faktörler (Political Factors): Pek çok büyük madencilik şirketleri politik açıdan duraylı olmayan ülkelerde yatırım yapmayacaklardır. Yetersiz veya hiç yapılmayan maddi dar boğazların giderilmeye çalışılması (kompensasyon) ile millileştirme korkusu belki de ana faktördür.
Millileştirme yaşamış ülkeler genellikle çok az gelişmiş madencilik endüstrilerine sahiptir. Muhtemel politik karışıklık, hükümetteki çekişmeler ve dövizi kontrol altına alma, belli ülkelerde yatırım için parasal risklerin çok fazla artmasında, birlikte davranabilirler.
https://www.miningreview.com/top-stories/political-policy-mining-south-africa/
http://www.chinagoabroad.com/en/article/mining-risk-in-latin-america-best-practices-handling-political-interference

## Slide 8
Doç.Dr. İ.Sönmez Sayılı Ders Notları’ndan