## Slide 1
  MSS201 – İŞLETME YÖNETİMİ
  MSS421 – İŞ YÖNETİMİ
(MADEN İŞLETMESİ’NE YÖNELİK)
10 - İŞLETME
Doç. Dr. Sinan AKISKA

## Slide 2: İŞLETME KAÇ ÇEŞİTTİR?
Madenler açık işletme veya yeraltı işletmesi olmak üzere iki şekilde işletirler.
Bir yatağın açık işletme veya yeraltı işletmesi olmasına karar vermede rol oynayan faktörler, işletme masrafları, örtünün kalınlığı, yatağın şekli, istihsal edilecek cevherin mevcut cevhere oranı (Recovery) ve yabancı maddenin işletme sırasında cevhere karışma (Dillution) oranlarıdır.

## Slide 3: AÇIK İŞLETME MASRAFLARI
Bir açık işletmede, işletme masrafları yalnız cevherin çıkarılma masrafları değildir. Örtü tabakasının kaldırılması da işletme masrafları içerisine girer. Bu sebepten eğer yatağın geometrisi ve yüzeye yakınlığı bir açık işletme olma durumu gösteriyorsa kaldırılacak örtü (pasa) ile cevher arasında kurulacak bir orantı yatağın açık olarak işletilip işletilemeyeceğini tayin edecektir.

## Slide 4: KARAR VERMEK İÇİN TEMEL FORMÜL

## Slide 5: ÖRNEK
Tayin edilen bir yeraltı işletme metodunda cevher çıkarma masrafları 30 TL/Ton. Aynı yatak açık olarak işletilecek olursa cevher çıkarma 5 TL/Ton, pasayı kaldırıp atma 7 TL/Ton. Bu durumda açık işletmenin minimum Pasa/Cevher oranı şöyledir.
Demek oluyor ki, eğer kaldırılacak örtünün miktarı, cevher miktarının 3.57 katından fazla olması halinde yatağın yeraltı metoduyla işletilmesi daha uygundur.

## Slide 6: AÇIK İŞLETMELERDE DEKAPAJ HESABI

## Slide 7: DİKKAT!
Burada plaser tipi yataklar, kum ve çakıl işletmeleri konu dışı bırakılmıştır.
Açık işletmelerde, ocak (pit) planlarının yapılabilmesi için dekapaj oranı ocağın en son alacağı şekil göz önüne alınarak hesaplanır.
Burada dikkat edilecek nokta esas işletme oranının bu orandan daha düşük olmasıdır. Aradaki fark kar’ın miktarını gösterir. Dekapaj oranı yukarıda gördüğümüz formüle benzer bir formülle hesaplanır

## Slide 8: DİKKAT 2
Burada istihsal masrafı cevherin satılır hale gelinceye kadar olan masraflarını içine alır.( Yalnız pasa kaldırma masrafı hariç.)
Şekil:4'de , yeraltı ve yerüstü metodunun seçilmesinde, dekapaj oranının tenör ve satış ile nasıl değiştiği görülmektedir.
Dekapaj oranının tespitinden sonra, işletmenin en son durumunda duvarların alacağı son eğimin hesaplanması gerekir ki, bu da işin en güç tarafıdır. Dekapaj oranının minimum olması için, duvar eğimlerinin mümkün olduğunca dik olması gerekir.
Bu durumda jeolojik yapı; Örneğin kırık düzlemleri, kayma yüzeyleri, faylar ve kayacın dayanıklılığı önemlidir.

## Slide 9: DİKKAT 3
Zaman ve su (yeraltı ve yerüstü) da önemli faktörlerdir.
Yeraltı suyunun pompalanması ve su tablasının işletme tabanından daha aşağı düşürülmesi, yüzey sularının da drenajla ocağın etrafından dışa aktarılması gereklidir.
Aynı şekilde zaman da önemli bir faktördür.
Bazı kayaçların eğimli bir yüzde dayanıklılığı değişebilir. Özellikle kayaç kırıklı ve yaz-kış arasındaki sıcaklık değişimi fazlaysa bütün bu faktörler göz önüne alınarak eğim hesaplanabilir.

## Slide 10
Şekil:5a'da görüleceği gibi duvar eğiminin, kaldırılacak pasa miktarı sabit tutulması halinde, 5° lik bir açı değişimi, alınacak cevher miktarındaki artmayı açık bir şekilde göstermektedir.