## Slide 1
  MSS201 – İŞLETME YÖNETİMİ
  MSS421 – İŞ YÖNETİMİ
(MADEN İŞLETMESİ’NE YÖNELİK)
12 - STOPLAR
Doç. Dr. Sinan AKISKA

## Slide 2: Suni Desteki Stoplar
Dört ayrı metod bu gruba girer;
a) Cevher dolgulu stoplama ( Shrinkage stoping )
b) Pasa dolgulu stoplama ( Cut-and-Fill stoping )
c) Ağaç destekli stoplama ( Stulled stops in narrow veins )
d) Kare-net stoplama ( Square-net stoping )

## Slide 3: A-Cevher dolgulu stoplama
a) ( Shrinkage stoping ) : Bu metodun en önemli özelliği lağımlanan ( kırılan ) cevher stop içinde bırakılır ve bu cevher hem duvarlara destek hem de çalışma tabanı görevi yapar.
Bloke edilen cevher tamamen kırıldıktan sonra gizli katlardan boşaltılarak alınır. ( Şekil:8 )
Bu metodda cevherde ve yan kayaçlarda diğer metodlardan farklı özellikler aranır. Kırılan cevherin stopta bütün bloke edilen cevher kırılıncaya kadar kalması gerekmektedir. Eğer cevher bu süre içinde yeraltı suyu tesiri ile oksitlenir ve çimentolanırsa kırma işlemi bittikten sonra cevheri aşağıdan çekmek imkansız olur. Birçok sülfit yatakları bu özelliklerinden dolayı bu metodla işlenemezler.

## Slide 5
Her ne kadar gerek cevherin gerekse yan kayaçların tali kat metodundaki kadar sağlam olması beklenmese de, baş üstündeki cevherin göçmeyecek kadar dayanıklı, yan kayaçların da cevheri çekme sırasında cevhere karışıp tenörü düşürmeyecek kadar sert olması gerekir.
Bu metodun en iyi uygulanabileceği yataklar dik eğimli ve genişlikleri fazla olmayan yataklardır. İşletme esnasında selektif (seçme) işletme yapılamayacağı için cevherin hemen hepsinin işletilebilir özellikte olması da icap eder.

## Slide 6: b) Pasa Dolgulu Stoplama
(Cut-and-Fill Stoping): Galerilerin süzülmesi, baş aşağı ve baş yukarıların açılması kısmen cevherin bloke edilmesi hemen hemen cevher dolgulu stoplama metodu ile aynıdır. Aradaki yegane fark cevher kırıldıktan sonra hemen alınır ve yerine pasa doldurulur. (Şekil:9)

## Slide 8
Dik eğimli yataklarda cevherin gravite ile alınması ve pasanın doldurulması sebebiyle kolaylıkla uygulanır. Yan kayaçların sağlam olması gerekli değilse de, cevherin göçmeyecek kadar sağlam olması beklenir.
Cevherin pasa ile karışmaması için lağım atılmadan önce pasa üzerine ya tahta ya da branda bezinden bir örtü koyulması gerekir.
Ağaç destekli stoplama fazla özelliği olan bir metot olmadığı için, kare-net stoplaması da fazla kullanılan bir metot olmadığından burada ayrıntısıyla bahsedilmeyecektir.

## Slide 9
Kare-net stoplama ( Square-net stoping )
(Domuz damı)
Ağaç destekli stoplama ( Stulled stops in narrow veins )

## Slide 10: 3.Göçürtmeli Stoplar
(Caved Stopes):
a)Tali kat göçürmesi (Sublevel caving)
b)Kütle halinde göçüme (Block caving)
olmak üzere iki metot halinde uygulanır.
Tali kat daha önce anlatılmıştı. Burada yalnız kütle halinde göçürmeden bahsedilecektir

## Slide 11: b-)Kütle Halinde Göçürme
(Block Caving):
Bu metot genellikle büyük kütle tipi yataklara uygulanır. Örneğin porfiri tip yataklar, karbonatit bacaları veya stock-work tipi ya­taklar bu metod için uygundur.
Cevherin tabanında eşit aralıklarla "crosscut” lar açılır ve belli aralıklardan cevher içine baş yuka­rılar çıkılır. Grizli katı teşkil edildikten sonra belli bir horizontal ayak (kat) bırakılarak cevherin tabanı tamamen kesilir. Cevher böylece göçmeye bırakılır. Göçen cevher kendiliğinden kırılarak grizli katına çekilir, orada da uygun boyutlarda kırılarak yükleme kanallarından vagonlara dökülür.

## Slide 13
Cevherin gizli katlarında hemen her bacadan eşit oranlarda çekilmesi ve bir konileşmenin meydana gelmemesine dikkat edilir.
Aşağıdan cevher çekildikçe blok kendiliğinden göçer ve kırılma ufalanma devam eder.
Bu metot yüzeyde görülür bir hasar yaptığı için tesislerin yerlerinin seçilmesi ve göçecek arazinin herhangi bir problem yaratmaması göz önünde bulundurulmalıdır.