## Slide 1
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
(JEM359)
1. GİRİŞ
Doç. Dr. Sinan AKISKA

## Slide 2
Coğrafi bilgi sistemi (CBS), her türlü coğrafi veriyi yakalamak, depolamak, manipüle etmek, analiz etmek, yönetmek ve sunmak için tasarlanmış bir sistemdir.
Genelde haritalama teknik ve yöntemleriyle toplanan veriler, uygun yazılımlar yardımıyla öncelikle bilgisayar veritabanlarında saklanır ve kullanıcı beklentilerine göre işlenirler. Gerekli donanımlar vasıtasıyla üretilen bilgilerin çoğaltılması ve sanal ağlar üzerinden paylaşılması için kullanıcı talepleri yönlendirici olur. Tüm bu işlemler esnasında, verinin toplanmasından üretilmesine kadar geçen süreçte bilgi üretim ve kullanım standartlarının da belirlenmesi gerekmektedir (Bilim ve Teknik, 2010).
Coğrafi bilgi teknolojisi ile geleneksel kâğıt haritalar, tarama yöntemiyle sayısal hale dönüştürülerek bilgisayar ortamına aktarılır. Ardından yeryüzüne ait bilgiler farklı veri katmanlarında organize edilerek işlenmek üzere ayrı ayrı veritabanlarında saklanır (Bilim ve Teknik, 2010).
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Nedir?

## Slide 3
• Bir jeoloji mühendisi kaya oluşum özelliklerine bakarak düzenli depremlerin olduğu bir bölgede bina inşa etmek için en iyi yerleri belirlemek isteyebilir;
Nerelerde Kullanılır?
• Bir şehir planlamacısı, şehrindeki kentsel sınır büyümesini öğrenmek ve bazı banliyölerin tanık olduğu nüfus artışını ölçmek isteyebilir. Ayrıca neden buraların daha az gelişmiş olduğunu ve diğerlerinin olmadığını anlamak isteyebilir;
• Bir biyolog, bir popülasyona yönelik uzun vadeli tehditleri daha iyi anlamak için etkileşim içinde oldukları diğer popülasyonları incelemek isteyebilir;
• bir doğal afet analisti yağış modellerine ve arazi özelliklerine bakarak yıllık musonla ilişkili sellerin yüksek riskli alanlarını belirlemek isteyebilir;

## Slide 4
• Bir maden mühendisi, diğerlerinin yanı sıra cevher kütlesinin kapsamı, derinliği ve kalitesi gibi parametreleri hesaba katarak gelecekteki araştırmalar için hangi muhtemel bakır madenlerinin en uygun olduğunu belirlemekle ilgilenebilir;
Nerelerde Kullanılır?
• Bir telekomünikasyon şirketi tarafından işe alınan bir jeoinformatik mühendisi, arazi fiyatları, arazinin dalgalanması vb. gibi çeşitli maliyet faktörlerini hesaba katarak şirketin aktarma istasyonları için en iyi sahaları belirlemek isteyebilir;
• Bir orman yöneticisi, ağaç çeşitliliğini koruma gerekliliği gibi bir dizi operasyonel kısıtlamanın varlığında, toprak ve mevcut ağaç meşe dağılımları hakkındaki verileri kullanarak kereste üretimini optimize etmek isteyebilir;
• Bir hidroloji mühendisi, Typha sazlık yataklarının mevcut dağılımını ve neden on yıl öncekinden bu kadar farklı olduğunu anlamak için tatlı su gölündeki farklı alanların bir dizi su kalitesi parametresini incelemek isteyebilir.

## Slide 5
Benzer şekilde CBS’nin tüm yaşamsal konularda uygulama alanları bulunmaktadır
Konum: En yakın kitapçı nerede? Avrupa'da taş devri yerleşimleri nerede bulunur? Norveç Ladin ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanlar nerede?
Patern: Bu şehirde yüksek yoğunluklu öğrenci nerede yaşıyor? Bu otoyol boyunca trafik akışı nasıl? Ankara'daki suç olaylarının dağılımı nasıl?
Trend: Şehir dışı süpermarketlerin gelişimine yanıt olarak perakendecilik modelleri nasıl değişiyor? Avrupa Alpleri'nde buzullar nereye çekildi? Kutup ayılarının popülasyonunda değişiklikler nerede meydana geldi?
Koşul: Rüzgar yoğunluğu düşük bir plaja 1 km mesafedeki ve toplu taşıma araçlarıyla ulaşılabilen tatil konaklama yerlerini nerede bulabilirim? Ana otoyolun 500 m yakınında düz arazi nerede bulunur? Bir tren istasyonunun 5 km yarıçapı içinde 100.000'den fazla potansiyel müşteri nerede var?
Etki: Bu lokasyonda yeni bir eve taşınırsam, ofisten, spor salonundan veya kafeden ne kadar uzakta olacağım? Buraya yeni bir tema parkı inşa edersek trafik akışına etkisi ne olur? Kolilerimizi alternatif bu güzergahı kullanarak teslim edersek zaman tasarrufu ne olur?

## Slide 6
Benzer şekilde CBS’nin tüm yaşamsal konularda uygulama alanları bulunmaktadır
Bir CBS'nin yanıtlamasına yardımcı olabileceği genel sorular şu şekilde özetlenebilir:
Belirli özellikler nerede bulunur?
Hangi coğrafi modeller var?
Belirli bir süre içinde nerede değişiklikler oldu?
Belirli koşullar nerede geçerlidir?
Bir kuruluş belirli bir eylemde bulunursa mekansal çıkarımlar ne olur?

## Slide 7
Coğrafi verilerle çalışmanın üç önemli aşamasını ayırt edebiliriz:
Veri hazırlama ve giriş: Çalışma olgusuna ilişkin verilerin toplandığı ve sisteme girilmek üzere hazırlandığı erken aşama.
Veri analizi: Toplanan verilerin dikkatlice incelendiği ve örneğin kalıpları keşfetme girişimlerinin yapıldığı orta aşama.
Veri sunumu: Önceki analizlerin sonuçlarının uygun bir şekilde sunulduğu son aşama.
CBS AŞAMALARI

## Slide 8
Yerleşim bölgelerine uzaklık: En az 1000 m,
Endüstriyel bölgelere uzaklık: En az 500 m,
Tarımsal alanlara uzaklık: En az 500 m,
Eğim: En fazla % 15 - % 20,
Taşıma mesafesi: En fazla 10- 30 km (yerleşim büyüklüğüne göre),
Ana ulaşım ağına uzaklık (Karayolları ve demiryolları): En az 200-300 m,
Yüzeysel su kaynaklarına uzaklık: En az 300-500 m,
Fay hatlarından uzaklık: En az 60-80 m,
KATI ATIK DEPOLAMA ALAN SEÇİMİ UYGULAMASI
https://www.ebelediye.info/bilimsel/kati-atik-depolama-alanlari-yer-secimi-icin-cografi-bilgi-sistemleri-tabanli-bir-konumsal-karar-dest
CBS ÖRNEK

## Slide 9
RADYOAKTİF ATIK DEPOLAMA ALAN SEÇİMİ (İNGİLTERE) UYGULAMASI
Radioactive waste case study: geology, population, transport and conservation criteria maps; Sources: (a) British Geological Survey. © NERC, IPR/71-39C reproduced by permission; (b) Office for National Statistics; (c) Ordnance Survey; (d) Joint Nature Conservation Committee, www.jncc.gov.uk
CBS ÖRNEK

## Slide 10
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE YAZILIMLAR
GIS workstations Sources: (a) Courtesy of Integraph; (b) Courtesy of author; (c) Maksym Dykla/Fotolia.com; (d) Courtesy of MainStreetGIS; (e) Courtesy of Trimble
Heywood, I., Cornelius, S., Carver, S. 2015. And Introduction to GEOGRAPHICAL INFORMATİON SYSTEMS, Fourth edition. Pearson Educatyion Limited, 446 pp.
CBS, taşınabilir kişisel bilgisayarlardan (PC'ler) çok kullanıcılı süper bilgisayarlara kadar tüm bilgisayar sistemleri yelpazesinde çalışmakta ve çok çeşitli yazılım dillerinde programlanmaktadır. Dahili monitörler ve dijitalleştirme tabloları ile özel ve pahalı iş istasyonları kullanan sistemler, sınıfının en iyisi PC veya dizüstü bilgisayarlar ve taşınabilir Kişisel Veri Yardımcıları (PDA'lar), tablet PC'ler veya taşınabilir GIS / GPS cihazları, CBS’de kullanılabilmektedir. Her durumda, etkili CBS işlemleri için gerekli olan bir dizi unsur vardır. Bunlar (Burrough, 1986);
yazılımı çalıştırmak için yeterli güce sahip bir işlemcinin varlığı;
büyük hacimli verilerin depolanması için yeterli bellek;
kaliteli, yüksek çözünürlüklü renkli grafik ekranı ve
veri giriş ve çıkış cihazları (örneğin, sayısallaştırıcılar, tarayıcılar, klavye, yazıcılar ve çiziciler).

## Slide 11
CBS’nin genel görünümü (Başarsoft, 2009)