## Slide 1
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
(JEM232)
2. TEMEL KAVRAMLAR-VERİTABANI
Doç. Dr. Sinan AKISKA

## Slide 2
KONUMLANDIRMA
Koordinat: Coğrafik bilgiler, enlem-boylam şeklindeki coğrafi koordinat ya da ulusal koordinatlar gibi kesin değerleri veya adres, bölge ismi, yol ismi gibi tanımlanan referans bilgileri içerirler. Bu coğrafik referanslar objelerin konumlandırılmasına yani koordinatı bilinen bir pozisyona yerleştirilmelerine imkan sağlar. Bu koordinatlar tanımlı bir yer biçimi temel alınarak tanımlanmışlardır.
Referans/Koordinat Sistemleri: Bir noktanın dünya üzerindeki yerinin eksenlerle (enlemler-boylamlar) yaptığı açı cinsinden veya bu eksenlere uzaklığının metre cinsinden belirtildiği sistemlere denir.
CBS'de kullanılan iki yaygın koordinat sistemi türü vardır:
Enlem-boylam gibi küresel veya küresel bir koordinat sistemi. Bunlar genellikle coğrafi koordinat sistemleri olarak adlandırılır.
Transverse Mercator, Albers eşit alanı veya Robinson gibi bir harita projeksiyonuna dayalı olarak öngörülen bir koordinat sistemi; bunların tümü (diğer birçok harita projeksiyon modeliyle birlikte), dünyanın küresel yüzeyinin haritalarını iki boyutlu bir Kartezyen koordinat düzlemine yansıtmak için çeşitli mekanizmalar sağlar.

## Slide 3
http://www.lib.utexas.edu/maps/topo/texas/txu-pclmaps-topo-tx-camp_bullis-1965.jpg
KONUMLANDIRMA

## Slide 4
KONUMLANDIRMA
Projeksiyon: Üç boyutlu harita düzleminin çeşitli metodlar yardımıyla iki boyutlu düzlem üzerinde temsil edilebilmesini sağlar. Projeksiyon seçerken şu faktörlere dikkat etmelisiniz:
Çalışma alanının boyutu (örn: dünya, avrupa, bursa)
Çalışma alanının mevkii (örn: kutup, ekvator)
Çalışma alanının uzandığı eksen (örn: doğu-batı, kuzey-güney)
Datum: Bir noktanın, dünya üzerindeki yatay ve düşey konumunu tanımlayabilmek amacıyla başlangıç olarak esas alınan referans yüzeydir. Dünya üzerinde çok farklı datumlar kullanılmaktadır. Türkiye’de ise kullanılan 3 datum vardır:
World Geodetic System 1984 (WGS84)
International Terrestrial Reference System (ITRF96)
European Datum (ED50)
Dünyanın şekli (geoid)
Örnek projeksiyonlar (silindir, konik, düzlem)
https://jeodezi.boun.edu.tr/

## Slide 5
VERİTABANI NEDİR?
Veri tabanları birbirleriyle ilişkili bilgilerin depolandığı alanlardır. Bilgi artışıyla birlikte bilgisayarda bilgi depolama ve bilgiye erişim konularında yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Veri tabanları; büyük miktardaki bilgileri depolamada geleneksel yöntem olan ‘‘dosya-işlem sistemine’’ alternatif olarak geliştirilmiştir. Telefonlarımızdaki kişi rehberi günlük hayatımızda çok basit bir şekilde kullandığımız veri tabanı örneği olarak kabul edilebilir.

## Slide 6
CBS’DE VERİTABANI (KONUMSAL VERİTABANI)
http://www.geologyin.com/2014/05/a-geographic-information-system-gis.html
CBS’de ise konumsal verilerin bir arada tutulması oldukça önemlidir. Birbirleri ile ilişkilendirilen veriler veritabanı düzenli bir şekilde kaydedilir. Daha sonra ise bu verilerini birbirler ile etkileşimleri ve çeşitli sorgulamalar ile CBS’de veritabanı işlemleri yapılmış olur.
https://geology.com/usgs/ree-geology/
Basit CAD çizimi
ve
Veritabanı

## Slide 7
Bir ağaç hayal edin. Bu ağaç hakkındaki bilgileri, her şeyi bilmesi gereken diğer insanlara nasıl iletirsiniz?
Hangi tür olduğunu, kaç yaşında olduğunu, ne kadar uzun olduğunu, ne kadar sağlıklı olduğunu ve önemli olan diğer nitelikleri (özellikleri) izlemek için bir veritabanı kullanabilirsiniz.
Bu ağaç, veri tabanındaki bir kayıttır. Her kategoriye (örn. ağaç yüksekliği) bir alan diyoruz.
Haritadaki nesnelerin kendileriyle ilişkili nitelikleri vardır
www.idahoadventure.org/sites/default/files/attachments/GIS101.pdf

## Slide 8
Şimdi, niteliklerini takip etmeniz gereken bir ağaç korusu hayal edin.
Şu anda birden fazla ağaçla uğraştığımız için, her ağacın nerede olduğu alakalı hale gelir, böylece hangi bilginin hangi ağaçla ilgili olduğunu biliriz.
Her bir ağacın konumunu haritalandırır ve hangi niteliklerin hangi ağaca ait olduğunu belirleriz. CBS'nin temeli budur.
CBS bize bir şeyin nerede olduğunu ve ne olduğunu söyler.
Bilgisayarlar CBS ile eş anlamlıdır ve bir bilgisayar kullanarak milyonlarca kayıt (ağaç) için yüzlerce alana (farklı özniteliklere) sahip olabiliriz.
www.idahoadventure.org/sites/default/files/attachments/GIS101.pdf
Haritadaki nesnelerin kendileriyle ilişkili nitelikleri vardır

## Slide 9
Bilgi katmanlara ayrılmıştır
CBS'mizde başka bilgi katmanlarına da sahip olabiliriz. Ağaçlarla ilgili bilgilerimiz tek bir bilgi katmanı oluşturacaktır.
Her ağaç, o katmanda benzersiz bir özelliktir.
Ayrıca nehirlerle ve toprak türleriyle bir katmanımız olabilir. Nehirler tabakası nehir özelliklerini içerir.
Toprak tipi katmanı, toprak sınıflandırma özelliklerini içerir.
www.idahoadventure.org/sites/default/files/attachments/GIS101.pdf
http://www.geologyin.com/2014/05/a-geographic-information-system-gis.html
https://geography.name/geographic-information-systems/
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/geographic-information-system-gis/