## Slide 1
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
(JEM232)
3. RASTER-VEKTÖR/TEMEL FONKSİYONLAR
Doç. Dr. Sinan AKISKA

## Slide 2
RASTER VE VEKTÖR TANIMI
https://geologyconcepts.com/mind-maps/

## Slide 3
Harita özellikleri genellikle birkaç tür vektör katmanından biri ile temsil edilir:
Noktalar (Points): Bir özelliğin nerede olduğunu göstermenin gerekli olduğu, ancak fiziksel şeklinin önemli olmadığı (yani, yaşlı ağaç katmanındaki ağaçlar) bilgileri temsil etmek için bir nokta iyidir.
Çizgiler (Lines): Bir çizgi, birçok gerçek dünya özelliğini (yani nehir katmanındaki nehirleri) temsil etmeye uygundur.
Çokgenler (Polygons): Bir çokgen gördüğünüzde, sınırın içindeki her şeyin kayıtla ilişkili niteliklere sahip olduğunu unutmayın. (yani toprak katmanındaki toprak türleri)
VEKTÖREL VERİ
https://datacarpentry.org/organization-geospatial/02-intro-vector-data/
https://medium.com/@barisariburnu/co%C4%9Frafi-bilgi-sistemleri-temel-kavramlar-e66d88acbd2

## Slide 4
JEOLOJİDE VEKTÖREL VERİ TÜRLERİ
Noktalar (Points): Sondaj noktaları, kuyular, gözlem/örnek alım noktaları
Çizgiler (Lines): Jeolojik yapılar (sınırlar, faylar)
Çokgenler (Polygons): Jeolojik birimler

## Slide 5
Raster veriler, mekansal verilerin hücresel kareler olarak ifade edilmesidir. Gerçek bir durumu eşit ölçüdeki satır ve sütunlara sahip hücrelerde (raster hücresi) temsil eder. Her bir hücre coğrafik alana bağlı olarak farklı renk değerleri alır ve temsil ettiği coğrafik alanı tanımlar.
Raster katmanlarının tümü piksel değerleri içermesine rağmen, vektör katmanları gibi kendileriyle ilişkili niteliklere sahip değildir.
Uydu fotoğrafları, taranmış planlar, ortofotolar ve her türlü görüntü, raster formatında çalışır.
www.idahoadventure.org/sites/default/files/attachments/GIS101.pdf
RASTER VERİ
https://www.igismap.com/raster-data-file-format/
http://www.newdesignfile.com/post_vector-and-raster-data-gis_131900/

## Slide 6
CBS TEMEL FONKSİYONLAR
1. VERİ İŞLEMLERİ
2. SORGULAMALAR
3. MEKANSAL ANALİZLER
4. SENARYO ANALİZLERİ
5. SUNUMLAR
http://web.itu.edu.tr/~turkoglu/documanlar/documanlar/COURSE%202%20ABOUT%20GIS.ppt
Düzgün, H. Ş. 2005. Madencilikte Coğrafi Bilgi Sistemleri
ve Yardımcı Teknolojiler. In: Maden Mühendisliği Açık Ocak İşletmeciliği El Kitabı (Eds. Eskikaya, Ş., Karpuz, C., Hindistan, M.A., Tamzok, N.), Maden Mühendisleri Odası Yayınları. No:104, Ankara. 315-335.
https://slideplayer.com/slide/6673915/
https://www.slideshare.net/MaryamAdel1/geomatic-worldwith-a-special-look-to-gis

## Slide 7
1. VERİ İŞLEMLERİ
Coğrafi veriler CBS'de kullanılmadan önce, verilerin uygun bir dijital formata dönüştürülmesi gerekir.
Kağıt haritalardan bilgisayar dosyalarına veri dönüştürme işlemine sayısallaştırma denir.
Modern CBS teknolojisi, tarama teknolojisini kullanan büyük projeler için bu süreci tamamen otomatikleştirebilir; daha küçük işler ise manuel dijitalleştirme gerektirebilir.
Günümüzde birçok coğrafi veri türü halihazırda CBS uyumlu formatlarda mevcuttur.
Bu veriler, veri tedarikçilerinden elde edilebilir ve doğrudan CBS'ye yüklenebilir.
https://library.carleton.ca/help/gis-file-formats
https://www.esri.com/news/arcnews/summer12articles/geodesign-and-wildlife-corridors.html
https://www.fiverr.com/hafsa_naeem/georeference-and-digitize-gis-map-data

## Slide 8
1. VERİ İŞLEMLERİ
Belirli bir CBS projesi için gerekli olan veri türlerinin, sisteminizle uyumlu hale getirilmesi için bir şekilde dönüştürülmesi veya manipüle edilmesi gerekebilir.
Örneğin, coğrafi bilgiler farklı ölçeklerde mevcuttur (ayrıntılı cadde merkez çizgisi dosyaları; daha az ayrıntılı nüfus sayımı sınırları ve bölgesel düzeyde posta kodları).
Bu bilginin entegre edilmesinden önce, aynı ölçeğe (ayrıntı derecesi veya doğruluk) dönüştürülmesi gerekir.
Bu, görüntüleme amaçlı geçici bir dönüşüm veya analiz için gerekli kalıcı bir dönüşüm olabilir.
CBS teknolojisi, uzamsal verileri işlemek ve gereksiz verileri ayıklamak için birçok araç sunar.
https://portal.ct.gov/DEEP/Geology/Hand-Sample-Collection
https://www.pinterest.com/pin/701435710684963506/

## Slide 9
Coğrafi bilgilerinizi içeren işleyen bir CBS'ye sahip olduğunuzda, aşağıdaki gibi basit sorular sormaya başlayabilirsiniz.
Köşedeki arsa parselinin sahibi kimdir?
İki yer arası ne kadar uzakta?
Arazi, endüstriyel kullanım için nerede imar edilir?
veya analitik sorular;
Yeni evler inşa etmek için tüm siteler nerede uygun?
Meşe ormanı için baskın toprak türü nedir?
Buraya yeni bir otoyol inşa edersem trafik nasıl etkilenecek?
2. SORGULAMALAR
https://saylordotorg.github.io/text_essentials-of-geographic-information-systems/s10-02-searches-and-queries.html
https://slideplayer.com/slide/4912875/

## Slide 10
Yakınlık Analizi
(Tek Katman)
Bu su ana hattının 100 m yakınında kaç ev bulunmaktadır?
Bu mağazanın 10 km içindeki toplam müşteri sayısı nedir?
Yonca mahsulünün ne kadarı kuyunun 500 m yakınındadır?
Bu tür soruları yanıtlamak için, GIS teknolojisi, özellikler arasındaki yakınlık ilişkisini belirlemek için arabelleğe alma adı verilen bir işlem kullanır.
3. MEKANSAL ANALİZLER
http://web.itu.edu.tr/~turkoglu/documanlar/documanlar/COURSE%202%20ABOUT%20GIS.ppt

## Slide 11
Bindirme Analizi
(Birden Çok Katman)
Farklı veri katmanlarının entegrasyonu, bindirme adı verilen bir süreci içerir.
En basit haliyle, bu görsel bir işlem olabilir, ancak analitik işlemler bir veya daha fazla veri katmanının fiziksel olarak birleştirilmesini gerektirir.
Bu örtüşme veya mekânsal birleşim, toprak, eğim ve bitki örtüsü veya arazi mülkiyeti hakkındaki verileri vergi değerlendirmesiyle bütünleştirebilir.v
3. MEKANSAL ANALİZLER
Ekleme
Ayırma
Birleşim
http://web.itu.edu.tr/~turkoglu/documanlar/documanlar/COURSE%202%20ABOUT%20GIS.ppt
Düzgün, 2005
Düzgün, 2005

## Slide 12
3. MEKANSAL ANALİZLER
Ağ Analizleri
Ağ analizleri, birbirine bağlı çizgisel coğrafi objelerin oluşturduğu şebekelerden karar verme sürecini destekleyecek analizlerin yapılmasını içerir.
Ağların oluşması için çizgilerin düğüm noktaları ile birleştirilmesi gerekmektedir. Ağ analizleri çoğunlukla en uygun güzergah seçimi için kullanılır. En uygun güzergah seçimi iki nokta arasında olabilecek en uygun birleşme yolunun belirlenmesidir.
Bu yol en kısa mesafeli yol olabileceği gibi, başlangıç noktasından bitiş noktasına gidişte aranan niteliklere ve var olan kısıtlara bağlı olarak en kısa süre ya da en uygun eğim de olabilir.
Söz gelimi haritada en kısa mesafe kuş uçuşu mesafe olarak belirlenebilir ancak şehir içinde bir yerden bir yere ulaşımda trafik yoğunluğu ve yol kısıtları nedeni ile en uygun güzergah kuş uçuşu güzergahtan her zaman daha farklıdır.
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/extensions/network-analyst/types-of-network-analyses.htm
https://www.slideshare.net/DEVANGKAPADIA/query-and-network-analysis-in-gis

## Slide 13
CBS yukarıda da sözü edilen konumsal analiz foknsiyonlarının çokluğu ve veri yapısı nedeni ile farklı senaryoların tasarlanıp analiz edilmesine olanak sağlamaktadır.
Bu niteliğinden dolayı CBS mekansal karar destek sistemlerinin vazgeçilmez elemanlarındandır.
Senaryo analizleri özellikle doğal afet, çevre etki değerlendirmesi ya da sistemin zamana bağlı olarak değişiminin gözlenmesi gibi uygulamalarda oldukça etkili bir yöntemdir.
4. SENARYO ANALİZLERİ
Percentage change in average annual nitrate and phosphorus transported with surface runoff under each scenario, 1990–2050, Willamette River Basin, Oregon, USA. Adapted from Hernandez et al. (2010).
Kepner, William & Ramsey, Molly & Brown, Elizabeth & Jarchow, Meghann & Dickinson, Katharine & Mark, Alan. (2012). SYNTHESIS & INTEGRATION Hydrologic futures: using scenario analysis to evaluate impacts of forecasted land use change on hydrologic services. Ecosphere. 3(7). 1-25. 10.1890/ES11-00367.1.

## Slide 14
5. SUNUMLAR
Mekânsal analiz işlemleri sonucunda ya da senaryo analizleri sonrasında elde edilenlerin sunumu için CBS çok alternatifli bir yapıya sahiptir.
Tüm analizlerin bilgisayar ortamında yapılması sonuçların ekranda gösterilmesini sağlarken yazıcılar yolu ile çıktılar alınarak kullanıcıya sunulmasına de olanak sağlamıştır.
CBS çıktıları, raporlar, üç boyutlu görünümler, fotoğrafik görüntüler ve multimedya gibi diğer çıktılara entegre edilebilir.
Ayrıca CBS'nin internet ortamında kullanımı için son yıllarda geliştirilen Web-tabanlı CBS'ler yolu ile de tüm analiz sonuçları ve veriler internet yolu ile ilgili kişilere sunulup paylaşılabilmektedir.
https://www.gisresources.com/fire-globe-delivers-esri-3d-visualization-to-us-firefighters/
https://behcolumbia.files.wordpress.com/2013/12/walkability_map.jpg
https://surveyinggroup.com/yeni-baslayanlar-icin-cbs-nedir/

## Slide 15
http://mapapps.bgs.ac.uk/geologyofbritain/home.html
https://onemilliontweetmap.com/
https://www.trendsmap.com/
https://earth.nullschool.net/
ÖRNEK WEB SAYFALARI