## Slide 1
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
(JEM232)
4. UZAKTAN ALGILAMA
Doç. Dr. Sinan AKISKA

## Slide 2
UZAKTAN ALGILAMA NEDİR?
Dünyayı gözlemleme olarak da adlandırılan uzaktan algılama (Remote Sensing - RS), herhangi bir nesne veya alanla doğrudan temas halinde olmadan elektromanyetik radyasyon (ışık) kullanarak dünya yüzeyindeki nesneler veya alanlar hakkında bilgi edinmeyi ifade eder.
Al-nahmi et al. 2017

## Slide 3
İnsan gözleri bu nesnelerin yansıttığı güneş ışığını algılar ve beynimiz renkleri, gri tonları ve yoğunluk değişimlerini yorumlar. Daha sonra, bu veriler faydalı bilgilere çevrilir. Bununla birlikte insan gözü, toplam elektromanyetik spektrumun küçük bir kısmı ile sınırlıdır, yani yaklaşık 400 ila 700 nm.
UZAKTAN ALGILAMA NEDİR?

## Slide 4
Uzaktan algılamada, 400 ila 700 nm arasındaki bu aralığın dışındaki elektromanyetik radyasyonu, özellikle yakın kızılötesi, orta kızılötesi, termal kızılötesi ve mikrodalgalar tarafından görülebilir hale getirmek için çeşitli araçlar ve cihazlar kullanılır. Tarımsal ürün büyümesi, arazi örtüsü değişiklikleri, ormansızlaşma, bitki örtüsü dinamikleri, su kalitesi dinamikleri, maden araştırmalar ve kentsel büyüme gibi çevresel süreçler hakkında bilgi edinmek için giderek artan bir şekilde uzaktan algılama kullanılmaktadır.
UZAKTAN ALGILAMA NEDİR?
Nathalie Pettorelli, Henrike Schulte to Bühne, Aurélie C. Shapiro & Paul Glover-Kapfer. 2018.
WWF Conservation Technology Series 1(4).

## Slide 5
(A) EM ışımanın kaynağı;
(B) Atmosferdeki izlediği yol;
(C) Nesne ile etkileşimi; (D) Radyasyonun bir sensor tarafından kayıt edilmesi
(E) kaydedilen radyasyonun iletimi, alımı ve (ön) işlenmesi;
(F) uzaktan algılama verilerinin yorumlanması ve analizi (çoğunlukla bir bilgisayar kullanılarak);
(G) çoğunlukla bir CBS katmanı olarak depolanan nihai ürünün oluşturulması.
UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMİNİN BASİT BİR GÖRÜNÜMÜ

## Slide 6
UZAKTAN ALGILAMA’DA KULLANILAN ARAÇLAR
https://coyotegulch.blog/2018/04/30/usbr-awards-6-6-million-contract-for-photogrammetry-to-improve-operations/
https://www.pixalytics.com/new-launches-images-satellites/
https://medium.com/aerial-acuity/choosing-the-right-mapping-drone-for-you-business-part-ii-aerial-imaging-and-cameras-dd494303b18d
https://aviation.stackexchange.com/questions/55423/what-kind-of-cameras-are-onboard-high-altitude-uavs-that-aid-in-its-control
https://computercoach.co.nz/tu/mobil-jiroskop-nedir-ve-nasil-calisir/
Uydular
Uçaklar
Drone’lar

## Slide 7
UYDULAR
Zhou, 2010
Yaklaşık on üç yıllık bir yaşam döngüsüne dayanarak, Dünya gözlem uyduları dört nesilden geçmiştir.
CORONA Uydusu
https://en.wikipedia.org/wiki/Corona_(satellite)#/media/File:Kh-4b_corona.jpg
Landsat-1 Uydusu
SPOT-1 Uydusu
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Spot-5.jpg
https://www.usgs.gov/core-science-systems/nli/landsat/landsat-1?qt-science_support_page_related_con=0#qt-science_support_page_related_con

## Slide 8
UYDULAR – PASİF VE AKTİF SİSTEMLER
Tüm uyduların Uzaktan algılama sistemleri cisimler tarafından yansıtılan ve cisimlerin vücut sıcaklığına bağlı olarak yaydıkları Elektromagnetik Radyasyon’un uzaya yerleştirilen platformlar (uydular) üzerinde bulunan radyometreler tarafından ölçülmesi (pasif) ve radar (aktif) sistemlerine dayanır.
Pasif sistemler UA için herhangi bir enerji üretmezler
ve güneş enerjisini kullanırlar
Aktif sistemler kendi enerjilerini üretirler ve yansıttıkları enerjinin geriye dönüşünü toplayarak görüntü elde ederler.
http://ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/01_e.php

## Slide 9
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/pasif-alicilar-uzaktan-algilama--1-bolum/22583#ad-image-0
Pasif Alıcı (Pasif Sensör)
Pasif Alıcılar
Pasif alıcılar enerji kaynağına sahip değildirler, kendileri enerji üretemediklerinden dolayı harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duyarlar.
Pasif alıcıların kullandığı enerji genellikle güneş, bazen de dünyanın kendisidir.
Gereken enerjiyi, sahneden yansıyan enerjiden veya sahnedeki nesnelerden yayılan enerjiden karşılarlar. Yansıma ve yayılma yaklaşımlarından hangisinin kullanılacağı ise dalga boyuna (ve görüntüleme teknolojisine) bağlıdır.
Avantajları
► Kendi enerji kaynaklarına ihtiyaçları yoktur. ► Genellikle daha ucuz ve küçük alıcılardır. ► Genellikle daha düşük enerji tüketimi vardır. ► Pasif olarak çalıştıkları için karşı taraftan algılanmaları mümkün değildir.
Dezavantajları
► Dış etken olan enerji kaynağındaki değişimlerden etkilenirler. ► Düşük enerji ortamında (örn. düşük güneş ışığı) verimleri düşüktür.

## Slide 10
Aktif Alıcı (Aktif Sensör)
Aktif Alıcılar
Aktif alıcıların kendi içlerinde bir enerji kaynağı ya da vericileri vardır. Bu vericiler, sahneye bir işaret, belirli bir dalgaboyunda ışıma veya elektron gönderirler.
Aktif alıcılar da verici tarafından gönderilen bu etkinin sahneden ya da hedeften yansımasına göre veri oluştururlar.
Avantajları
► Hava durumundan bağımsızdırlar. ► Güneş ışığından bağımsızdır, gündüz ve gece kullanılabilir. ► Güneşten gelen enerjinin düşük olduğu dalgaboyu aralıklarında görüntüleme imkanı sağlarlar (örn. Mikrodalga)
Dezavantajları
► Genel olarak pasif alıcı sistemlere göre daha yüksek maliyet ve/veya daha karmaşık yapılardır. ► Karşı taraftan algılanmaları mümkündür.
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/aktif-alicilar-uzaktan-algilama--2-bolum/22615#ad-image-0

## Slide 11
UÇAKLAR
Thomson et al. (2002)
https://agriinfo4u.wordpress.com/2017/01/06/remote-sensing/
Uzaktan Algılama çalışmalarının ilk dönemlerinde hava fotoğrafçılığı yaygındı. Bunun için özel tasarlanmış uçaklar ile bu çekimler yapılıyordu.
Uçaklarla yapılan uzaktan algılamada, dünya yüzeyinin görüntülerini elde etmek için uçağa aşağı veya yana bakan sensörler monte edilir.
Uzaktan uydu algılamaya kıyasla uçaklarla yapılan uzaktan algılamanın bir avantajı, çok yüksek uzamsal çözünürlüklü görüntüler (20 cm veya daha az) sunma kabiliyetidir.
Dezavantajları, düşük kapsama alanı ve zemin kapsama alanı birim alanı başına yüksek maliyettir. Havadan uzaktan algılama sistemi kullanarak geniş bir alanı haritalamak uygun maliyetli değildir.

## Slide 12
UÇAKLAR
Sensors included in the sensor pod installed on the Cessna C-172 (a) Airinov Agrosensor multispectral; (b) Tau 640 thermal; (c) OCI-UAV-1000 pushbroom hyperspectral; (d) Nikon D800E RGB with a Zeiss ZF2 lens.
Sensor position and calibration on the aircraft (a) internal view of four sensors installed in the sensor pod—RGB at the rear and multispectral, thermal and hyperspectral mounted at the front of the pod; (b) all sensors are orientated in the same vehicle coordinate system and the light metre and GNSS receivers control changes in position and illumination conditions; (c) sensors are calibrated prior to take-off using targets of known reflectance.
Cahaline et al. (2017)
Cessna C-172
a
b
c
d
a
b
c

## Slide 13
DRONE’LAR (İHA)
Haritacılık ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme amaçlı kullanımı günümüzde iyice kolaylaşan ve yaygınlaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) yerbilim çalışmalarında büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
Bu araçların üzerinde taşıdıkları görüntüleme sistemleri aracılığıyla çalışma alanından istenilen zamanda her tür yüzey ve yükseklik verisi hızlı ve etkili bir şekilde alınabilmektedir.
İHA olarak uçak (kanat açıklığı 1-1.5 m) ya da multikopter çoğunlukla tercih edilmektedir. Üzerinde GPS modülü bulunan araçlar, bir rota boyunca otomatik olarak ya da elle kontrol edilebilir.

## Slide 14
Drone’lar; pilotsuz hava aracı sistemi, uzaktan pilotaj kontrol sistemi ve bu ikisi arasında komuta-kontrol iletişim ortamı olmak üzere üç bileşenden oluşan entegre sistemler bütünüdür. Bu sistemin temellerine bakıldığında;
1-Ana gövdeyi oluşturan iskelet, kanat, pervane, motor ve batarya,
2-Kontrol birimini oluşturan elektronik algılayıcılar, haberleşme elektroniği, GNSS (Global Navigation Satellite System),
3-Kullanım amacına dönük sensör, kamera vd. algılayıcılar ile insansız hava aracı planlama, uçuş ve yönetimi amaçlı haberleşme, yazılım ve donanımdan oluşmaktadır (Aslan, 2019).
DRONE’LAR (İHA)
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsans%C4%B1z_hava_arac%C4%B1
https://www.dronebydrone.com/en/news/186/the-brain-of-the-drones-electronic-devices.html
OktoKopter micro-UAV with 6-band multispectral sensor mounted on stabilised camera platform (Lucieer et al., 2012
https://drones.horusdynamics.com/gas-detector-drone/

## Slide 15
DRONE’LAR (İHA)
Ankara Üniversitesi Gölbaşı yerleşkesindeki stad alanında Google Earth uydu görüntüsü ile İHA görüntüsü arasındaki çözünürlük farkını gösteren şekil: a) Google Earth görüntüsü. Yakınlaşıldığında çözünürlük yetersiz kalmaktadır b) İHA ile alınmış ortofoto mozaik. Yakınlaşıldığında detaylar çok belirgindir. c) Aynı alanın İHA ile elde edilmiş yüksek çözünürlüklü sayısal arazi modeli. d) A-A’ kesit hattı boyunca alınmış topoğrafik kesit. Stad tribününün basamakları ve toprak yığınındaki açılma çatlaklarında görüldüğü üzere yüzey detayları çok belirgindir.
Bir mermer ocağının ortofoto, SYM, nokta bulutu ve 3D modeli (Gül, 2019).

## Slide 16
Lechner et al. (2020)