## Slide 1: GEO315 JEOLOJİDE UZAKTAN ALGILAMA
DOÇ. DR. SİNAN AKISKA
1. GİRİŞ VE TARİHÇE

## Slide 2
UZAKTAN ALGILAMA NEDİR?
Dünyayı gözlemleme olarak da adlandırılan uzaktan algılama (Remote Sensing - RS), herhangi bir nesne veya alanla doğrudan temas halinde olmadan elektromanyetik radyasyon (ışık) kullanarak dünya yüzeyindeki nesneler veya alanlar hakkında bilgi edinmeyi ifade eder.
Al-nahmi et al. 2017

## Slide 3
İnsan gözleri bu nesnelerin yansıttığı güneş ışığını algılar ve beynimiz renkleri, gri tonları ve yoğunluk değişimlerini yorumlar. Daha sonra, bu veriler faydalı bilgilere çevrilir. Bununla birlikte insan gözü, toplam elektromanyetik spektrumun küçük bir kısmı ile sınırlıdır, yani yaklaşık 400 ila 700 nm.
UZAKTAN ALGILAMA NEDİR?

## Slide 4
Uzaktan algılamada, 400 ila 700 nm arasındaki bu aralığın dışındaki elektromanyetik radyasyonu, özellikle yakın kızılötesi, orta kızılötesi, termal kızılötesi ve mikrodalgalar tarafından görülebilir hale getirmek için çeşitli araçlar ve cihazlar kullanılır. Tarımsal ürün büyümesi, arazi örtüsü değişiklikleri, ormansızlaşma, bitki örtüsü dinamikleri, su kalitesi dinamikleri, maden araştırmalar ve kentsel büyüme gibi çevresel süreçler hakkında bilgi edinmek için giderek artan bir şekilde uzaktan algılama kullanılmaktadır.
UZAKTAN ALGILAMA NEDİR?
Nathalie Pettorelli, Henrike Schulte to Bühne, Aurélie C. Shapiro & Paul Glover-Kapfer. 2018.
WWF Conservation Technology Series 1(4).

## Slide 5
(A) EM ışımanın kaynağı;
(B) Atmosferdeki izlediği yol;
(C) Nesne ile etkileşimi; (D) Radyasyonun bir sensor tarafından kayıt edilmesi
(E) kaydedilen radyasyonun iletimi, alımı ve (ön) işlenmesi;
(F) uzaktan algılama verilerinin yorumlanması ve analizi (çoğunlukla bir bilgisayar kullanılarak);
(G) çoğunlukla bir CBS katmanı olarak depolanan nihai ürünün oluşturulması.
UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMİNİN BASİT BİR GÖRÜNÜMÜ

## Slide 6
TARİHÇESİ
1868'da Gaspard Felix Tournachon (NADAR), bir balondan Paris yakınlarındaki küçük bir köyün eğik bir fotoğrafını çekti. Bu resim ile yeryüzü gözlemi ve uzaktan algılama çağı başlamıştı. Onun örneği kısa süre sonra dünyanın her yerinden başka insanlar tarafından takip edildi.
Nadar’s 1868 photo of Paris
1903 yılında, fotoğraf meraklısı Julius Neubranner, taşıyıcı güvercinler için göğse monte bir hava kamerası tasarladı ve patentini aldı. Yalnızca 70 gram ağırlığındaki kamera, bir güvercin tarafından uçurulan uçuş hattı boyunca 30 saniyelik aralıklarla otomatik pozlama yaptı.

## Slide 7
Bir sonraki hızlı gelişme dönemi Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Avrupa'da gerçekleşti. I.Dünya Savaşı sırasında uçaklar, fotoğraflı keşif için büyük ölçekte kullanıldı.
Uçak, Dünya gözlemi için balonlardan daha güvenilir ve daha istikrarlı platformlar olduğunu kanıtladı.
TARİHÇESİ

## Slide 8
TARİHÇESİ
Birinci Dünya Savaşı ile II. Dünya Savaşı arasındaki dönemde hava fotoğraflarının sivil kullanımı ile bir başlangıç ​​yapıldı. O dönem jeoloji, ormancılık, tarım ve haritacılıkta yer alan havadan çekilmiş fotoğrafların uygulama alanlarından sadece bir kaçıydı. Bu gelişmeler çok daha gelişmiş kameralar, filmler ve yorumlama ekipmanlarına yol açmıştır.
Hava fotoğrafçılığı ve fotoğraf yorumlamasındaki en önemli gelişmeler 2. Dünya Savaşı sırasında yaşandı. Bu süre zarfında kızıl ötesine yakın fotoğrafçılık, termal algılama ve radar gibi diğer görüntüleme sistemlerinin gelişimi gerçekleşti. Yakın kızılötesi fotoğrafçılık ve termal kızılötesi, gerçek bitki örtüsünü kamuflajdan ayırmak için çok değerli olduğunu kanıtladı.
1920’li yıllarda İstanbul’un havadan çekilmiş fotoğrafı

## Slide 9
1960'tan 2010'a kadar olan dönem, uzaktan algılama alanında bazı büyük değişiklikler yaşadı. Bu değişikliklerin çoğunun arka planı 1960'larda ve 1970'lerde ortaya çıktı. İlk olarak, "uzaktan algılama" terimi ilk olarak 1960 yılında tanıtıldı. 1960'tan önce kullanılan terim genellikle hava fotoğrafçılığı idi. Bununla birlikte, Dünya yüzeyinin algılanması için yeni yöntemler ve teknolojiler, geleneksel siyah beyaz hava fotoğrafının ötesine geçerek yeni, daha kapsamlı bir terimin oluşturulmasını gerektiriyordu.
TARİHÇESİ

## Slide 10
İkinci olarak, 1960'lar ve 1970'ler, uzaktan algılama enstrümanlarının uçaklardan uydulara geçişini taşımak için kullanılan birincil platformun kullanıldığını gördü. Uydular, uçaklardan çok daha fazla kara alanını kapsayabilir ve alanları düzenli olarak izleyebilecek durumdadır.
TARİHÇESİ

## Slide 11
Üçüncü olarak, görüntü analogdan ziyade format olarak dijital hale geldi. Dijital format, bu dönemde hızlı bir değişim geçiren bir teknoloji olan bilgisayarları kullanarak görüntülerin görüntülenmesini ve analiz edilmesini mümkün kıldı. Bilgisayar teknolojisi, büyük ana bilgisayar makinelerinden küçük mikrobilgisayarlara geçiyor ve bilgileri sayısal çıktıdan çok grafik biçiminde sağlıyordu.
TARİHÇESİ

## Slide 12
Dördüncüsü, Dünya'nın yüzeyini aynı anda elektromanyetik tayfın birkaç farklı bölümünde kaydeden sensörler kullanıma sunuluyordu. Artık bir alan, bir insan gözünün görebildiğinin ötesinde spektrumun bazı bölümlerinde olmak üzere birkaç farklı resme bakarak görüntülenebilir duruma gelmişti. Bu teknoloji, Dünya yüzeyinde normal bir hava fotoğrafına bakıldığında tespit edilemeyen olayları görmeyi mümkün kıldı.
TARİHÇESİ

## Slide 13
Bugün, çeşitli uzaktan algılama araçlarına sahip birçok uydu, Dünya yüzeyini izlmektedir. Bu uydular ve ilgili uzaktan algılama programları, kökenlerini CORONA ve Landsat programlarına kadar izleyebilir. CORONA, gelişmiş Keyhole uyduları aracılığıyla günümüze kadar devam eden gizli bir askeri keşif programıydı ve Landsat, daha gelişmiş diğer uydu kaynak izleme programları aracılığıyla da devam eden bir açık Dünya kaynakları programıydı. Uzaktam Algılama, bu iki programın geliştirilmesi ve büyümesine odaklanmaktadır.
TARİHÇESİ
Use of Landsat and Corona data for mapping forest cover change
Remote Sensing Satellites (Image Courtesy http://www.fe-lexikon.info/)