## Slide 1: JEM456 FOTOJEOLOJİ VE UZAKTAN ALGILAMA
DOÇ. DR. SİNAN AKISKA
5. İNTERPOLASYON – QGIS GİRİŞ

## Slide 2
SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ NASIL YAPILIYOR ?
KONTÜR HARITALARI NASIL YAPILIYOR ?

## Slide 3
HARİTA SAYISALLAŞTIRMA ve 3B YÜZEY OLUŞTURMA

## Slide 4
Modeller oluşturulurken bilinmeyen noktalara değerler nasıl atanıyor ?

## Slide 5
Ara değerler nasıl bulunuyor ?
1. A noktası ile değeri bilinmeyen C noktası arasındaki mesafe 25 m. (ölçüldü).
2. 20-10 = 10 (A ve B noktalarının değerleri arasındaki fark)
3. 10 birim / 50 metre = 0,2 birim/metre (iki nokta arasındaki mesafe boyunca değerlerdeki artan değişim)
4. A ile C noktası arasındaki birim sayısı = 25 metre x 0,2 birim/metre = 5 birim
5. C noktasının değeri = 10 + 5 = 15 birim.
DOĞRUSAL (LİNEER) İNTERPOLASYON
? ‘nin değeri nedir ?

## Slide 6
İnterpolasyon Nedir ?
Herhangi bir katmandaki bilinmeyen noktaların öznitelik değerlerinin, bilinen noktaların öznitelik değerleri kullanılarak bulunması işlemidir.
Daha da basit bir ifadeyle bilinen değerler yardımı ile bilinen değerler arasındaki bilinmeyen bir değeri bulma işlemidir.
Öznitelik değeri;
Yükseklik, kalorifik değer, kirlilik, % nem, % kül, %Pb, Au(ppm), kalınlık, cevher tavan ve taban yükseklikleri vb. değerlerdir.

## Slide 7
İnterpolasyon Yaklaşımları
Polinom İnterpolasyonu
En Yakın Komşu Yöntemi
Bilineer interpolasyon
Bikübik interpolasyon
Ters mesafe ağırlıklı (IDW)
Jeoistatistiksel modeller
Yapay sinir ağları

## Slide 8
Örnek Çalışma (Ersoy and Yunsel, 2019)
Fe (%)
Cu (ppm)

## Slide 9
Örnek Çalışma (Nazarpour, 2018)

## Slide 10
https://qgis.org/tr/site/forusers/download.html