## Slide 1: JEM434 UZAKTAN ALGILAMA
DOÇ. DR. SİNAN AKISKA
2. UYDULAR

## Slide 2
UZAKTAN ALGILAMA NEDİR?
Uzaktan Algılama, EM spektrumunun mor ötesi ışınlarla mikrodalga ışınları arasındaki bölümleri aracılığı ile havadan ve uzaydan cisimlerin özelliklerini kaydetme ve inceleme tekniği olarak da tanımlanır.
Al-nahmi et al. 2017

## Slide 3
UZAKTAN ALGILAMA NEDİR?
https://slideplayer.com/slide/5027924/

## Slide 4
UZAKTAN ALGILAMA’DA KULLANILAN ARAÇLAR
https://coyotegulch.blog/2018/04/30/usbr-awards-6-6-million-contract-for-photogrammetry-to-improve-operations/
https://www.pixalytics.com/new-launches-images-satellites/
https://medium.com/aerial-acuity/choosing-the-right-mapping-drone-for-you-business-part-ii-aerial-imaging-and-cameras-dd494303b18d
https://aviation.stackexchange.com/questions/55423/what-kind-of-cameras-are-onboard-high-altitude-uavs-that-aid-in-its-control
https://computercoach.co.nz/tu/mobil-jiroskop-nedir-ve-nasil-calisir/
Uydular
Uçaklar
Drone’lar

## Slide 5
UYDULAR
Zhou, 2010
Yaklaşık on üç yıllık bir yaşam döngüsüne dayanarak, Dünya gözlem uyduları dört nesilden geçmiştir.
CORONA Uydusu
https://en.wikipedia.org/wiki/Corona_(satellite)#/media/File:Kh-4b_corona.jpg
Landsat-1 Uydusu
SPOT-1 Uydusu
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Spot-5.jpg
https://www.usgs.gov/core-science-systems/nli/landsat/landsat-1?qt-science_support_page_related_con=0#qt-science_support_page_related_con

## Slide 6
İlk nesil, uzayda Dünya gözleminin başlangıcı: 1960-1972
CORONA, ARGON ve LANYARD ilk üç görüntüleme uydu gözlem sistemiydi.
Bu uydulardan elde edilen veriler, ayrıntılı karasal keşif ve bölgesel haritalama için kullanıldı.
İlk yıllarda, çoğu siyah beyaz olan yüzlerce hatta binlerce fotoğrafın az sayıda renkli fotoğrafla veya üç boyutlu görüntü çiftleriyle birleştirilmesiyle uydu görüntüleri oluşturuldu.
Bu görüntüler, Dünya'nın çoğu bölümünü kapladı. Örneğin, KH-5 kamera kullanılarak elde edilen görüntüler Dünya yüzeyinin çoğunu 140 m piksel çözünürlükle kapladı.
Ancak bu görüntüler, daha sonra Landsat verileriyle elde edilenler gibi sistematik gözlemler oluşturmadı.
UYDULAR
KH-5 ARGON Uydusu
https://space.skyrocket.de
KH-6 LANYARD Uydusu
KH-1-4 CORONA Uydusu
http://www.niac.usra.edu/files/studies/final_report/691Zhou.pdf

## Slide 7
UYDULAR
Uydu uygulamasının askeriyeden sivillere göçü,
Toprak kaynaklarının araştırılması ve yönetimi için çok bantlı görüntülerin ilk kullanımı,
Stereo eşleştirme mevcut değil,
En iyi zemin çözünürlüğü 30 m,
Görüntüleme sistemleri temelde optik ve pasif mod,
Birincil sistemler: Dong Fang Hong (03 ~ 17, Çin), Meteor 1-28 / 29 (1977, ABD), Landsat 1 ~ 5 (ABD), Seasat (ABD), Nimbus 7 (ABD), AEM 1 ( ABD), Cosmos 1076, 1602, 1689 (Hindistan).
7 Ağustos 1972’de fırlatılan Landsat 1, Dünya'nın uzaktan algılama modern çağını simgeliyordu
Landsat 1'in baskın özellikleri, elektromanyetik spektrumun 0,5 ila 1,1 mikron arasında değişen dört bölgesini algılayan çoklu spektral tarayıcısı, oldukça yüksek bir uzaysal çözünürlük (80 m), 185 km'lik bir şerit genişliği ve her 18 günde bir tekrar eden kapsama alanıydı.
Üstelik uydu görüntü verileri ilk kez doğrudan dijital biçimde iletildi.
İkinci Nesil: Deney ve İlk Uygulama (1972'den 1986'ya kadar)
Landsat-1Uydusu
https://airandspace.si.edu/collection-objects/landsat-1-erts-erts-1-photograph-0

## Slide 8
UYDULAR
Üçüncü Nesil: Geniş Uygulama (1986'dan 1997'ye kadar)
22 Şubat 1986'da fırlatılan ve iki Yüksek Çözünürlüklü Görünür (HRV) sensör taşıyan SPOT-1 uydusu, "push-broom" görüntüleme geometrisine sahip bir doğrusal dizi sensörü kullanan ilk uydu olması nedeniyle oldukça önemlidir.
10 metrelik pankromatik bandı ile çapraz izde stereoskopik görüntü alabilen ilk uydu oldu.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından 17 Temmuz 1991’de gönerilen ERS-1 Sentetik Açıklıklı Radar (SAR), yapılandırmaya bir L-band ekleyerek SAR uygulamasına daha fazla genişlik ekledi.
• SPOT-1'de doğrusal dizi itmeli süpürge görüntüleme modunun ilk kullanımı,
• Stereo haritalama için stereoskopik görüntülerin elde edilmesi,
• SPOT-1'de pankromatik kanalda 10 m'lik zemin çözünürlüğü,
SPOT-1 Uydusu ile 1986 yılında çekilmiş Çernobil’in ilk uydu fotoğrafı
SPOT-1 Uydusu
https://fr.wikipedia.org/wiki/SPOT-1
https://www.intelligence-airbusds.com/en/5751-image-gallery-details?img=1650#.X5LgtVMzbrk

## Slide 9
UYDULAR
Dördüncü Nesil: Yüksek Çözünürlüklü Uyduların "Yeni" Nesli (1997 - "2010")
1995 yılında, American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS) tarafından desteklenen ve Landsat Yönetim Ekibi (NASA, NOAA ve USGS), NIMA, USDA, EPA'nın ortak sponsorluğunu yaptığı, yeryüzünü gözlemleyen uyduların geleceğini ele almak için "On Yıllık Süreç İçin Dünya Uydusu" başlıklı bir konferans yapıldı.
Konferanstan, yeni nesil yüksek çözünürlüklü, çok (hiper) spektral uydu sistemlerinin pazarlanacağı ve çok çeşitli yer bilimlerine yaygın olarak uygulanacağı sonucuna varıldı.
Bu tahmin, halihazırda 2005 yılına kadar yörüngede olacak şekilde programlanmış pankromatik, multispektral ve radar formatlarında 1'den 15 m'ye kadar yer çözünürlüğünde 32 uydunun gösterdiği gibi hayata geçmiştir.
İlgi duyulan başlıca özellikler uzaysal çözünürlükleri, zamansal çözünürlükleri, spektral kapsama alanları, yörünge irtifaları, tekrar ziyaret kabiliyetleri, şerit genişliği, görüntü boyutu, stereo özelliği, görüntüleme modu (sensörler), veri kaydı, uydu sahibi ve pazar gereksinimleridir.
https://surveyinggroup.com/en/latest-satellite-list/

## Slide 10
UYDULAR – PASİF VE AKTİF SİSTEMLER
Tüm uyduların Uzaktan algılama sistemleri cisimler tarafından yansıtılan ve cisimlerin vücut sıcaklığına bağlı olarak yaydıkları Elektromagnetik Radyasyon’un uzaya yerleştirilen platformlar (uydular) üzerinde bulunan radyometreler tarafından ölçülmesi (pasif) ve radar (aktif) sistemlerine dayanır.
Pasif sistemler UA için herhangi bir enerji üretmezler
ve güneş enerjisini kullanırlar
Aktif sistemler kendi enerjilerini üretirler ve yansıttıkları enerjinin geriye dönüşünü toplayarak görüntü elde ederler.
http://ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/01_e.php

## Slide 11
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/pasif-alicilar-uzaktan-algilama--1-bolum/22583#ad-image-0
Pasif Alıcı (Pasif Sensör)
Pasif Alıcılar
Pasif alıcılar enerji kaynağına sahip değildirler, kendileri enerji üretemediklerinden dolayı harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duyarlar.
Pasif alıcıların kullandığı enerji genellikle güneş, bazen de dünyanın kendisidir.
Gereken enerjiyi, sahneden yansıyan enerjiden veya sahnedeki nesnelerden yayılan enerjiden karşılarlar. Yansıma ve yayılma yaklaşımlarından hangisinin kullanılacağı ise dalga boyuna (ve görüntüleme teknolojisine) bağlıdır.
Avantajları
► Kendi enerji kaynaklarına ihtiyaçları yoktur. ► Genellikle daha ucuz ve küçük alıcılardır. ► Genellikle daha düşük enerji tüketimi vardır. ► Pasif olarak çalıştıkları için karşı taraftan algılanmaları mümkün değildir.
Dezavantajları
► Dış etken olan enerji kaynağındaki değişimlerden etkilenirler. ► Düşük enerji ortamında (örn. düşük güneş ışığı) verimleri düşüktür.

## Slide 12
Aktif Alıcı (Aktif Sensör)
Aktif Alıcılar
Aktif alıcıların kendi içlerinde bir enerji kaynağı ya da vericileri vardır. Bu vericiler, sahneye bir işaret, belirli bir dalgaboyunda ışıma veya elektron gönderirler.
Aktif alıcılar da verici tarafından gönderilen bu etkinin sahneden ya da hedeften yansımasına göre veri oluştururlar.
Avantajları
► Hava durumundan bağımsızdırlar. ► Güneş ışığından bağımsızdır, gündüz ve gece kullanılabilir. ► Güneşten gelen enerjinin düşük olduğu dalgaboyu aralıklarında görüntüleme imkanı sağlarlar (örn. Mikrodalga)
Dezavantajları
► Genel olarak pasif alıcı sistemlere göre daha yüksek maliyet ve/veya daha karmaşık yapılardır. ► Karşı taraftan algılanmaları mümkündür.
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/aktif-alicilar-uzaktan-algilama--2-bolum/22615#ad-image-0