## Slide 1: Radyasyon Ölçüm Birimleri

## Slide 2: RADYASYON DOZU ve BİRİMLERİ
Radyasyon dozu; hedef kütle tarafından, belli bir sürede soğurulan veya alınan radyasyon enerjisi miktarıdır.
Radyasyon dozunun hedef kütlede meydana getireceği etki; radyasyonun çeşidine, doz hızına ve bu doza maruz kalış süresine bağlıdır.
Radyasyonlarla yapılan çalışmalarda sonuca ulaşabilmek ve zararlı biyolojik etkileri belirleyebilmek için radyasyon dozunun bilinmesi gerekir.
Bu amaçla geliştirilecek ölçüm yöntemleri için, her şeyden önce radyasyon dozunu belirleyecek bir takım birimlerin tanımlarının yapılması zorunludur.

## Slide 3
Radyasyonun zararlı etkilerine karşın faydalı kullanımının giderek yaygınlaşması sonucunda;
1928 yılında yapılan II. Radyoloji Kongresinde bugünkü adıyla
“Uluslararası Radyasyondan
Korunma Komisyonu – ICRP ”
kurulmuştur .
ICRP resmi bir organizasyon olmayıp, radyasyon korunması ile ilgili tavsiyeler hazırlayan bilimsel bir komisyondur.

## Slide 4
IAEA (International Atomic Energy Agency): Kişilerin radyasyon güvenliği ve korunması ile ilgili standartların kabul edilmesi ve yayılması görevini üstlenen yetkili otoritedir.
IAEA ‘Sağlık ve Güvenlik Değerleri - Temel Güvenlik Standartları Serisi ‘ ( The Basic Safety Standards - BSS)
'Safety Series No:115 (1996) Radyasyon korunması & güvenliği alanında kazanılan bilgi ve tecrübeyi yansıtmaktadır.
BSS-115 'in hazırlanmasında ; ICRP tavsiyeleri (ICRP 60)
BSS-115 'de kullanılan birimler ve nicelikler; (ICRU)

## Slide 5
ICRP (Uluslararası Radyasyondan Korunma Komitesi )
UNSCEAR (Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun
Etkileri Bilimsel Komitesi)
ICRU (Uluslararası Birimler ve Ölçümler Komitesi)
WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
EURATOM (Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu)
ILO (Uluslararası İş Örgütü)
NEA (Nükleer Enerji Ajansı)
ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu)
IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu)
Ülkemizde bu görevi Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) üstlenmiştir.
RADYASYON İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR

## Slide 6
Ulusal mevzuat
Temel Bilimsel Çalışmalar
Bilimsel değerlendirmeler (UNSCEAR)
Standartlar (ILO, WHO,
FAO, PAHO, CEC, NEA)
Uluslararası
Temel Güvenlik
Standartları
(IAEA)
Endüstri Standartları
(ISO, IEC)
ICRP Tavsiyeleri

## Slide 8
Radyoaktivite: radyoaktif bir kaynağın birim zamandaki parçalanma sayısını ifade eder. Kararsız haldeki bir atom çekirdeğinin elektromanyetik veya parçaçık radyasyon yayarak kararlı hale geçme durumunu ifade eder.
SI birimi: Becquerel(Bq)
Eski birimi :Curie (Ci)
1 Ci= 3.7x 1010 Bq
1Bq= 2.7x 10-11 Ci
Cüri, sadece bozunan çekirdek sayısıyla ilgili bir birim olup, bozunmanın tipi ve radyasyonun enerjisi hakkında bir fikir vermez !!!!!!

## Slide 9
Röntgen dozun sadece havada ölçümü esasına dayanan ekspozisyon ölçüm birimidir. Havadaki iyonizasyon
N şartlar altında 1 grlık havanın bir elektrostatik yük biriminde iyonizasyonu için gerekli x ışın miktarı
Birimi coulomb/kg
Radyasyonun canlıdaki biyolojik etkisini, radyasyonun maddedeki absorbsiyonunu belirlemede yetersiz kalması nedeni ile aktivite ,absorbe doz ve eş değer doz kavramları tanımlanmıştır.

## Slide 10
Absorbe doz : herhangi bir maddenin birim kütlesince soğurulan radyasyon enerji miktarı
Absorbe doz (D) SI birim sisteminde J/kg = Gray (Gy)
Eski absorbe doz birimi: Rad
1 Gy=100 Rad
1 Gy= 1 Joule/kg

## Slide 11
Radyasyon kaynağının gücünü (Aktivite Birimi)
Kaynaktan çıkan radyasyon şiddetini (Işınlama Doz Birimi)
Radyasyonun madde tarafından soğurulma (absorblanma) dozunu (Soğurulmuş Doz Birimi)
Canlıda meydana gelen biyolojik hasarı (Biyolojik Doz Birimi)

## Slide 12: SOĞURULMUŞ DOZ-ABSORBLANMIŞ DOZ
İyonlaştırıcı radyasyonun bir materyalin birim kütlesinde soğurulan herhangi bir radyasyon enerjisi miktarını göstermek için kullanılan bir kavramdır.
Radyasyon kaynağının türü, şiddeti ve uzaklığı ile ilişkilidir.
Soğurulan radyasyon dozunun birimi Gray (Gy) dir. 1 Gy =1 Joule/kg
Eski birimi rad ‘dır: 1 rad=100 erg/gr
1 Gy =100 rad ya da 1 rad =0.01 Gy =1 cGy

## Slide 13
Eşdeğer doz, doku veya organda soğurulmuş dozun, radyasyon ağırlık faktörü ile çarpılmış halidir.
Radyasyonun türü, şiddeti ve enerjisine bağlı olarak, radyasyon enerjisinin dokudaki biyolojik etkisini belirtir.
Birimi Sievert (Sv) dir.
Eski birim rem ‘dir: 1 Sv=100 rem ya da 1 rem=0.01 Sv
EŞDEĞER DOZ

## Slide 14
Eşdeğer Doz(H):Radyasyonun tipine ve enerjisine bağlı olarak soğrulan dozun radyasyon ağırlık faktörü WR ile çarpılmış hali (e, X için 1, n,p için 10, alfa için 20)
H= WR xD
Farklı absorblanan dozun belli bir çeşidinin ve enerjisinin yaratacağı biyolojik etkiyi ifade eden ağırlık katsayısı (WR) ile çarpımıdır.
H, SI birimi Sievert (Sv)
Eski birimi Rem
1 Sv= 100 Rem

## Slide 15: RADYASYON AĞIRLIK FAKTÖRLERİ
Radyasyonun tipi ve enerjisi | Radyasyonun ağırlık faktörü
Foton (x ve gama) ( Tüm enerjilerde) | 1
Elektron ( Tüm enerjilerde) | 1
Nötronlar, enerji < 10 keV | 5
10 keV-100keV | 10
>100keV-2MeV | 20
> 2 MeV-20 MeV | 10
> 20 MeV | 5
Alfa parçacıkları, ağır çekirdekler | 20

## Slide 16
.
Birimi Sievert (Sv)( Joule/kg )
Eski birim rem
1 Sv=100 rem 1 rem=0.01 Sv
Doku ve organ | Doku ağırlık faktörü
Üreme organları | 0.20
Kırmızı kemik iliği | 0.12
Barsak | 0.12
Akciğer | 0.12
Mide | 0.12
Mesane | 0.05
Meme | 0.05
Karaciğer | 0.05
Özafagus | 0.05
Tiroid | 0.05
Cilt | 0.01
Kemik yüzeyi | 0.01
Kalanlar | 0.05
ETKİN DOZ
Etkin doz (Effective doz): Vücudumuzda ışınlanan bütün organ ve dokular için hesaplanmış eşdeğer dozları, doku ağırlık faktörü Wt ile çarpılmış durumların toplamı ile bulunan değerdir.
  Ör ac için 0.12, mesane için 0.05, Gonad için 0.2 gibi

## Slide 17: RADYASYON BİRİMLERİ