## Slide 1: RADYASYONA MARUZ KALMA LİMİTLERİ

## Slide 2
ICRP (Uluslar arası Radyasyondan Korunma Komisyonu) ve IAEA
(Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) gibi kuruluşların radyasyondan korunma için aldığı önlemler ve genel ilkeler göz önünde bulundurularak ve ICRP 60 raporunda ve IAEA’ nın Temel Güvenlik Standartları yayınında da belirtildiği üzere radyasyon çalışanları ve toplumdaki diğer bireyler için doz sınırlamaları belirlenmiştir.

## Slide 3: RADYASYON KAYNAKLARI
Radyasyon kaynaklarını,
doğal ve yapay olmak üzere,
iki sınıfa ayırabiliriz.

## Slide 4: DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI
Uzaydan gelen kozmik ışınlar
Yerkürede bulunan radyoizotopların yaydığı gama ışınları
Vücudumuzdaki radyoaktif elementler
Radyumun bozunması sonucu salınan radon gazı
Chart: 
| Dahili | Gama | Kozmik | Radon
1. Çeyrek | 10 | 19 | 16 | 55




## Slide 5: DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI
Doğal radyasyon düzeyini artıran en önemli sebeplerden biri, yer kabuğunda yaygın bir şekilde bulunan radyoaktif radyum elementinin bozunması sırasında salınan “radon gazı” dır.
88Ra226 ==> 86Rn222 + 2He4
Radon gazından dolayı dünya genelinde maruz kalınan ortalama yıllık doz 1.3 mSv dir.

## Slide 6
Zemindeki çatlaklar
Yapı bağlantı noktaları
Duvar çatlakları
Asma kat boşlukları
Tesisat boru boşlukları
Duvar arası boşlukları
İçme suyu
BİNALARDA RADON GİRİŞLERİ

## Slide 7: DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI
Yaşantımızda, kozmik ışınlar nedeniyle maruz kaldığımız ortalama radyasyon dozu 0.26 mSv/yıl dır.

## Slide 8: DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI
Dünyada ve evren oluşurken var olan uzun yarı ömürlü radyoaktif maddeler:
  Radyum ( Ra-226 1600 yıl )
  Uranyum ( U-238 4.51x109 yıl )
  Toryum ( Th-232 1.39x1010 yıl )
  Potasyum ( K-40 1.27x109 yıl )

## Slide 9
DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI

## Slide 10: DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI
Vücudumuzda bulunan radyoaktif elementlerden bir yıl boyunca maruz kaldığımız ortalama iç radyasyon dozu 0.55 mSv kadardır.
Yiyecek, içecek ve teneffüs ettiğimiz havadan maruz kaldığımız ortalama doz ise, yaklaşık 0.25 mSv/yıl dır.

## Slide 11: YAPAY RADYASYON KAYNAKLARI
Tıbbi, zirai ve endüstriyel amaçla kullanılan X-ışınları ve yapay radyoaktif maddeler
Nükleer bomba denemeleri sonucu meydana gelen nükleer serpintiler
Nükleer güç üretiminden veya kaza sonucu salınan radyoaktif maddeler
Bazı tüketici ürünlerinde kullanılan radyoaktif maddeler

## Slide 13
Riskleri bilinmesine karşın radyasyondan vazgeçemeyiz !!!
X ışınları kullanarak teşhis
Bazı kanser türlerinin tedavisinde
Endüstriyel uygulamalarda
Tıbbi malzemelerinin sterilizasyonunda
Kalite kontrol amacıyla
Güvenlik amaçlı uygulamalarda
Tüketici ürünlerinde

## Slide 14: RADYASYONDAN KORUNMANIN AMACI
Radyasyondan korunmanın hedefi, radyasyona maruz kalmaya neden olabilecek faydalı uygulamaları aksatmadan, kişilerin ve toplum üyelerinin maruz kalacağı radyasyon dozunu mümkün olabildiği kadar düşük düzeye indirerek kişilerin ve toplumun korunmasını sağlamaktır.

## Slide 15
Radyasyon çalışanları için bu sınırlamalar :
Tüm vücut için bir yıldaki doz sınırı 50 mSv, birbirini izleyen 5 yılda ortalama 20 mSv,
Lens için bir yıldaki eşdeğer doz 50 mSv,
El, ayak ve cilt için bir yıldaki eşdeğer doz 500 mSv olarak belirlenmiştir.

## Slide 16
Toplum için doz sınırlamaları:
Tüm vücut için bir yıldaki doz sınırı 1mSv, birbirini izleyen 5 yılın ortalaması 5mSv,
Lens için bir yıldaki eşdeğer doz sınırı 15 mSv,
El, ayak ve cilt için bir yıldaki eşdeğer doz sınırı 50 mSv’tir.

## Slide 17
Eğitim amaçlı çalışan öğrenci ve stajyerler için :
tüm vücut bir yıldaki doz sınırı 1 mSv,
Lens için bir yılda eşdeğer doz 15 mSv,
el ayak ve cilt için bir yılda eş değer doz sınırı ise 50 mSv’tir.
Hasta ziyaretçileri ve gönüllüler için 5mSv i aşmamalıdır

## Slide 18
Hamilelikte fetusun alacağı doz 0.5 mSv/ay ı
Totalde de yıllık 1 mSv’i aşmamalıdır.

## Slide 19
Yetişkin bir radyasyon işçisine 1 Sv'lik tek tip bir tüm vücut eşdeğer dozun maruziyeti, Sv başına yaklaşık % 5,7 toplam zarar vereceğini varsayar.
Bu zarar ciddi kalıtsal hasardan ölümcül veya ölümcül olmayan kanser gelişim riskinde artış arasında bir spektrumda katkıya neden olabilir.

## Slide 20: RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİ ICRP-60 (1990)
Tavsiye edilen radyasyon korunma sisteminin 3 ana prensibi vardır;
Justifikasyon (Gereklilik)
Optimizasyon (ALARA)
Doz Sınırları

## Slide 21
Uygulamaların Gerekliliği (Justification):
Işınlanmanın zararlı sonuçları gözönünde bulundurularak, net bir fayda sağlamayan hiçbir radyasyon uygulamasına izin verilemez.
RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİ ICRP-60 (1990)

## Slide 22
Optimizasyon (ALARA):
Radyasyona maruz kalmaya sebep olan uygulamalarda, olası tüm ışınlanmalar için bireysel dozların büyüklüğü, ışınlanacak kişilerin sayısı, ekonomik ve sosyal faktörler göz önünde bulundurularak mümkün olan en düşük dozun alınması sağlanır.
As Low As Reasonably Achievable (ALARA)
RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİ ICRP-60 (1990)

## Slide 23
Doz Sınırlaması:
Tıbbi ışınlamalar hariç, izin verilen tüm ışınlamaların neden olduğu ilgili organ veya dokudaki eşdeğer doz ve etkin doz, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen yıllık doz sınırlarını aşamaz.
RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİ ICRP-60 (1990)
Doz Sınırlarının Uygulanmadığı Işınlanmalar
Doğal fon (background) radyasyon ( 2-3 mSv/yıl)
Tıbbi ışınlama sonucu alınan radyasyon dozları

## Slide 24
YILLIK DOZ SINIRLARI

## Slide 25
Hamile Çalışanlar:
Doz sınırları normal çalışma şartlarında kadın veya erkek için farklı değildir.
Çalışma koşulları embriyo veya fetüsün halk için izin verilecek düzeyi aşmayacağı şekilde (1 mSv) korunmasını sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.
24.03.2000 tarih 23999 sayılı resmi gazete- Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği - 12. maddesi;
“Hamileliği belirlenmiş kadın çalışan, çalışma şartlarının yeniden düzenlenebilmesi amacıyla yönetimi haberdar eder. Hamileliğin bildirilmesi kadın çalışanın çalışmasına engel teşkil etmez, gerekiyorsa çalışma koşulları yeniden düzenlenir. Bu nedenle, doğacak çocuğun alacağı dozun mümkün olduğu kadar düşük düzeyde tutulması sağlanır ve toplum için belirlenen doz sınırlarına uyulur. Emzirme dönemindeki kadın çalışanlar, radyoaktif kontaminasyon riski taşıyan işlerde çalıştırılmaz.”
05.07.2012 tarih ve 28344 sayılı resmi gazete 8. madde 3. bendi-
“Çalışma şartları bilfiil denetimli alanları kapsamayacak şekilde düzenlenir.”

## Slide 26: RADYASYONDAN KORUNMA (MONİTORİNG)
Monitoring, iyonlaştırıcı radyasyonun ve radyoaktif kontaminasyonun varlığını ve derecesini tayin etmektir.
Radyasyon monitoringi; radyasyondan korunma programının ayrılmaz bir parçasıdır.
Alan ve personel olmak üzere iki türlü monitoring vardır.
PERSONEL MONİTORİNG:
Kişiler tarafından alınan toplam vücut dozunun rutin olarak ölçülmesidir.

## Slide 27: RADYASYONDAN KORUNMA (MONİTORİNG)
Dozların ölçülmesinde, 1- indirekt ve 2- direkt monitoring
cihazları kullanılmaktadır.
1- Doz okumaları ek bir cihaza ihtiyaç gösteren ve belli bir
zaman aralığında alınan toplam radyasyon dozunu ölçen
cihazlardır.
Film Dozimetreler
TLD Dozimetreler
OSL Dozimetreler

## Slide 28: RADYASYONDAN KORUNMA (MONİTORİNG)
2- Alınan radyasyon dozlarını doğrudan okumayı mümkün kılan direkt okumalı cihazlardır.
Cep (Kalem) Dozimetreleri
Elektronik Dozimetreler

## Slide 29: KİŞİSEL KORUNMA
DOZİMETRELER
Dozimetreler çalışma önlüğünün üst cebine, yakaya veya kemere takılmalı.
Kullanım sırasında dozimetrenin vücuda temas eden yüzü arka yüz olmalı ve dozimetrenin önüne herhangi bir cisim (kalem, isimlik vb.) gelmemeli
Üstünde ismi yazılı olan kişi dışında kimse kullanmamalı,
Direk radyasyon ışınına maruz bırakılmamalı,
Nem ve sıcaktan korunmalı, yıkanmamalı,
Çalışma sırasında kurşun önlük giyiliyorsa, tüm vücut dozunun ölçülebilmesi için dozimetre kurşun önlüğün altına takılmalıdır.
Hiçbir neden yada mazeretle başkasının dozimetresi kullanılmamalı.

## Slide 30: RADYASYONDAN KORUNMA (MONİTORİNG)
PERSONEL MONİTORİNG HİZMETİNİN AMAÇLARI
Personelin maruz kaldığı kişisel radyasyon dozlarının maksimum müsaade edilen seviyenin altında tutulabilmesi için, alınan dozları ölçmek ve kayıtlarını tutmak,
Personele, radyasyon bakımından sağlığının korunduğu güvencesini vermek,
Kuruluş ve personel arasındaki fazla doz alma anlaşmazlıklarında kanuni koruma olanağı sağlamak.

## Slide 32
ALAN MONİTORİNG:
Alan monitoringi, radyasyonlu çalışma alanlarını, ölçümler alarak belirlemeyi ve belli periyotlarla izlemeyi amaçlar.
Radyasyon monitörleri sürekli çalışır durumda bırakılır;
Çalışma alanına yakın bir yere konmalı;
Radyasyon düzeyini sürekli kontrol etmeli;
Radyasyon düzeyi yükseldiğinde alarm vermelidir.
Önerilen sürelerde rutin kalite kontrol ve kalibrasyon testleri yapılmalıdır.
RADYASYONDAN KORUNMA (MONİTORİNG)

## Slide 33
Radyasyonla çalışılan aktif alanlara giriş-çıkışlar kısıtlı olmalıdır.
• Amaç:
Bireylerin radyasyona ve radyoaktif maddelere yersiz maruziyetlerini engellemek (güvenlik)
Radyoaktif maddeleri yetkili olmayan kişilerin erişimine kapatmak (emniyet)
Maruz kalınacak yıllık dozun 1 mSv değerini geçme olasılığı bulunan alanlar radyasyon alanı olarak nitelendirilir ve radyasyon alanları radyasyon düzeylerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
Denetimli Alanlar
Gözetimli Alanlar
RADYASYON ALANLARI

## Slide 34
Denetimli Alanlar:
Görevi gereği radyasyon ile çalışan kişilerin ardışık beş yılın ortalama yıllık doz sınırlarının 3/10’undan fazla radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri alanlardır.
Radyasyon görevlilerinin giriş ve çıkışların özel denetime tabidir.
Çalışmalar radyasyondan korunma bakımından özel kurallara bağlıdır.
RADYASYON ALANLARI
Radyasyon alanları radyasyon düzeylerine göre sınıflandırılır.
Gözetimli Alanlar
Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının 1/20 ’sinin aşılma olasılığı olup, 3/10 ’unun aşılması beklenmeyen alanlardır.
Kişisel doz ölçümü gerekmez.
Fakat çevresel radyasyonun izlenmesini gerekir.

## Slide 35: RADYASYONDAN KORUNMA (MONİTORİNG)
Denetimli alan ve girişlerinde:
Radyasyon alanı olduğunu gösteren temel radyasyon işaretleri,
Radyasyona maruz kalma tehlikesinin büyüklüğünü ve özelliklerini anlaşılabilir şekilde göstermek üzere gerekli bilgi, simge ve renkleri taşıyan işaretler,
Koruyucu giysi ve araçlar kullanılması gerektiğini gösteren uyarı işaretleri,
Gerekli radyasyon ölçüm cihazları bulunmalı,
Kişisel dozimetre
Görev yapanların hematolojik tetkikleri yılda en az bir kere yapılır.
Ziyaretçiler:
Ziyaretçiler denetimli alanlara kesinlikle, gözetimli alanlara ise radyasyon korunması sorumlusundan izin almadan giremezler.

## Slide 37: RADYASYONDAN KORUNMA
Dış Radyasyon Tehlikelerinden Korunmak
ZAMAN
Radyoaktif kaynağın yakınında ne kadar az zaman geçirilirse o kadar az doza maruz kalınır.
Böylece, bir ölçüm cihazının 50 mSv/saat ’lik radyasyon dozunu gösterdiği bir bölgede kalınması halinde maruz kalınacak doz;
1 saatte 50 mSv,
2 saatte 100 mSv,
3 saatte 150 mSv dir.
Doz= (Doz Şiddeti) x (Zaman)
Ne kadar kısa süre, o kadar az doz!!!!
Kaynakla çalışma süresi kısa tutulmaya çalışılır…

## Slide 38: RADYASYONDAN KORUNMA
MESAFE
Radyasyon kaynağından uzaklaşarak,
maruz kalınabilecek doz miktarı
azaltılabilir.
Radyasyon, radyoaktif kaynaktan
uzaklaştıkça mesafenin karesi ile ters
orantılı olarak şiddetini kaybeder.
Dr= D0 (r0/r)2
Kaynak mesafesi 2 katına çıkarsa, alınacak doz 4 kat azalır.
Ne kadar uzak, o kadar güvenli!!!!

## Slide 39: RADYASYONDAN KORUNMA
ZIRHLAMA
Radyasyon dozu kaynak şiddetine bağlıdır.
Radyasyon kaynağı ile çalışan arasına konulacak bir engel kaynak şiddetini ya tamamen elimine eder, ya da kabul edilebilir bir düzeye indirir.
Seçilecek zırhın türü ve miktarı, kaynağın özelliklerine bağlıdır.
Yüksek yoğunluklu maddelerden yapılmış malzemeler özellikle X ve gama ışınlarına karşı etkili bir korunma sağlarlar.

## Slide 41: RADYASYONDAN KORUNMA
ENGEL
X-ışını odasının uygun kurşunlanması
Koruyucu Bariyerler
Kurşun giysiler (önlük, gözlük, tiroid koruyucu)

## Slide 42: İÇ RADYASYON TEHLİKELERİNDEN KORUNMAK
İç radyasyon tehlikesi; açık radyoaktif maddelerin solunum ve sindirim yolu ile veya cilt üzerinde bulunan gözenek, yara ve çiziklerden direkt vücuda girmesi sonucu meydana gelmektedir. Vücuda giren radyoaktif maddeler, cinslerine göre değişik kritik doku, organ ve kemiklere kan yoluyla taşınarak yerleşmektedirler.
İç radyasyon tehlikelerinden korunmak için; çeker ocaklı, uygun donanımlı laboratuvarlarda çalışılmalı ve radyoaktif maddelerin vücuda girmesini önleyecek şekilde, ağız-burun maskeli özel koruyucu giysiler ve teçhizat kullanılmalıdır.
RADYASYONDAN KORUNMA

## Slide 43: İÇ RADYASYON TEHLİKELERİNDEN KORUNMAK

## Slide 44: Diğer !!!
Zırhlamanın yanısıra, radyasyon ünitelerinde iyi bir havalandırma sistemi olmalıdır.
X-ışınlarının havayı iyonize etmesi sonucu toksik gazlar oluşur.
Bu gazlar havadan ağır olduğundan zemine yakın birikir.
Bu toksik gazlar nedeniyle, radyasyon odalarının, zemine yakın kesimde emici, tavana yakın kesimde ise üfleyici sistemlerle havalandırılması gerekir.

## Slide 47
SAĞLIK RİSKİ
( Ortalama Ömür )
Sağlık Riski OrtalamaYaşam Kaybı
20 sigara/gün 6 ½ yıl
Alkollü içki 130 gün
Otomobil kazaları 200 gün
Diğer kazalar 1 ¼ yıl
Tüm tabii afetler 3 ½ gün
10 mSv/yıl ,30 yıl 30 gün

## Slide 48: İlgili Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Diğer Kaynaklar
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (www.taek.gov.tr)
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü; 24/7/1985 tarihli ve 85/9727 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
Nükleer Tanımlar Yönetmeliği; 9/9/1991 tarihli ve 20286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Radyofarmasötik Yönetmeliği; 23/12/1993 tarihli ve 21797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği; 24.03.2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Radiation Protection, The University of Edinburg Health and Safety Policy. (www.safety.ed.ac.uk/policy/part7/index.html
Riviere J, Fox MA. Radiation safety manual (version II). Enviromental Health and Safety Center, Radiation Safety Division, North Carolina State Universty. North Carolina, 2002.
Pregnancy and Medical Radiation (www.icrp.org/ICRP_84_Pregnancy_s.pps)

## Slide 49
‘‘EN İYİ DOZ ALINMAYAN DOZDUR”