## Slide 1: Radyasyondan korunma

## Slide 2: RADYASYONDAN KORUNMANIN AMACI
Radyasyondan korunmanın hedefi, radyasyona maruz kalmaya neden olabilecek faydalı uygulamaları aksatmadan, kişilerin ve toplum üyelerinin maruz kalacağı radyasyon dozunu mümkün olabildiği kadar düşük düzeye indirerek kişilerin ve toplumun korunmasını sağlamaktır.

## Slide 3: RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİ ICRP-60 (1990)
Tavsiye edilen radyasyon korunma sisteminin 3 ana prensibi vardır;
Justifikasyon (Gereklilik)
Optimizasyon (ALARA)
Doz Sınırları

## Slide 4
Uygulamaların Gerekliliği (Justification):
Işınlanmanın zararlı sonuçları gözönünde bulundurularak, net bir fayda sağlamayan hiçbir radyasyon uygulamasına izin verilemez.
RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİ ICRP-60 (1990)

## Slide 5
Optimizasyon (ALARA):
Radyasyona maruz kalmaya sebep olan uygulamalarda, olası tüm ışınlanmalar için bireysel dozların büyüklüğü, ışınlanacak kişilerin sayısı, ekonomik ve sosyal faktörler göz önünde bulundurularak mümkün olan en düşük dozun alınması sağlanır.
As Low As Reasonably Achievable (ALARA)
RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİ ICRP-60 (1990)

## Slide 6
Doz Sınırlaması:
Tıbbi ışınlamalar hariç, izin verilen tüm ışınlamaların neden olduğu ilgili organ veya dokudaki eşdeğer doz ve etkin doz, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen yıllık doz sınırlarını aşamaz.
RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİ ICRP-60 (1990)
Doz Sınırlarının Uygulanmadığı Işınlanmalar
Doğal fon (background) radyasyon ( 2-3 mSv/yıl)
Tıbbi ışınlama sonucu alınan radyasyon dozları

## Slide 7: RADYASYONDAN KORUNMA (MONİTORİNG)
Monitoring, iyonlaştırıcı radyasyonun ve radyoaktif kontaminasyonun varlığını ve derecesini tayin etmektir.
Radyasyon monitoringi; radyasyondan korunma programının ayrılmaz bir parçasıdır.
Alan ve personel olmak üzere iki türlü monitoring vardır.
PERSONEL MONİTORİNG:
Kişiler tarafından alınan toplam vücut dozunun rutin olarak ölçülmesidir.

## Slide 8: RADYASYONDAN KORUNMA (MONİTORİNG)
Dozların ölçülmesinde, 1- indirekt ve 2- direkt monitoring
cihazları kullanılmaktadır.
1- Doz okumaları ek bir cihaza ihtiyaç gösteren ve belli bir
zaman aralığında alınan toplam radyasyon dozunu ölçen
cihazlardır.
Film Dozimetreler
TLD Dozimetreler
OSL Dozimetreler

## Slide 9: RADYASYONDAN KORUNMA (MONİTORİNG)
2- Alınan radyasyon dozlarını doğrudan okumayı mümkün kılan direkt okumalı cihazlardır.
Cep (Kalem) Dozimetreleri
Elektronik Dozimetreler

## Slide 10: KİŞİSEL KORUNMA
DOZİMETRELER
Dozimetreler çalışma önlüğünün üst cebine, yakaya veya kemere takılmalı.
Kullanım sırasında dozimetrenin vücuda temas eden yüzü arka yüz olmalı ve dozimetrenin önüne herhangi bir cisim (kalem, isimlik vb.) gelmemeli
Üstünde ismi yazılı olan kişi dışında kimse kullanmamalı,
Direk radyasyon ışınına maruz bırakılmamalı,
Nem ve sıcaktan korunmalı, yıkanmamalı,
Çalışma sırasında kurşun önlük giyiliyorsa, tüm vücut dozunun ölçülebilmesi için dozimetre kurşun önlüğün altına takılmalıdır.
Hiçbir neden yada mazeretle başkasının dozimetresi kullanılmamalı.

## Slide 11: RADYASYONDAN KORUNMA (MONİTORİNG)
PERSONEL MONİTORİNG HİZMETİNİN AMAÇLARI
Personelin maruz kaldığı kişisel radyasyon dozlarının maksimum müsaade edilen seviyenin altında tutulabilmesi için, alınan dozları ölçmek ve kayıtlarını tutmak,
Personele, radyasyon bakımından sağlığının korunduğu güvencesini vermek,
Kuruluş ve personel arasındaki fazla doz alma anlaşmazlıklarında kanuni koruma olanağı sağlamak.

## Slide 13
ALAN MONİTORİNG:
Alan monitoringi, radyasyonlu çalışma alanlarını, ölçümler alarak belirlemeyi ve belli periyotlarla izlemeyi amaçlar.
Radyasyon monitörleri sürekli çalışır durumda bırakılır;
Çalışma alanına yakın bir yere konmalı;
Radyasyon düzeyini sürekli kontrol etmeli;
Radyasyon düzeyi yükseldiğinde alarm vermelidir.
Önerilen sürelerde rutin kalite kontrol ve kalibrasyon testleri yapılmalıdır.
RADYASYONDAN KORUNMA (MONİTORİNG)

## Slide 14
Radyasyonla çalışılan aktif alanlara giriş-çıkışlar kısıtlı olmalıdır.
• Amaç:
Bireylerin radyasyona ve radyoaktif maddelere yersiz maruziyetlerini engellemek (güvenlik)
Radyoaktif maddeleri yetkili olmayan kişilerin erişimine kapatmak (emniyet)
Maruz kalınacak yıllık dozun 1 mSv değerini geçme olasılığı bulunan alanlar radyasyon alanı olarak nitelendirilir ve radyasyon alanları radyasyon düzeylerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
Denetimli Alanlar
Gözetimli Alanlar
RADYASYON ALANLARI

## Slide 15
Denetimli Alanlar:
Görevi gereği radyasyon ile çalışan kişilerin ardışık beş yılın ortalama yıllık doz sınırlarının 3/10’undan fazla radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri alanlardır.
Radyasyon görevlilerinin giriş ve çıkışların özel denetime tabidir.
Çalışmalar radyasyondan korunma bakımından özel kurallara bağlıdır.
RADYASYON ALANLARI
Radyasyon alanları radyasyon düzeylerine göre sınıflandırılır.
Gözetimli Alanlar
Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının 1/20 ’sinin aşılma olasılığı olup, 3/10 ’unun aşılması beklenmeyen alanlardır.
Kişisel doz ölçümü gerekmez.
Fakat çevresel radyasyonun izlenmesini gerekir.

## Slide 16: RADYASYONDAN KORUNMA (MONİTORİNG)
Denetimli alan ve girişlerinde:
Radyasyon alanı olduğunu gösteren temel radyasyon işaretleri,
Radyasyona maruz kalma tehlikesinin büyüklüğünü ve özelliklerini anlaşılabilir şekilde göstermek üzere gerekli bilgi, simge ve renkleri taşıyan işaretler,
Koruyucu giysi ve araçlar kullanılması gerektiğini gösteren uyarı işaretleri,
Gerekli radyasyon ölçüm cihazları bulunmalı,
Kişisel dozimetre
Görev yapanların hematolojik tetkikleri yılda en az bir kere yapılır.
Ziyaretçiler:
Ziyaretçiler denetimli alanlara kesinlikle, gözetimli alanlara ise radyasyon korunması sorumlusundan izin almadan giremezler.

## Slide 18: RADYASYONDAN KORUNMA
Dış Radyasyon Tehlikelerinden Korunmak
ZAMAN
Radyoaktif kaynağın yakınında ne kadar az zaman geçirilirse o kadar az doza maruz kalınır.
Böylece, bir ölçüm cihazının 50 mSv/saat ’lik radyasyon dozunu gösterdiği bir bölgede kalınması halinde maruz kalınacak doz;
1 saatte 50 mSv,
2 saatte 100 mSv,
3 saatte 150 mSv dir.
Doz= (Doz Şiddeti) x (Zaman)
Ne kadar kısa süre, o kadar az doz!!!!
Kaynakla çalışma süresi kısa tutulmaya çalışılır…

## Slide 19: RADYASYONDAN KORUNMA
MESAFE
Radyasyon kaynağından uzaklaşarak,
maruz kalınabilecek doz miktarı
azaltılabilir.
Radyasyon, radyoaktif kaynaktan
uzaklaştıkça mesafenin karesi ile ters
orantılı olarak şiddetini kaybeder.
Dr= D0 (r0/r)2
Kaynak mesafesi 2 katına çıkarsa, alınacak doz 4 kat azalır.
Ne kadar uzak, o kadar güvenli!!!!

## Slide 20: RADYASYONDAN KORUNMA
ZIRHLAMA
Radyasyon dozu kaynak şiddetine bağlıdır.
Radyasyon kaynağı ile çalışan arasına konulacak bir engel kaynak şiddetini ya tamamen elimine eder, ya da kabul edilebilir bir düzeye indirir.
Seçilecek zırhın türü ve miktarı, kaynağın özelliklerine bağlıdır.
Yüksek yoğunluklu maddelerden yapılmış malzemeler özellikle X ve gama ışınlarına karşı etkili bir korunma sağlarlar.

## Slide 22: RADYASYONDAN KORUNMA
ENGEL
X-ışını odasının uygun kurşunlanması
Koruyucu Bariyerler
Kurşun giysiler (önlük, gözlük, tiroid koruyucu)

## Slide 23: İÇ RADYASYON TEHLİKELERİNDEN KORUNMAK
İç radyasyon tehlikesi; açık radyoaktif maddelerin solunum ve sindirim yolu ile veya cilt üzerinde bulunan gözenek, yara ve çiziklerden direkt vücuda girmesi sonucu meydana gelmektedir. Vücuda giren radyoaktif maddeler, cinslerine göre değişik kritik doku, organ ve kemiklere kan yoluyla taşınarak yerleşmektedirler.
İç radyasyon tehlikelerinden korunmak için; çeker ocaklı, uygun donanımlı laboratuvarlarda çalışılmalı ve radyoaktif maddelerin vücuda girmesini önleyecek şekilde, ağız-burun maskeli özel koruyucu giysiler ve teçhizat kullanılmalıdır.
RADYASYONDAN KORUNMA

## Slide 24: İÇ RADYASYON TEHLİKELERİNDEN KORUNMAK

## Slide 25: Diğer !!!
Zırhlamanın yanısıra, radyasyon ünitelerinde iyi bir havalandırma sistemi olmalıdır.
X-ışınlarının havayı iyonize etmesi sonucu toksik gazlar oluşur.
Bu gazlar havadan ağır olduğundan zemine yakın birikir.
Bu toksik gazlar nedeniyle, radyasyon odalarının, zemine yakın kesimde emici, tavana yakın kesimde ise üfleyici sistemlerle havalandırılması gerekir.

## Slide 28
SAĞLIK RİSKİ
( Ortalama Ömür )
Sağlık Riski OrtalamaYaşam Kaybı
20 sigara/gün 6 ½ yıl
Alkollü içki 130 gün
Otomobil kazaları 200 gün
Diğer kazalar 1 ¼ yıl
Tüm tabii afetler 3 ½ gün
10 mSv/yıl ,30 yıl 30 gün

## Slide 29: İlgili Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Diğer Kaynaklar
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (www.taek.gov.tr)
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü; 24/7/1985 tarihli ve 85/9727 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
Nükleer Tanımlar Yönetmeliği; 9/9/1991 tarihli ve 20286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Radyofarmasötik Yönetmeliği; 23/12/1993 tarihli ve 21797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği; 24.03.2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Radiation Protection, The University of Edinburg Health and Safety Policy. (www.safety.ed.ac.uk/policy/part7/index.html
Riviere J, Fox MA. Radiation safety manual (version II). Enviromental Health and Safety Center, Radiation Safety Division, North Carolina State Universty. North Carolina, 2002.
Pregnancy and Medical Radiation (www.icrp.org/ICRP_84_Pregnancy_s.pps)

## Slide 30
‘‘EN İYİ DOZ ALINMAYAN DOZDUR”