## Slide 1: RADYOTERAPİ TEDAVİ DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ-I Giriş

## Slide 2: Tedavi doğrulama neden önemli
Radyoterapinin temel ilkesi tümör volümünde yüksek dozlara çıkarken sağlam doku ve kritik organları en iyi şekilde koruyabilmektir
Bu amaca ulaşmak ancak seçilen tedavi planının doğru bir şekilde uygulanmışı ile mümkündür

## Slide 3: Tedavide neden hata olabilir?
Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek belirsizlikler 3 ana grupta sınıflandırılabilinir.
  Sistemik ve random set-up hataları
  Organlardaki fizyolojik değişiklikler
  Tedaviden tedaviye veya tedavi sırasında değişen organ hareketleri

## Slide 4: Tedavide neden hata olabilir?
Sistematik hata: Planlama aşamasında olan tüm hastaları etkileyen hatalara sistematik hata denir.
  Örn : masa hareketindeki hatalar, lazer kalibrasyonundaki hatalar, kolimatör tellerinin eğrilmesi vb.

## Slide 5: Tedavide neden hata olabilir?
Random hata ise sistematik hatadan bağımsız olarak her gün tesadüfi olarak olabilecek bir kereye mahsus hatalardır.
  Günlük yatış pozisyonuna bağlı hata veya
  Organ hareketleri ile ilgili değişiklikler

## Slide 6: Tedavide neden hata olabilir?
Organlardaki fizyolojik değişiklikler: Radyoterapi alanındaki organların fizyolojik hareketi belirsizliğe yol açabilir
  Solunum hareketi
  Barsakların hareketi
  Yutma örnek verilebilir
Çözüm olarak genelde RT alanında hareketi izleyen sistemlerin kullanılması veya daha geniş güvenlik sınırları ile RT çözüm olabilmektedir

## Slide 7: Tedavide neden hata olabilir?
  Tedaviden tedaviye veya tedavi sırasında değişen organ hareketleri
    Rektum ve mesane doluluk değişmine göre değişen organ hareketleri
    Tümör boyutunda değişikliğe bağlı hareketler
    Hastanın kilo alıp vermesine bağlı değişiklikler

## Slide 8: Tedavi belirsizliklerine çözüm ne?
Tedavi odasında 2 veya 3 boyutlu anatomik görüntüleme ile tedavi alanlarını kontrol etme yani görüntü klavuzluğunda RT (IGRT) bu belirsizlikleri en aza indirmeye olanak sağlar
IGRT
  On-line: Tedaviden hemen önce görüntü alınarak düzeltme yapma
  Off-line: Tedavi öncesi görüntü alınır ancak hemen düzeltilmez bir sonraki set upda pozisyonlama dikkate alınır
  Real time: RT sırasında anatomik hareketliliği izlemeye olanak sağlayan yöntemlerdir