## Slide 1: RADYOTERAPİ TEDAVİ DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ-II

## Slide 2
Tedavi doğrulama yöntemleri başlıca 3 grup
  Megavoltaj temelli sistemler
  Kilovoltaj temelli sistemler
  İyonizan radyasyon içermeyen sistemler

## Slide 3
Megavoltaj temelli sistemler:
  Elektronik portal görüntüleme (EPİD)
  MV cone beam CT (MV-CBCT)
  MV-CT (tomoterapi)

## Slide 4
Kilovoltaj temelli sistemler
  kV Cone Beam CT (kv-CBCT)
  Tedavi odasında CT
  Steroskopik kV görüntüleme (cyberknife da olduğu gibi)

## Slide 5
İyonizan radyasyon içermeyen sistemler
  Ultrasonografi (BAT)
  Radyofrekans temelli (Calypso sistem)
  MRG temelli

## Slide 6
Radyoterapi verilen alanın radyografik olarak görüntülenmesi
Portal Görüntüleme
RT için kullnılan MV enerji ile yüksek enerjili X ışınlarını absorblayan ilave kurşun plaka film kasetlerinde kullanılarak elde edilmekteydi, port kasetler tedavi alanına paralel yerleştirilir ve elde edilen film banyosu ile görüntü elde edilirdi
Günümüzde bu portal kasetlerin yerini EPİD ler aldı

## Slide 7
Özetele 2Boyutlu alan kontrolü
  Port kaset
  EPID ile yapılır
Referans görüntü simülasyon görüntüleri ile karşılaştırılır
MV enerji ile elde edilen görüntülerde dokular arası X-ışını absorbsiyon farkı az olduğu için kemik ve hava yolları net olmamakla beraber seçilebilir

## Slide 9
3 Boyutlu tedavilerde alan kontrolü
  BT simülatörden elde edilen görüntüler temel alınır
  BT simülasyon transvers kesitlerinden bilgisayarın rekonstrüksiyonla oluşturduğu dijital 2 Boyutlu alan görüntüleri olan DRR ile portal görüntüleme karşılaştırılır
  CBCT de ise volümetrik görüntüler, üç boyutlu referans planlama görüntüleri ile otomatik veya manuel olarak 3 boyutlu eşleştirilir

## Slide 10
USG ile tedavi doğrulama: USG ile ek radyasyon dozu vermeden yüksek yumuşak doku kontrastı ile gerçek zamanlı anatomik görüntüleme sağlanır
Uygulayıcı deneyimi gerektirmesi en önemli dezavantajıdır.