## Slide 1: Yumuşak Doku Sarkomlarında Radyoterapi Yaklaşımları ve Uygulamaları

## Slide 2: Yumuşak Doku Sarkomları
Sarkomlar tüm kanserlerin yaklaşık %1’ni oluşturan nadir tümörlerdir.
Bu grupta
Yumuşak doku sarkomları,
Kemik
Kıkırdak tümörleri,
Embriyolojik olarak mezodermal kökenli tüm malign tümörler yer alır.
Vücudun her yerinde oluşabilmekle beraber en sık extremitelerde ikinci sıklıkla batında ve retroperitoneal bölgede görülür.

## Slide 3: Tedavi Seçenekleri
Cerrahi
Radyoterapi
Kemoterapidir.
İmmünoterapi

## Slide 4: Radyoterapi
Radyoterapinin lokal kontrole katkısı sayesinde günümüzde extremite yerleşimli tümörlerde, fonksiyon koruyucu cerrahi yaklaşımlar ön plandadır.
Radyoterapi, external veya brakiterapi ile ameliyat öncesi veya sonrası dönemde uygulanabilinir.

## Slide 5: Planlama Teknikleri
Bilgisayarlı tomogrofi temelli 3 boyutlu planlama , iki boyutlu planlamaya göre
Hedef volümde yeterli
Homojen doz dağılımı elde edilirken
Normal dokulardaki korumasında daha iyi olması nedeni ile tercih edilir.
Gerektiğinde YART tekniği kullanılır.

## Slide 6: Simülasyon
İmmobilizasyon ve set upta
Tedavide daha çok supin pozisyon kullanılır.
Ancak tümör yerleşim yerine uygun olarak hastaya özel pozisyonlar verilebilir,
Karşı ekstremitenin ışınlanma alanı dışında kalması sağlanır.

## Slide 7: Simülasyon
Hastanın immobilizasyonu için
Vakumlu yatak
Özel termoplastik maske,
Köpük destek ve kalıplar hazırlanabilinir.
Cerrahi kesi yeri radyoopak tel veya bilyacık ile işaretlenir.
BT ile 3mm kesitlerle hedef bölge taranır.

## Slide 8: Tedavi uygulamaları
Hastalar simülasyon anındaki pozisyonda ve aynı immobilizasyon gereçleri kullanılarak tedavi masasına yatırılır.
Lazerler yardımıyla hastanın tedavi masasında düzgün yatıp yatmadığı kontrol edilir.
Tedavi öncesi manuel port filmler veya elektronik portal görüntüleme cihazları ile alınan görüntüler, planlama sisteminden alınan görüntülerdeki anatomik referanslarla karşılaştırılır ve gerekiyorsa elle ya da otomatik olarak düzeltme yapılır.

## Slide 9: Tedavi Süreci
Hastalara 5-7 hafta arası toplam 50-70 Gy radyoterapi uygulanmaktadır
Tedavi sırasında set up doğruluğu düzgün olarak kontrol edilmelidir.
Yumuşak Doku Sarkomlarında lezyonun yerine göre yan etkiler değişmektedir.
Hekimine haftalık kontrol için yönlendirilmelidir.