## Slide 1: Onkolojik Aciller ve Palyatif Radyoterapi Yaklaşımları ve Uygulamaları

## Slide 2: Onkolojik Aciller
Onkolojik acil tedavilerde RT önemli bir tedavi seçeneğidir.
Kemik metastazlarına bağlı olarak gelişen
  Omurilik basıları (%42) ,
  Tümör basısına bağlı olarak gelişen vena kava süperior sendromu (% 28) ,
  Beyin metastazlarına bağlı olarak gelişen kafa içi basınç artışı sendromu (% 11)
acil radyoterapinin en sık uygulandığı , akut olarak gelişen klinik tablolardır.

## Slide 3: Onkolojik Aciller
Bunun dışında
Mesane ca ve serviks kanserinde abondan kanamlar,
Solunum yolunda basıya bağlı dispne diğer acil nedenlerdir.
Kemik metastaz hastaların çoğunluğu akciğer, meme ve prostat kanseridir.

## Slide 4: Palyatif tedavi
Kür elde edilmesinin olanaksız olduğu hastalarda
Ağrı,
Kanama,
Obstrüksiyon ve
Organ işlev bozukluğu gibi kanser semptomlarının hafifletilmesi, önlenmesi ve
Nitelikli bir yaşam sağlanması amacıyla uygulanan tedavilerdir.

## Slide 5: Simülasyon
İmmobilizasyon ve set up için
Hastanın tedavi gerektiren ilgili vücut alanını sabitlemek amacıyla
Termoplastik materyal
Vakumlu yatak düzenekleri kullanılabilir.
Öngörülen tedavi pozisyonunda
Tedavi edilecek bölgenin 3-5 mm aralıklarla BT kesitleri alınır

## Slide 6: Radyoterapi uygulamaları
3-boyutlu konformal radyoterapi (3BKRT)
Yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART)
Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (GKRT)
Brakiterapi

## Slide 7: Tedavi uygulamaları
Hastalar simülasyon anındaki pozisyonda ve aynı immobilizasyon gereçleri kullanılarak tedavi masasına yatırılır.
Lazerler yardımıyla hastanın tedavi masasında düzgün yatıp yatmadığı kontrol edilir.
Tedavi öncesi manuel port filmler veya elektronik portal görüntüleme cihazları ile alınan görüntüler, planlama sisteminden alınan görüntülerdeki anatomik referanslarla karşılaştırılır ve gerekiyorsa elle ya da otomatik olarak düzeltme yapılır.
Konformal planlarda haftalık port görüntüleri alınırken
Yoğunluk ayarlı radyoterapi ya da sterotaktik radyoterapi tedavilerde emniyet sınırlarının çok dar olması nedeniyle günlük doğrulama önerilmektedir.

## Slide 8: Tedavi Süreci
Farklı şemalarda doz ve gün sayısı belirlenir.
Tek fraksiyonda 8 Gy,
5 fraksiyonda 20Gy
10 fraksiyonda 30 Gy uygulanabilir.