## Slide 1: TLT213 Genel Laboratuvar Bilgisi-1

## Slide 2
Biyolojik materyallerin analizinde:
  Materyaller Numune, spesimen gibi adlar alır.
  Analizleri için kimyasal tepkimeler gerçekleştirileceğinden farklı tehlikeleri olan kimyasal ajanlar kullanılır.
  Analizlerde kullanılan ajanlar tek tek veya bir analiz için gerekli tüm kimyasalların bir arada sunulduğu kitler içerisinde bulunabilir.
  Biyolojik materyaller yapılacak analiz çeşidine göre farklı vücut sıvıları, dokular veya kan Numuneleri şeklinde olabilir. Numunenin alındığı ve saklandığı kaplar numune ve analiz türüne göre değişiklik gösterir.
  Analizler için tek bir metot mevcut değildir. Farklı analizler farklı yöntem ve metotları gerektirir:
    spektroskopi, mikroskobi, immünhistokimya, proteinblot, dotblot, veya histobiyokimya gibi.
  Biyokimya genel uygulamalarında en yaygın olarak kan ve idrar numuneleri analiz edilir.

## Slide 3
Laboratuvarlarda kullanılan kimyasal ajanların tehlike seviyeler uluslararası standartlarla belirlenmiştir

## Slide 4
Özel Tehlikeli Maddeler
  OXY Oksitleyici ajan
  ACID Asit
  ALK Alkali
  COR Koroziv/Aşındırıcı
  W Su kullanılmaz
  RAD Radyasyon
Tepkimesel (reaktifliğe göre) Tehlikeler
  0 Stabil (dengeli)
  1 Isıtılırsa dengesiz (instabil)
  2 şiddetli kimyasal değişim
  3 şok/ısı ile patlayıcı
  4 patlayabilir
Genel Sağlık Tehlikesi
  0 Normal materyal
  1 Hafif Tehlikeli
  2 Tehlikeli
  3 Çok Tehlikeli
  4 Ölümcül
Yanma/Ateş Tehlikesi
  0 Yanmaz
  1 Yanar 90° C ve üstü sıcaklıkta
  2 Yanar 90° C altında
  3 Yanar 38° C altında
  4 Yanar 22° C altında

## Slide 5
Bu kısım Klinik biyokimyada detaylı anlatılacaktır

## Slide 7
Kırmızı Kapaklı Tüpler: Biyokimya laboratuarlarında yapılan testler için gerekli olan kanı almakta kullanılır. Bu tüpler plazmanin hızlı, net ve kolay bir şekilde ayrışması için tasarlanmıştır.
Mor Kapaklı EDTA’lı Tüpler: Hastanın tam kan sayımı sonuçlarının kontrolünde kullanılır.
Mavi kapaklı Koagulasyon Tüpleri :Kanın pıhtılaşmasını ölçmede kullanılmaktadır.
Gri Kapaklı Glikoz Tüpleri :glikoz ve laktat tespiti için uygundur.
Siyah kapaklı Vakumlu Sedimantasyon Tüpleri: Kanın sedimantasyon hızını tayin etmede kullanılır.
Lacivert Kapaklı Trace Element Tüpleri: bakır, çinko, kurşun vb. elementlerin test edilmesinde kullanılır.
Sarı kapaklı Jelli Tüpler :Biyokimya laboratuarlarinda yapilan testler için gerekli olan kani almakta kullanilir.Bu tüpler serum ile plazmanin hızlı , net ve kolay bir sekilde ayrışması için tasarlanmıştır.
Bu kısım Klinik biyokimyada detaylı anlatılacaktır

## Slide 8: Bu tablonun detaylı Türkçe çevirisi derste not edilmişti.
Kan tüplerinin yanlış kullanımı interferans sebebi olabilir:
Tam kan veya plazma eldesi için, laboratuvar testine uygun antikoagülanın seçimi çok önemlidir. Çünkü bazı antikoagülanlar, plazmada yapılacak bazı analizleri bozabilirler:
Heparin:
•Asit fosfataz, laktat dehidrojenaz ve izositrat dehidrojenaz aktivitelerini bozar.
•Ca ile EDTA arasında kompleks oluşumuna dayalı Ca ölçümlerini, kompleks oluşumunu engelleyerek bozar.
• Serbest T3 ve T4 seviyelerini yükseltir.
EDTA:
• Ca, Fe ve Mg ölçümlerinde kullanılmamalıdır.
• EDTA’lı kanda potasyum konsantrasyonu yanlış olarak yüksek bulunur.
• Alkalen fosfataz ve kreatin kinaz aktivitelerini inhibe eder.
Trisodyum sitrat:
• Ca ile şelat yaptığı için kalsiyum ölçümlerinde kullanılmamalıdır.
• Alkalen fosfataz ve aminotransferaz (ALT, AST) aktivitelerini inhibe eder.
Potasyum oksalat
•Oksalatlı kanda Hb ve hematokrit tayini, eritrosit ve lökosit sayımı yapılabilir.
•Oksalatlı kan, yayma preparatlarda kullanılamaz. (lökositlerin nükleuslarında dejenerasyon ve eritrosit membranlarında çentiklenme oluşturur)
• Alkalen fosfataz, amilaz, laktat dehidrogenaz, asit fosfataz, vb enzimleri inhibe eder.
Bu kısım Klinik biyokimyada detaylı anlatılacaktır
Vakumlu Tüpler ile Kan Alma Sırası
Vakumlu tüplerin kapak renkleri birbirine karıştırılmamalı ve belli bir sıra ile kan alınmalıdır.Önce katkı maddesiz tüplere, sonra katkı maddeli tüplere kan alınmalıdır:
• Steril kan kültürü tüpleri • Düz tüpler (Kırmızı/sarı kapaklı) • Mavi kapaklı tüpler (Koagülasyon) • Yeşil kapaklı tüpler (Heparin) • Mor kapaklı hematoloji tüpleri (EDTA) • Gri (K-oksalat ve NaF içeren) kapaklı tüpler

## Slide 9: Klinik Laboratuvarda Ölçümler ve yöntemleri
UV-VIS (kızıl ötesi ve görünür bölge) aralığında yapılan ölçümler
Floresan ölçümler
Kemilüminesan ölçümler
Ve bazen fosforesan ölçümler temel analizlerde kullanılar spekroskopik ölçüm metotlarıdır.

## Slide 10: Klinik kimya laboratuvarı Temel Teknikleri (Türkçe-İngilizce adları verilmiştir)
Spektrofotometre-Spectrophotometry
Nefelometri -Nephelometry
Türbidimetri-Turbidimetry
Florometri-Fluorometry
Elektororez-Electrophoresis (dna veya protein için)
Kromatografi- Chromatography
Kütle spektrometrisi- Mass spectrometry
BiyoÇip (protein ve DNA çip Aray) Biochip(Protein and DNAChip/Array)
BiyoSensör-Biosensor