## Slide 1: MODUL 7 Numunelerin Ayrılması ve Etiketleme
I.Numunelerin Ayrılması ve Etiketleme
II. Genel Etiketleme kuralları
Prof. Dr. Yasemin G. İŞGÖRAnkara Üniversitesi
Tıp Fakültesi

## Slide 2: Bu dersin hedefleri:
Laboratuvarda Alınan Numunelerin
  Doğru etiketlenmesi ve analiz şartlarına göre ayrılmasını ve iş akışı sırasında bu işlemlerin gerekli kontrol ve tedbirlerarasında neden yer aldığını öğrenmek
  Numunelerin doğru saklanma ve iletilmesi Koşullarının nasıl olduğunu öğrenmek,

## Slide 3: I.Laboratuvar uygulamalarında terminoloji ve önemli temel bilgiler
Biyolojik Materyaller Numune, spesimen gibi adlar alır.
Numunelerinn analizlerinde kimyasal tepkimeler gerçekleştirileceğinden farklı tehlikeleri olan kimyasal ajanlar kullanılır.
  Kimyasal ajanların tehlike ve risk durumlarını nasıl belirlenir bilinmelidir.
Analizlerde kullanılan ajanlar tek tek veya bir analiz için gerekli tüm kimyasalların bir arada sunulduğu kitler içerisinde bulunabilir.
  Kit terminolojisi, kapsam alanları bilinmelidir.
Biyolojik materyaller yapılacak analiz çeşidine göre farklı vücut sıvıları, dokular veya kan Numuneleri şeklinde olabilir.
  Numunenin alındığı ve saklandığı kaplar numune ve analiz türüne göre değişiklik gösterir.
  Numunelerin saklanma koşulları ve analiz için gerekli maksimum raf ömürleri bilinmelidir.
Analizler için tek bir metot mevcut değildir. Farklı analizler farklı yöntem ve metotları gerektirir:
  spektroskopi, kromatografi,mikroskobi, immünhistokimya, proteinblot, dotblot, veya histobiyokimya gibi.
Biyokimya genel uygulamalarında en yaygın olarak kan ve idrar numuneleri analiz edilir

## Slide 4: II. Numune Türleri ve Genel Analiz Bilgileri
Basit Hizmet Laboratuvarlarında alınan genel numuneler çeşitli kan örnekleri, idrar ve gaita’dır.
Kan örnekleri venöz ve kapiller yoldan alınan örnekler olup genel analizler için doğrudan kullanılabilir, serum veya plazma ayrılarak numunelerden küçük alikotlar (küçük hacimlerde ayrılmış numuneler) hazırlanarak farklı analiz birimlerine gönderilebilir.
Idrar numuneleri steril olan ve olmayan şeklilde alınıp analizleri gerçekleştirilir. Basit hizmet laboratuvarlarında bu analizler strip ile idrarın genel kimyasal analizi, santrifüj ile çökeltme sonrası oluşan çökeltide genel mikroskopik tarama şeklindedir.
İdrar kültürü ve diğer analizör destekli ölçümler hizmet kapsamı dışındadır.
Gaita analizi ise basit gaitada kan testi şeklindedir.

## Slide 5
Kan,
İdrar,
Gaita,
Ponksiyon sıvıları,
Plevral sıvı,
Peritoneal sıvı,
Perikardial sıvı,
Sinovyal sıvı,
Amniyon sıvısı,
BOS (beyin- omurilik sıvısı),
Mide öz suyu,
Ejakülat.
Genel olarak klinik örnek türleri

## Slide 6
ÖRNEK KABUL KURALLARI
Analize uygun tüp veya kaplara alınmış miktarı yeterli olan örnekler kabul edilir.
Yapılacak analize uygun olarak hazırlanmış hastalardan alınan örnekler kabul edilir (açlık kan şekeri veya açlık gerektiren testler için örnek alınacak hastanın aç olması gibi).
İstenilen testlere uygun vakumlu tüplere ( Kan gazları hariç enjektörle alınmayacak ) ve örnek kaplarına alınmış olan örnekler kabul edilir.
Yeterli miktarda alınmış olan örnekler (Tüpün yarıdan fazlası dolu olacaktır.) kabul edilir
Antikoagülanlı örnek tüpleri için belirtilen seviyeye kadar alınmış örnekler kabul edilir.
Hastane bilgisayar sistemine girilen ve barkod etiketi kesilen örnekler kabul edilir.
Barkod etiketleri silik ve yırtık olmayan, barkod etiketi tüpün etiketi üzerine denk gelecek şekilde düzgün yapıştırılmış olan örnekler kabul edilir
Örnek Kabul - Red Kuralları

## Slide 7
ÖRNEK RED KURALLARI
Hasta bilgisinin bulunmadığı, örnek tanımının yapılmadığı, hatalı yapıldığı veya örnek kabındaki bilgilerin uyumsuz olduğu durumlarda numune kabulü yapılmaz.
barkodu olmayan numuneler laboratuvara kabul edilmez. Sistem arızası olduğunda servis sorumlusunun laboratuvarı bilgilendirmesi dâhilinde acil testler çalışılır
Uygun örnek kabına ve uygun miktarda alınmayan hasta örnekleri kabul edilmez.
Hemolizli kanlar laboratuvara kabul edilmez. Lipemik, ikterik numuneler geldiğinde laboratuvar bilgisayar sistemine açıklama kısmında belirtilir.
Plazma ve tam kan örneklerinde pıhtılı olanlar kabul edilmez
Laboratuvara uygun transfer koşullarında gelmeyen örnekler kabul edilmez.
Önerilen sürelerin dışında bekletilmiş örnekler laboratuvara kabul edilmez
Örnek Kabul - Red Kuralları

## Slide 8
Kan numunelerinin hangi tüpe alındığı yapılacak analiz hakkında da fikir verir.
Numuneler alındığında kan ayırma biriminde hasta numunesiyle ilgili bazı planlamalar yapılır:
  Numuneden ne tür analizler yapılacağını tespit etmek,
  hangi birimlere numune iletileceği,
  birim başına istenen analiz sayısına görene kadar miktarda numune ayrılması gerektiği
  Numunenin bekletilmesi gerekecekse uygun şartları sağlanması gerektiği
III. Kan Numunelerinin Toplanması,Etiketlenmesi ve Saklanması

## Slide 9
Venöz Kan numuneleri

## Slide 10
Kırmızı Kapaklı Tüpler: Biyokimya laboratuarlarında yapılan testler için gerekli olan kanı almakta kullanılır. Bu tüpler plazmanin hızlı, net ve kolay bir şekilde ayrışması için tasarlanmıştır.
Mor Kapaklı EDTA’lı Tüpler: Hastanın tam kan sayımı sonuçlarının kontrolünde kullanılır.
Mavi kapaklı Koagulasyon Tüpleri :Kanın pıhtılaşmasını ölçmede kullanılmaktadır.
Gri Kapaklı Glikoz Tüpleri :glikoz ve laktat tespiti için uygundur.
Siyah kapaklı Vakumlu Sedimantasyon Tüpleri: Kanın sedimantasyon hızını tayin etmede kullanılır.
Lacivert Kapaklı Trace Element Tüpleri: bakır, çinko, kurşun vb. elementlerin test edilmesinde kullanılır.
Sarı kapaklı Jelli Tüpler :Biyokimya laboratuarlarinda yapilan testler için gerekli olan kani almakta kullanilir.Bu tüpler serum ile plazmanin hızlı , net ve kolay bir sekilde ayrışması için tasarlanmıştır.

## Slide 11
Numunenin homojen olması ve antikoagülantın kan ile homojen karışımının sağlanması için tüpü şiddetle değil, sakin hareketle önce baş aşağı sonra baş yukarı çevirme işlemidir.
Tüplerde koagülant olmadığı durumda 2-3 çevrim yeterlidir.
Koagülant olması durumunda 4-5 çevrim yapılır.
Bir tur tüp çevirme (karıştırmak için, çevrim) işlemi

## Slide 12
Analiz için hazırlanmış numune etiketlerini köşesinden tutarak çıkarın
Tüpün üzerinde yer alan renk kodu çizgilerini dışarıda bırakacak ve barkod en altta kalacak şekilde bir kenarından etiketi yapıştırın.
Renk kodlu tüpün üzerinde yer alan renk kodu çizgilerini dışarıda bırakacak şekilde, barkod en altta kalacak şekilde bir kenarından tüpe etiketi yapıştırın.
Renk kodu alanları
görünür olmalı
Hasta bilgisi okunabilir olmalı
Barkod alanı düzgün olmalı
Boşluk korunmalı
Orjinal ara boşluk korunmalı
Numune Tüplerinde Doğru Etiketleme

## Slide 14
Hızlı ve doğru işlem için tüplerin DOĞRU etiketleme işlemi
YANLIŞ
DOĞRU

## Slide 16: Talepte bulunulan analizlere göre numunelerin tüpe alınma sırası
Vakumlu olmayan tüplere doğrudan kan alındığında izlenecek sıra
Vakumlu tüplere doğrudan kan alındığında izlenecek sıra

## Slide 17
Kapak ve etiket arası boşluk olmalı
Barkod ve Hasta bilgisi
Soldan saga doğru, solda tüp kapağı olacak şekilde yapıştırılmalı
Etiket arkası pencere açık kalmalı
Tüp rengini yansıtan etiket renk kodu görünür olmalı

## Slide 18
Rutin muayene için idrarın uygun şekilde toplanması ve işlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
  kullanılan nunume kabı,
  toplama prosedürü,
  toplama zamanından
  numune test edilene kadar saklama ve saklama koşulları
Rutin idrar tahlili için, idrar örneği uygun, temiz ve kuru bir kapta toplanmalıdır.
Çoğu durumda, sabah ilk idrar numunesinin alınması tercih edilir,
Glikoz testi için ise yemekten 2 ila 3 saat sonra toplanan bir idrar tercih edilir.
Örnek taze olduğunda, ideal olarak 30 dakika içinde incelenmeli veya soğutma gibi uygun bir şart altındA 6 ila 8 saate kadar korunabilir .
IV. İdrar Numunelerinin Toplanması,Etiketlenmesi ve Saklanması

## Slide 19
İlk idrar (sabah idrarı)
  Sabah boşaltılan ilk idrar, idrar tahlili ve mikroskobik inceleme için tercih edilen örnektir.
  Bu idrar, gece boyunca idrarın mesanede kalmasına izin verilen sürenin uzunluğu nedeniyle genellikle daha konsantre olur.
  Bu numune, nispeten yüksek seviyelerde hücresel elementler ve analitler (örn., Glikoz, protein) içerir.
24 saatlik idrar
  24 saatlik idrar örneğini gerektiren en yaygın testler, kreatinin, idrar üre azotu, glikoz, sodyum, potasyum ve diurnal varyasyonlardan etkilenen maddeleri (örn., Katekolaminler, 17-hidroksisteroidler) ölçenleri içerir.
Kültür numunesi
  Hücresel ve mikrobiyal kontaminasyon insidansındaki azalma nedeniyle kültür ve hassasiyet testi için tercih edilen örnektir.
  Hastalardan önce üretral alanı temizlemesi ve daha sonra idrarın ilk kısmını tuvalete boşaltması istenir. Bu ilk adımlar idrar örneğinin kontaminasyon insidansını önemli ölçüde azaltır.
  Daha sonra orta akıştaki bir idrar örneği temiz bir kaba (steril) alınır.
  Bu toplama yöntemi, gece veya gündüz herhangi bir saatinde gerçekleştirilebilir.

## Slide 20: İdrar Toplama Kapları
İdrar toplama kapları, geçmeli veya vidalı kapaklı çeşitli şekilde ve boyutlarda mevcuttur.
Standard olan, en az 50 mL hacimli, geniş bir tabanı ve en az 4 cm'lik bir ağız açıklığı olmasıdır.
  Geniş taban dökülmeyi önler ve 4 cm'lik bir açıklık idrar toplanması için yeterlidir.
Sızdırmaya dayanıklı kaplar, sağlık personelini numuneye maruz kalmaktan ve örneği kontaminantlara maruz kalmaktan korumak için kullanılmalıdır.
Bazı idrar nakil kabı kapaklarında, idrarın doğrudan toplama kabından bir tüpe kapalı system ile transferine izin veren özel erişim portları vardır.

## Slide 21
Sünger Yöntemiyle idrar numunesi ayırmak
Vakumlu tüp portu yoluyla idrar numunesi ayırmak
Steril idrar kapları
Steril olmayan idrar kabı
İdrar Santrifüj tüpleri
24 saatlik idrar toplama kabı

## Slide 22
Toplanmış olarak laboratuvara getirilen 24 saatlik idrarın, dikkatlice volümü (hacmi) ölçülür.
  Hacim kaydedilir ve iyice homojen hâle getirildikten sonra yeterli miktar alınıp analizde kullanılmak üzere ilgili birime gönderilir.
İdrar genelde bekletilmez, alındıktan sonra 30 dakika içerisinde strip metoduyla kimyasal, mikroskop ile fiziksel incelemesi yapılır. Mutlaka bekletilecekse 6-8 saate kadar buzdolabında tutulmalıdır.
Kan örnekleri bekleyecekse, hastadan alındıktan sonra analize kadar soğukta tutulur
serum veya plazma ayırımı soğutmalı santrifüjde yapılır (+4 derece)
Plazma veya serum şekilli elemanlardan santrifügasyonla ayrılır. Bu işlem kan alındıktan sonra en geç 2 saat içinde yapılmış olmalıdır.
Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda serum ayrıldıktan sonra da pıhtı oluşabilir. Pıhtı oluşumu kontrol edilmelidir
Analiz hemen yapılmayacaksa serum +4, -20, -40 veya -70 0C’de ağzı kapalı olarak saklanmalıdır
Genel Olarak Kan ve İdrar Numunelerinin Saklanması

## Slide 23: Numunelerin analiz için bekletilebilme süresi
Genellikle alınan numunelerin hemen çalışılması prensiptir.
Çalışılan numunelerden artan bir miktarın mutlaka belli süre saklanması genel uygulamada laboratuvar analiz risk yönetimi açısından önemlidir.
Numunelerin anında çalışılamadığı durumlar olabilir. Bazı kitler belli numune sayısına ulaşılmadan kullanıma açılmaz.
  Özellikle bulk tipi analiz kitleri hastanelerde ve yoğun analiz yapan özel laboratuvarlarda belli sayıda numune için kullanıma açılır. Bu durumlarda numunelerin analize dek bekletilmeleri gerekebilir.
Hastanın numunesinden elde edilen sonucun klinik olarak bazı hatalar barındırdığı kanısı doğabilir. Diğer taraftan numunenin yoğun analit içerdiği belirlenebilir ve yeniden daha seyreltik numuneyle analiz tekrarı gerekebilir.
Dolayısyla Bazı testlerde saklanan numuneden bu testler tekrarlanabilir.
  Gerekçesi ne olursa olsun bekletilen numunelerden yeniden çalışılan testlerin ne kadar sağlıklı sonuçlar vereceği bugün hala araştırılan bir konudur.

## Slide 24: Kan Numunelerini Ne Kadar Saklayabiliriz: Sistematik Bir Gözden Geçirme ve Meta Analiz*
2017 yılında Lancet dergisince yayınlanmakta olan açık erişim EBioMedicine dergisinde yayınlanmış olan bir derlemede “Saklama süresi ve sıcaklığının tam kan sayımı (CBC) ve kapsamlı metabolik panel (CMP) testi üzerindeki etkisini değerlendirmeyi” amaçlamıştır. Toplam 89 çalışma kriterlere uygun bulunmuş ve değerlendirilmiştir.
Bu derlemeden elde edilen sonuçlara göre:
  CBC için MPV hariç çoğu parametre en az 24 saat stabildir.
  WBC, PLt, HCT, HGB ve MCH gibi bazı indeksler 3 güne kadar stabildir. (depolama sıcaklığından bağımsız).
  Bununla birlikte, kararlı CMP test sonuçları sadece 12 saat içinde elde edilebilir (4°C'de GLU, AST, ALT, Na, ALB, Cl, DBIL, TC, TG ve ALP dahil). Değerler, oda sıcaklığında saklandığında daha az kararlıdır.
*Wu DW, Li YM, Wang F. How Long can we Store Blood Samples: A Systematic Review and Meta-Analysis. EBioMedicine. 2017 Oct;24:277-285. doi: 10.1016/j.ebiom.2017.09.024. Epub 2017 Sep 23. PMID: 28965875; PMCID: PMC5652294.

## Slide 25: Öğrenme Hedefleriyle İlgili Sorular

## Slide 26: 1. İdrarda glikoz testi için ise yemekten kaç saat sonra toplanan idrar tercih edilir?
1 saat
2-3 saat
4 saat
5 saat
6-8 saat

## Slide 27: 1. İdrarda glikoz testi için ise yemekten kaç saat sonra toplanan idrar tercih edilir?
1 saat
2-3 saat
4 saat
5 saat
6-8 saat

## Slide 28: 2. Hücresel ve mikrobiyal kontaminasyon insidansındaki azalma nedeniyle kültür ve hassasiyet testi için hangi örnek türü tercih edilir?
İlk idrar
Orta idrar
Kültür numunesi
Rastgele idrar
24 saatlik idrar

## Slide 29: 2. Hücresel ve mikrobiyal kontaminasyon insidansındaki azalma nedeniyle kültür ve hassasiyet testi için hangi örnek türü tercih edilir?
İlk idrar
Orta idrar
Kültür numunesi
Rastgele idrar
24 saatlik idrar

## Slide 30: 3. Kanın sedimantasyon hızını tayin etmek için kullanılan numune tüpüdür.
Mavi kapaklı Tüpler
Gri Kapaklı Tüpler
Siyah kapaklı Tüpler
Lacivert Kapaklı Tüpler
Sarı kapaklı Jelli Tüpler

## Slide 31: 3. Kanın sedimantasyon hızını tayin etmek için kullanılan numune tüpüdür.
Mavi kapaklı Tüpler
Gri Kapaklı Tüpler
Siyah kapaklı Tüpler
Lacivert Kapaklı Tüpler
Sarı kapaklı Jelli Tüpler

## Slide 32: 4. Tam kan sayımı için kullanılan numune tüpüdür.
Mor kapaklı Tüpler
Gri Kapaklı Tüpler
Siyah kapaklı Tüpler
Lacivert Kapaklı Tüpler
Sarı kapaklı Jelli Tüpler

## Slide 33: 4. Tam kan sayımı için kullanılan numune tüpüdür.
Mor kapaklı Tüpler
Gri Kapaklı Tüpler
Siyah kapaklı Tüpler
Lacivert Kapaklı Tüpler
Sarı kapaklı Jelli Tüpler

## Slide 34: 5. Numune alım sırası vakumlu tüpler için nasıl olmalıdır?
Mavi-Sari-Kırmızı-Yeşil-Mor-Siyah
Siyah-Sari-Mavi-Kırmızı-Mor-Yeşil
Yeşil-Mavi-Mor-Sari-Kırmızı-Siyah
Mavi-Sari-Kırmızı-Yeşil-Mor-Siyah
Siyah-Mavi-Kırmızı-Sari-Yeşil-Mor