## Slide 1: MODÜL 12-B Piktogram ve İnfografikler
laboratuvar güvenliği ve efektif çalışma koşulları için piktogramlar ve infografikler
Doç. Dr. Yasemin G. İŞGÖR
isgor@ankara.edu.tr
Ankara Üniversitesi
SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

## Slide 2: Bu dersin hedefleri:
Laboratuvar Hizmet Kapsamına göre
  Laboratuvar güvenliği açısından laborauvar iş akışı ile ilgili infografik ve piktogramların nasıl hazırlandığını öğrenmek,

## Slide 3: Küresel Uyumluluk Sistemi (KUS: Globally harmonized system: GHS)
GHS, kimyasal ürünlerin tehlikelerini tanımlar ve sınıflandırır,
etiketlerdeki ve güvenlik bilgi formlarındaki sağlık ve güvenlik bilgilerini tanımlar.
Amacı, tehlikeleri sınıflandırmak için aynı kurallar kümesinin, etiketler ve güvenlik bilgi formları (SDS) için aynı biçim ve içeriğin dünyada benimsenmesi ve kullanılmasıdır.
Uluslararası tehlike iletişim uzmanları ekibinin çalışmalarıyla GHS geliştirdi.
Kaynak: https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/ghs.html

## Slide 4: Piktogramlar: yaygın uyarı sembolleri
Piktogramlar, grafik görüntülerden hazırlanmışbasit, etkili görsellerdir ve bir konuda hızlı bilgi sahibi olunmazı amaçlıdır.
Trafik uyarı levhaları, havalimanı, otopak, hastane, laboratuvar ve benzeri birçok yerde karşılaştığımız bu uyarı görselleri aynı şekilde ürünlerin tehlike seviyesi hakkında bilgi vermek için kullanılır.
GHS standartlarında piktogramlar hazırlanmıştır ve tehlikeli bir ürünün kullanıcıya ne tür bir tehlike olduğunu hemen gösteren grafik görüntülerdir.
Bu piktogramlar hızlı bir bakışla, örneğin ürünün yanıcı olduğunu veya sağlık açısından tehlikeli olup olmadığı konusunda bilgi verir.

## Slide 5
Uyarı piktogramları-1

## Slide 6
Uyarı piktogramları-2

## Slide 8: Alev piktogramı aşağıdaki sınıflar ve kategoriler için kullanılır:
Yanıcı gazlar (Kategori 1)
Yanıcı aerosoller (Kategori 1 ve 2)
Yanıcı sıvılar (Kategori 1, 2 ve 3)
Yanıcı katılar (Kategori 1 ve 2)
Piroforik sıvılar (Kategori 1)
Piroforik katılar (Kategori 1)
Piroforik gazlar (Kategori 1)
Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar (Kategori 1 ve 2)
Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar çıkaran maddeler ve karışımlar (Kategori 1, 2 ve 3)
Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve karışımlar (Tip B *, C, D, E ve F)
Organik peroksitler (Tip B *, C, D, E ve F)
*piroforik: havaya maruz kaldığında kendiliğinden tutuşmaya eğilimli materyal
https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/whmis_ghs/pictograms.html

## Slide 9: Daire üzerinde alev piktogramı aşağıdaki sınıflar ve kategoriler için kullanılır:
Oksitleyici gazlar (Kategori 1)
Oksitleyici sıvılar (Kategori 1, 2 ve 3)
Oksitleyici katılar (Kategori 1, 2 ve 3)
Basınç altındaki gazlar
  (Sıkıştırılmış gaz, Sıvılaştırılmış gaz, Soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz ve Çözünmüş gaz)
Gaz tüpü piktogramı aşağıdaki sınıflar ve kategoriler için kullanılır:

## Slide 10: Daire üzerinde alev piktogramı aşağıdaki sınıflar ve kategoriler için kullanılır:
Oksitleyici gazlar (Kategori 1)
Oksitleyici sıvılar (Kategori 1, 2 ve 3)
Oksitleyici katılar (Kategori 1, 2 ve 3)
Basınç altındaki gazlar
  (Sıkıştırılmış gaz, Sıvılaştırılmış gaz, Soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz ve Çözünmüş gaz)
Gaz tüpü piktogramı aşağıdaki sınıflar ve kategoriler için kullanılır:

## Slide 11: Korozyon piktogramı aşağıdaki sınıflar ve kategoriler için kullanılır:
Metaller için aşındırıcı (Kategori 1)
Cilt aşınması / tahrişi - Cilt aşınması (Kategori 1, 1A, 1B ve 1C)
Ciddi göz hasarı / tahrişi - Ciddi göz hasarı (Kategori 1)
Akut toksisite -
Oral (Kategori 1, 2 ve 3)
Dermal (Kategori 1, 2 ve 3)
Soluma (Kategori 1, 2 ve 3)
Kafatası ve kemiklerin piktogramı aşağıdaki sınıflar ve kategoriler için kullanılır:

## Slide 12
Laboratuvarlarda kullanılan kimyasal ajanların tehlike seviyeler uluslararası standartlarla belirlenmiştir

## Slide 13
Özel Tehlikeli Maddeler
  OXY Oksitleyici ajan
  ACID Asit
  ALK Alkali
  COR Koroziv/Aşındırıcı
  W Su kullanılmaz
  RAD Radyasyon
Tepkimesel (reaktifliğe göre) Tehlikeler
  0 Stabil (dengeli)
  1 Isıtılırsa dengesiz (instabil)
  2 şiddetli kimyasal değişim
  3 şok/ısı ile patlayıcı
  4 patlayabilir
Genel Sağlık Tehlikesi
  0 Normal materyal
  1 Hafif Tehlikeli
  2 Tehlikeli
  3 Çok Tehlikeli
  4 Ölümcül
Yanma/Ateş Tehlikesi
  0 Yanmaz
  1 Yanar 90° C ve üstü sıcaklıkta
  2 Yanar 90° C altında
  3 Yanar 38° C altında
  4 Yanar 22° C altında

## Slide 14
Hem Alev hem de Patlayıcı piktogram, Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve karışımlar (Tip B) ve Organik peroksitler (Tip B) için kullanılır
“Aksi Sınıflandırılmamış Fiziksel Tehlikeler ve Aksi Sınıflandırılmamış Sağlık Tehlikeleri" sınıflarında, tanımlanan tehlikeye uygun bir GHS piktogramı bulunmalıdır.

## Slide 15: İnfografikler: tedbirler için kısa bilgi görselleri
Infografik, bir konuyla ilgili anlaşılması kolay bir genel bakış sağlayan görüntü, grafik ve minimal metin koleksiyonudur

## Slide 16
Piktogramları kullanarak da infografik hazırlanabilir.
Laboratuvarınızda maksimum güvenliği sağlamak için yasal zorunluluklara ek olarak rutin uyulması gereken hijyen, cihaz kontrolü, numune kontrolü ve dağıtımı gibi işlemlere ait infografikler hazırlatarak görünür yerlere asmanız önemlidir.
Infografiklerle bir cihazın rutin çalışma protokolünü (SOP: Standard operasyon protokolü) de hazırlayıp laboratuvar personelinin kullanacağı cihazın yakınına asabilirsiniz.
Piktogramlar ve grafik görseller dışında deneysel ve analizsel infografikler için uygulama sırasında seri halde fotoğraflar çekerek bunları word/powerpoint dosyasına atabilir, burada gerekli yazılı bilgileri ekleyebilirsiniz.

## Slide 18
Aşama 1:
(Numune yükleme miktarı ve özel şartları yazabilirsiniz)
Aşama 2:
elektroforez sonrası jeli kasetten ayırma işlemini kısaca yazabilirsiniz)
Aşama 3:
Western blot için paketlemenin kritik noktalarını yazabilirsiniz
Aşama 4:
Western blot membranı transfer etme
Aşama 5:
Western blot membranı antikor ile yıkama
Aşama 6:
Western blot membranda bağlanmayan antikorları uzaklaştırma ve membranı görüntülemeye alma
Aşama 1:
(Numune yükleme miktarı ve özel şartları yazabilirsiniz)
Aşama 2:
elektroforez sonrası jeli kasetten ayırma işlemini kısaca yazabilirsiniz)
Aşama 3:
Western blot için paketlemenin kritik noktalarını yazabilirsiniz
Deneysel bir infografik nasıl hazırlanır?

## Slide 19: Acil Durum Kontrolü ve Bilgilendirme İnfografiği

## Slide 20: Öğrenme Hedefleriyle İlgili Sorular

## Slide 21: 1. Piktogram ne içerir?
Detaylı açıklama
Basit grafik
Detaylı görsel
Görsel ve detaylı açıklama
Basit grafik ve detaylı açıklama

## Slide 22: 1. Piktogram ne içerir?
Detaylı açıklama
Basit grafik
Detaylı görsel
Görsel ve detaylı açıklama
Basit grafik ve detaylı açıklama

## Slide 23: 2. Güvenli çalışma için standart bir operasyon protokolünün hangi yaklaşımla hazırlanması tavsiye edilmektedir?
Iş akış şemasıyla
Iş listesiyle
Infografikle
Basit görev tablosuyla
piktogramla

## Slide 24: 2. Güvenli çalışma için standart bir operasyon protokolünün hangi yaklaşımla hazırlanması tavsiye edilmektedir?
Iş akış şemasıyla
Iş listesiyle
Infografikle
Basit görev tablosuyla
piktogramla

## Slide 25: 3. Hangisi Küresel Uyumluluk sistemi (GSH)’nin temel işlevlerinden birisidir?
Her konuda Infografik hazırlamak
Kimyasallarla ilgili pictogram hazırlamak
Etiketlerdeki ve güvenlik bilgi formlarındaki sağlık ve güvenlik bilgilerini tanımlamak
Dünya üzerindeki tüm laborauvarlarda bulunan güvenlik uyarılarını denetlemek
Tehlike uzmanlarını bir araya getirmek

## Slide 26: 3. Hangisi Küresel Uyumluluk sistemi (GSH)’nin temel işlevlerinden birisidir?
Her konuda Infografik hazırlamak
Kimyasallarla ilgili pictogram hazırlamak
Etiketlerdeki ve güvenlik bilgi formlarındaki sağlık ve güvenlik bilgilerini tanımlamak
Dünya üzerindeki tüm laborauvarlarda bulunan güvenlik uyarılarını denetlemek
Tehlike uzmanlarını bir araya getirmek

## Slide 27: 4.ABD Ulusal yangın birliği tarafından tanımlanmış ve kimyasal etiketlerinde kullanılan mavi, beyaz, sarı ve kırmızı uyarı bölgelerinin tanımlanmasında hangisi kullanılmamaktadır?
Özel Tehlikeli Maddeler
Tepkimesel (reaktifliğe göre) Tehlikeler
Genel Sağlık Tehlikesi
Yanma/Ateş Tehlikesi
Patlama Tehlikesi

## Slide 28: 4.ABD Ulusal yangın birliği tarafından tanımlanmış ve kimyasal etiketlerinde kullanılan mavi, beyaz, sarı ve kırmızı uyarı bölgelerinin tanımlanmasında hangisi kullanılmamaktadır?
Özel Tehlikeli Maddeler
Tepkimesel (reaktifliğe göre) Tehlikeler
Genel Sağlık Tehlikesi
Yanma/Ateş Tehlikesi
Patlama Tehlikesi

## Slide 29: 5. Aşağıdakilerden hangisi piktogram değildir?
Trafik uyarı levhaları,
Havalimanı uyarı levhaları,
Otopak uyarı levhaları
Laboratuvar uyarı görselleri
Toplu taşıma araçlarındaki durak numaraları

## Slide 30: 5. Aşağıdakilerden hangisi piktogram değildir?
Trafik uyarı levhaları,
Havalimanı uyarı levhaları,
Otopak uyarı levhaları
Laboratuvar uyarı görselleri
Toplu taşıma araçlarındaki durak numaraları