## Slide 1: Endodontik Tedavide Kullanılan Aletler

## Slide 2: TİRNERF
Tek kullanımlık el aletidir
Keskin tıbbi atık kovasına atılır
Pulpayı uzaklaştırmak için kullanılır
Uç kısmının üstündeki tırtıklar pulpaya takılarak çıkarılmasını sağlar
Farklı boy ve genişlikleri vardır

## Slide 3: GATES GLİDEN FREZİ
Kanalın koronal üçlüsünü genişletmek için kullanılır
Angldruvaya takılan alev şekilli alet
Değişik boyları sapı üstünde çizgiler veya renkli kuşaklarla kodlanmıştır
Keskin tıbbi atık kovasına atılır

## Slide 4: PEESO REAMER FREZLERİ
Post hazırlığı sırasında kanal dolgu maddesinin uzaklaştırlmasını sağlar
Angldruvaya takılarak kullanılır
Değişik boyları sapı üstünde çizgiler veya renkli kuşaklarla kodlanmıştır
Keskin tıbbi atık kovasına atılır

## Slide 5: ‘K’ TİPİ VE ‘H’ TİPİ EĞELER (KÖK KANAL EĞESİ)
Parmakla kullanılan aletler
Kanalları temizlemek ve şekillendirmek için kullanılır
Çaplarına göre renk kodlaması vardır
En sık kullanılan altı renk: Çaplarına göre
15, 45 (beyaz)
20, 50 (sarı)
25, 55 (kırmızı)
30, 60 (mavi)
35, 70 (yeşil)
40, 80 (siyah)
Farklı uzunluklar: 21 mm, 25mm, 30mm

## Slide 7: NiTi (NİKEL TİTANYUM) DÖNER ALETLER
Kanalları temizlemek ve şekillendirmek için kullanılır
Endodontik angldruva ve motorla kullanılır
Farklı alet sıraları olan değişik sistemler kullanılır
Üreticinin önerdiği hız ve devirde kullanılır

## Slide 9: ENDODONTİK ANGLDRUVA VE MOTORLAR
Angldruvanın hızını çok düşük devirlerde çalışacak şekilde ayarlayabilmek mümkündür
Özel nikel- titanyum eğelerle birlikte kök kanallarını temizlemek ve şekillendirmek için kullanılır

## Slide 11: İRRİGASYON ENJEKTÖRÜ VE İĞNESİ
İrrigasyon sıvısı ile birlikte kanalı yıkamak için kullanılır
Yandan deliği olanlar vardır
Farklı uzunlukta iğne uçları mevcuttur
İğneler keskin tıbbi atık kovasına atılır
Tek kullanımlıktır

## Slide 12: LENTULO SPİRAL DOLDURUCU (DÖNEN PAT DOLDURUCU)
Kanal içine malzeme göndermeye yarayan küçük esnek alet
Angldruvaya uyar
Kolayca kırılabilir
Çaplarına göre renk kodlaması vardır
Keskin tıbbi atık kovasına atılır
Tek kullanımlıktır