## Slide 1: Bir süt işletmesine iade edilen yoğurt örnekleri ile ilgili eylem planı
Hafta 5

## Slide 2: Soru
a) Bu koşullarda sorun çözümü için nasıl bir yol izlenmelidir?
b) İade ürünleri tekrar ürüne dönüştürmek için nasıl bir yol izlenmelidir?

## Slide 3: Bir süt işletmesinde iade edilen 140 adet yoğurt ürününe ait iade gerekçeleri tablodaki gibidir:
Gerekçe | Adet | Birikimli adet | Yüzde | Birikimli yüzde
Küflenme | 58 | 58 | 41,43 | 41,43
Ekşime | 41 | 99 | 29,29 | 70,72
Tat bozukluğu | 9 | 109 | 6,43 | 77,15
Ambalaj hatası | 9 | 118 | 6,43 | 83,58
Su salma | 7 | 125 | 5,00 | 88,58
Son kullanma tarihi | 6 | 131 | 4,29 | 92,87
Renk değişikliği | 5 | 136 | 3,57 | 96,44
Kötü koku | 3 | 139 | 2,14 | 98,58
Maya varlığı | 2 | 140 | 1,42 | 100,00
Kesin kural olmamakla birlikte problemin %80’ini çözmek ana hedeftir

## Slide 4: Pareto diyagramı
Veriler (değişik problemler) azalan öneme göre soldan sağa doğru sıralanır
Dikey skala maliyet ya da tekrarlanma frekansını ifade eder
Yoğurt için Pareto diyagramı
Su salma
58
41
9
9
7
6
Küflenme
Ekşime
Tat bozuk
Ambalaj
Son kullanma
%
0
100
Renk
Koku
Maya
3
2
5
Frekans
140
58

## Slide 5: Küflenme
çevre
ekipman
ölçüm
insan
malzeme
metod
Küflenme giderildi
Olası küflenme nedenleri
SONUÇ
Hava
HEPA?
Basınç?
Hava örneği
İç Lab (+)
Dış Lab (-)
İç Lab (+)
Dış Lab (-)
Sporlu mo sayımı
Validasyon ?
Süttozu
SKT
SKT (+)
Nem?

## Slide 6: İade ürünleri yeniden işleme koşulları
Geri kazanım ve yeniden işleme (Reworking)
i) Standart altı olarak karantinaya alınmış ara ya da kitle ürün
ii) Standart altı olarak karantinaya alınmış ambalajlı ürün
iii) Dağıtımdan geri dönen paketlenmiş son ürün
iv) Dolum ağırlığı veya hacim bakımından referans standardı tutturamayan ürün

## Slide 7: Reworking
Küflenme mikrobiyel toksin riski  İMHA
Ekşime  Patojen testi Başarılı Yeniden işleme (konsantre yoğurt veya ayran)

Başarısız  İMHA
Tat Bozukluğu Patojen testiBaşarılıYeniden işleme (Karışım ürün, Labneh, Quark vb..)

Başarısız  İMHA
Tat Bozukluğu Patojen testiBaşarılıYeniden paketleme

Başarısız  İMHA

## Slide 8: İade prosedürleri
İşletme içi yeniden işlemelerde bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır
İade edilen ambalajlı ürünlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’na bildirim şartı bulunmaktadır.
i) İade edilen ürün miktarı
ii) iade edilen ürünlerin değerlendirilmesinde izlenen prosedür
iii) iade edilen ürünlerin imha edildiğine dair tutanak ve kanıtlar
iv) iade edilen ve yeniden işlenen ürünlere ait analiz raporları