## Slide 1: Süt ve Ürünleri Reolojisi

## Slide 2: Deborah sayısı
Malzemenin karakteristik zamanının (gevşeme süresi vb.) bu malzeme üzerine uygulanan etkinin süresine oranı
zaman (gevşeme süresi)
De =
etki süresi (deney süresi)
Silly putty

## Slide 3: Deborah sayısı
De << 1 sıvı davranış
De >> 1 çok elastik katı
De ~ 1 viskoelastik karakter

## Slide 4: Basit deformasyon temelinde materyal sınıflandırması
Mutlak katı madde (Öklidyen katı) γ=0
Lineer elastik katı madde (Hookean elastik) τ=Gγ (G= sabit)
Lineer olmayan elastik katı madde τ=G(γ) γ
Viskoelastik madde τ=f(γ, γ, t…)
Lineer olmayan viskoelastik madde (non-Newtonian) τ=n(γ) γ
Lineer viskoz madde (Newtonian) τ= μ γ
Mutlak sıvı madde (Pascalian) τ=0
.
.
Katı
Akışkan

## Slide 6: Reolojinin temel kavramları
Gerilme, gerinim, stres
Kuvvet vektörel bir niteliktir
Yönü ve boyutu vardır
Uygulanan kuvvet yüzeye dik
ve pozitif yönde ise çekme (germe),
negatif yönde ise basma (sıkıştırma)
olarak tanımlanır

## Slide 7: Gerilme
Kuvvet F
Gerilme (τ ya da σ) = =
Alan A
N / m2 = Pa ya da kPa

## Slide 8: Gerinim ya da bağıl deformasyon
Mühendislik gerinimi (Cauchy gerinimi)
δL L - L0 L
εc = = = -1
L0 L0 L0
Gerçek gerinim (Hencky gerinimi)
εh = ln(L/L0)
Madde deforme olmamışsa εc = εh ‘dir
Düşük deformasyon (metal vb..)
Büyük deformasyon (gıda vb..)

## Slide 9: Kuvvet-deformasyon ya da gerilme-gerinim ilişkisi

## Slide 10: Tipik stres oluşumu
X2
X1
X3
σ21
σ23
σ22
σ11
σ33
σij =
σ11 σ12 σ13
σ21 σ22 σ23
σ31 σ32 σ33
σ12 = σ21
σ31 = σ13
σ32 = σ23

## Slide 11: Kayma gerinimi
kuvvet
kuvvet
δL
γ
h
δL
tan(γ)=
h