## Slide 2
Tekstür Profil Analizi
(Büyük deformasyon)

## Slide 3
1861 - - -
1925 - - -
2001
1989
1973
Lipowitz – Jelly Tester
Bloom Gelometer
Oscar T. Bloom
Gel Tester
SMS TA.XT2
SMS TA.XTPlus
Otomatik-Mekanik
Elektro-Mekanik
Bilgisayar Kontrollü
Mekanik-Manüel
1963 – Szczesniak General Foods
Tekstür Profil Analizlerini
“Tekstürometre”
ile yapmaya başladı.
Tekstür analizlerinin tarihsel gelişimi

## Slide 4: Tekstür analiz cihazı nedir?
Stable Micro Systems
Yük Hücresi
Örnek
Prob
Bir örneğin:
GERME
BASMA
DELME
BÜKME
gibi etkilere gösterdiği tepkileri ölçen
cihazdır.

## Slide 5: Tekstür profil cihazı çalışma prensibi
Örnek
Prob
Prob başlangıç pozisyonundan örneğe doğru Test-Öncesi Hızı ile ilerler.

## Slide 6: Tekstür profil cihazı çalışma prensibi
Prob Tetik Gücüne ulaştığında test-öncesi hızı Test-Hızına dönüşür ve veriler kayıt edilmeye başlar.
Prob
Örnek

## Slide 7: Tekstür profil cihazı çalışma prensibi
Prob test-hızı ile örneğin içerisinde belirlenmiş kuvvet, mesafe ya da deformasyon noktasına ulaşıncaya kadar hareket eder.
Prob
Örnek

## Slide 8: Tekstür profil cihazı çalışma prensibi
Prob
Örnek
Prob Test Sonrası-Hızı ile başlangıç noktasına geri döner.

## Slide 9: Tekstür profil cihazı çalışma prensibi
Prob
Örnek
Prob tetik gücüne eriştiği noktaya geri döndüğünde eğer varsa Yüzey Yapışkanlığı ölçülecektir.

## Slide 10: Tekstür profil cihazı çalışma prensibi
Prob
Örnek
Prob başlangıç noktasına dönmüştür.

## Slide 11: TPA
SIKIŞTIRMA ve PENETRASYON
GERİLME ve YAPIŞMA
Maksimum kuvvet
Enerji
Maksimum Kuvvet
Eğim
Yapışkanlık
Yapışmaya Karşı yapılan iş
Sertlik
Kuvvet (g)
Zaman (sn)

## Slide 12: Test Seçim Prosesi
Örnek formu:
şekil, boyutlar, hal, yapının tipi, heterojenlik
Örneği nasıl deforme etmek istiyoruz:
baskı, delme, kesme, bükme, germe, ekstrüzyon yada yapışma?
Donanım geometrisi:
temas yüzeyi, şekil, kullanılan materyal tipi
Ölçüm Ayarları:
test hızları, bekleme süreleri, tekrarlama
Analiz Araçları:
İndirgenmiş profilden anlamlı parametrelere
Tekrarlanabilirlik:
fiili değişiklikleri gözlemleyebiliyor muyuz?

## Slide 13: Örnek Formunun Etkileri
Numune Özellikleri | Örnek | Test Tipi
Düzgün Kırılgan Katılar | Cracker | Üç noktalı bükme
Düzensiz Kırılgan Katılar | Patates cipsi | Penetrasyon
Düzensiz Yumuşak Katılar | Sebzeler | Makaslama
Homojen Yarı Katılar | Jeller | Penetrasyon
Plastik Katılar | Tereyağı | Penetrasyon
Süngerimsi Katılar | Ekmek | Baskılama
Viskoz Sıvılar | Şurup | Ekstrüzyon
Yığın Kırılgan Katılar | Gevrekler | Yığın Baskılama
Yığın Yumuşak Yapılı Katılar | Et parçaları | Yığın Makaslama
SORULAR | 
Akışkan mı? | Düzgün şekilli mi?
Bükülüyor mu? | Değişken yapıda mı?
Çok partiküllü mü? | Kendi ağırlığını taşıya biliyor mu?