## Slide 2
SÜTÇÜLÜK ARAŞTIRMALARINDA TEKSTÜR PROFİL ANALİZÖRÜ KULLANIMI

## Slide 3: Doku Analizi
Duyusal doku analizi
az sayıda deneyimli panelist ve/veya çok sayıda deneyimsiz panelist
Aletsel doku analizi
Korelasyon ??
Panelist yetkinliği ve alet duyarlılığı ile ilişkili

## Slide 4: Duyusal tekstür
Karmaşıktır
Gıda ağızda değişime uğramaktadır
kesme
çiğneyerek öğütme
mide salgısı ile parçalama
uyarıcıların salınımı (tuz, şeker, aroma ve lezzet bileşenleri vb.)
yutma

## Slide 5: Gıdaların Tekstürel Karakteristikleri

## Slide 6: Aletsel tekstür
Duyusal tekstürel algılamayı taklit temeline dayanmaktadır
Örneğin, TPA tekniği çiğneme işlemini iki kez sıkıştırma uygulayarak taklit etmeyi amaçlamaktadır.

## Slide 8: Tekstür cihazı seçiminde
Kullanılacak yük hücresi kapasitesi önemlidir
Dil vb. görece yumuşak peynirlerde 5 kg’lık yük yeterli ike Mihaliç peyniri gibi sert dokulu peynirlerde 25 kg’lık yük gerekmektedir

## Slide 9: TPA’dan 5’i ölçülen 2’si hesaplanan 7 parametre elde edilmektedir

## Slide 10: TPA ölçümlerinde karşılaşılan sorunlar
Örnek boyutunun keyfi seçimi
veriler genellikle “kuvvet–süre” veya “kuvvet–mesafe” biçiminde sunulduğundan numune boyutunun etkisi hesaba katılmamaktadır
%20’den %90’a kadar değişen deformasyon oranları
%90 deformasyon seviyesi önerilmekle birlikte deformasyon oranı belirlenirken örneğin kırılma koşullarının tespiti gereklidir

## Slide 11: TPA ölçümlerinde karşılaşılan sorunlar
Sertlik “hardness” genellikle kuvvet cinsinden ifade edilmektedir
Kuvvet cinsinden (birimi N) sertlik ifade edilirken örneğin temas alanı dikkate alınmamakta ve aynı örneğin sertlik değerleri birbirinden farklı olabilmektedir
Bu sorunu gidermek için sertlik parametresinin kuvvet yerine stres cinsinden ifade edilmesi gereklidir

## Slide 12: TPA ölçümlerinde karşılaşılan sorunlar
Peynir için çiğneme hızı yaklaşık 150 cm/dk olduğundan TPA penetrasyon hızı seçiminde bu değer dikkate alınmalıdır (ortalama 100-150 cm/dk)

## Slide 13: TPA çalışmalarında sertlik
kuvvet-süre (ya da kuvvet-deformasyon) eğrisinde maksimum noktaya denk gelen kuvvet değerini ifade etmektedir
Parmesan>Edam>Gouda>Swiss>Cheddar>Mozzarella>Provolone> Muenster>Colby>Brick> Eritme Cheddar
Sertlik= -3,25 +0,216*Protein-0,0558*Su-0,0054*Yağ-1,0*Tuz+0,665*pH (kg cinsinden)
Yüksek protein ve pH’da sertlik artarken diğer parametreler sertliği azaltmaktadır

## Slide 14: Peynir araştırmalarında TPA kullanımı
Mahony peyniri

## Slide 15: Farklı yağ içeriklerine sahip Cheddar peynirlerinde TPA ölçümleri

## Slide 16: Farklı yağ içeriklerine sahip Antep peynirlerinde TPA ölçümleri

## Slide 17: Çiğ sütten üretilen Urfa peynirlerinde Hardness değerleri değişimi (tuz etkisi)
Kaynak: Özer ve ark. (2003)

## Slide 18: Çiğ sütten üretilen Urfa peynirlerinde Springiness değerleri değişimi (tuz etkisi)
Kaynak: Özer ve ark. (2003)

## Slide 19: Çiğ sütten üretilen Urfa peynirlerinde Adhesiveness değerleri değişimi (tuz etkisi)
Kaynak: Özer ve ark. (2003)

## Slide 20: 1 ve 90 günlük UF-Urfa peynirinden TPA profili
Kaynak: Özer ve ark. (2003)
1 günlük peynir
90 günlük peynir

## Slide 21: Haşlanmış ve haşlanmamış Urfa peynirlerinde mikroyapı
Kaynak: Özer ve ark. (2003)
Haşlanmamış Haşlanmış (80 °C/1 dk)

## Slide 22
Kaynak: Özer ve ark. (2003)

## Slide 23: Peynirlerin TPA tabanlı sınıflandırması

## Slide 24: Yoğurtta TPA çalışmaları
Silindir prob 50 mm çap
%20-35 deformasyon oranı
1-2 mm/s hareket hızı
10-12 s ölçüm süresi

## Slide 25: Probiyotik yoğurt

## Slide 26: Raf ömrü optimizasyonunda TPA uygulaması

## Slide 27: Kaynaklar
Ak, M., Lokumcu-Altay, F. (2011). Peynirde reoloji ve tektstür. In: Peynir Biliminin Temelleri. Hayaloğlu, A ve Özer, B. (ed.), Sidas Medya, Bölüm 14.
Özer, B.H., Robinson, R.K., Grandison, A.S. 2003. Textural and microstructural properties of Urfa cheese (A white-brined Turkish cheese). International Journal of Dairy Technology, 56 (3), 171-176.
Benedito, J., Gonzalez, R., Rossello, C., Mulet, A. (2000). Instrumental and expert assessment of Mahon cheese texture. J. Food Sci., 65(7), 1170-1174.
Bryant, A., Ustunol, Z., Steffe, J. (1995). Texture of Cheddar cheese as influenced by fat reduction. J. Food Sci., 60(6), 1216-1219,1236.
Kahyaoğlu, T., Kaya, S., Kaya, A. (2005). Effects of fat reduction and curd dipping temperature on viscoelasticity, texture and appearance of Gaziantep cheese. Food Sci. Technol. Int., 11(3), 191-198.
Lee, C.M., Resurrecion, A.V.A. (2002). Improved correlation between sensory and instrumental measurement of peanut butter texture. Journal of Food Science, 67, 1939-1949.