## Slide 2
Teknik/Teknolojik Belirsizlik ve Zorluklar Kuruluşunuzun mevcut bilgi birikimini ve geçmiş projelerden elde ettiği yeteneklerini dikkate alarak, önerilen projenin geliştirilmesi sırasında deneyim sahibi olmadığınız, ilk kez karşılaşacağınız, üstesinden gelmeniz gereken teknik/teknolojik belirsizlikleri ve zorlukları açıklayınız. (En fazla 3000 karakter)
Ülkemizde ısıya alternatif gıda işleme teknolojilerinin kullanımı henüz yaygınlık kazanmamıştır. Yüksek basınç teknolojisi ile ilişkili çok sayıda bilimsel araştırma yapılmış ve makale yayınlanmış olmasına karşın her uygulamanın kendi içerisinde özel risk unsurlarını barındırması nedeniyle kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapılması ve gıda güvenliğinin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Proje önerisi özelindeki temel belirsizlik ürünün teknoloji ve gıda güvenliği açılarından başarılı olmasına karşın raf ömrünün ticari düzeyde tatminkar olup olmayacağıdır. Bu belirsizlik riskinin olabildiğince minimize edilebilmesinde üretim ve risk analizi konularındaki yetkinliğimizin olumlu sonuçlar almamızı sağlayacağı kanaatindeyiz. Teorik arkaplanı 1899 yılına kadar gitse de Yüksek Basınç teknolojisi nispeten yeni bir teknoloji olarak tanımlanmaktadır. Ancak, ısıl işlem uygulanmadan yüksek basınç uygulanarak ticarileştirilen süt ürünleri de mevcuttur. Buna en belirgin örnekler Avustralya’da üretilen doğrudan içilebilir pastörize eşdeğeri süt (Made by Cow markalı) ve Meksika’da üretilen pastörize eşdeğeri süttür (Villa Patos markalı). Süt mikrobiyel bulaşma ve bozulma olasılığı yüksek bir ürün olduğundan yüksek basınç ve mikrofiltrasyon kombinasyonunun yetersiz kalması durumunda minimal olarak ısıl işlem uygulaması devreye sokularak mikrobiyolojik gıda güvenliği sağlanmaya çalışılacaktır. Genel kabul gören bir yaklaşım olarak, termofilik sıcaklık aralığında (40 C ve üzeri) yüksek basınç uygulanması durumunda mikrobiyel indirgenme etkinliği artmaktadır. Bu nedenle, mikrofiltrasyon sonrası 40-50 C’lerde yüksek basınç uygulaması öncelikli olarak denenecektir. Tam olarak ısıya alternatif bir nitelik taşımamakla birlikte, membran teknolojileri tüm sıvı ve toz gıda sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Membran tekniklerinin uygulama modülleri ve modifikasyon yöntemleri konusunda herhangi bir teknolojik belirsizlik bulunmamaktadır.

## Slide 4
İş Paketleri Listesi |  |  | 
Sıra No | Kod | İş Paketi Adı | Başlama-Bitiş Tarihleri
1 | İP1 | Tatlı yayıkaltı suyuna mikrofiltrasyon uygulamaları | 01.05.2020-31.07.2020
2 | İP2 | Süt serum proteini içermeyen yayıkaltı retentatı eldesi | 01.08.2020-31.10.2020
3 | İP3 | Farklı molekül ağırlıklarına sahip UF/DF retentat/permeatlarına Yüksek Basınç uygulama koşullarının belirlenmesi | 01.11.2020-30.06.2021
4 | İP4 | Son üründe kalite kontrol testlerinin gerçekleştirilmesi | 01.07.2021-30.10.2021

## Slide 5
İş Paketi Tanımlama Formu (Her iş paketi için ayrı bir form hazırlanacaktır) | 
İş Paketi No: | 1
İş Paketi Adı: | Tatlı yayıkaltı suyuna mikrofiltrasyon uygulamaları
Başlama Tarihi: | 01.05.2020
Bitiş Tarihi: | 31.07.2020
İlgili Kuruluşlar (Ortaklı projelerde proje ortaklarından bu iş paketinde yer alanları işaretleyiniz) | 
İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz (En fazla 3.000 karakter): | 
Bu iş paketinde hem mikrobiyel yük indirgeme etkinliğini hem de membran ayırım etkinliğini tatminkar seviyede tutabilecek mikrofiltrasyon (MF)/ Diyafiltrasyon (DF) uygulama koşulları belirlenecektir. Çalışmada 6 ardışık MF/DF uygulaması gerçekleştirilecektir. Membran ayırım etkinliği testi ile yayıkaltı içeceğinde kazein kalıntılarının ne düzeyde elimine edilebileceği test edilecektir. Tatlı yayıkaltı içeceği öncelikli olarak 1.4 mikron moleküler ayırma etkinliğine sahip MF membranlarından geçirilerek başlangıç mikroorganizma yükünde meydana gelecek indirgeme oranları tespit edilecektir. Bu işlem sonunda sporlar hariç vejetatif formdaki mikroorganizmaların yükünde önemli düzeyde azalma beklenmektedir. Bu işlem Extended Shelf Life (ESL) içme sütü üretiminde başarı ile uygulanmaktadır. Bununla birlikte; MF etkinliği başlangıç mikrobiyolojik yüke ve mikroorganizma türüne (sporlu/sporsuz vb..) bağlı olacağından MF/DF sirkülasyon sayısı, uygulama sıcaklığı ve membran moleküler ayırım çapı gibi parametreler denenecektir. Bu kapsamda, 1.4 mikron MF membranının yetersiz kalması durumunda 0.8 mikron çapındaki membran denemeye alınacaktır. Tatlı yayıkaltı fosfolipid başta olmak üzere lipidleri de içereceğinden membran kirliliği söz konusu olabilecektir. Bu nedenle; membran etkinliğini korumak amacıyla ürün viskozitesi-uygulama sıcaklığı ve transmembran basıncı parametrelerinin de optimize edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla; difüzyon katsayısının sabit kaldığı varsayılarak konsantrasyon polarizasyon (CP) belirlemesi gerçekleştirilecektir. CP belirlemede etkili faktörler yayıkaltında yer alan çözünen madde konsantrayonu, permeatta yer alan çözünen madde konsantrasyonu, membran yüzey alanı, difüzyon katsayısı ve membran uzunluğudur. Bu parametrelerden yola çıkılarak en düşük CP oranının yakalandığı MF/DF uygulama sayısı, sıcaklığı ve transmembran basıncı belirlenerek çalışmalara devam edilecektir. CP düştükçe temizlik etkinliği ve dolayısıyla membran etkinliği artacaktır. | 

## Slide 6
İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz : |  |  | 
İnek sütü kreması yayıklama işlemine tabi tutulacak ve yayıklama sonrası yayıkaltı kazeinlerinden tamamen uzaklaştırılacaktır. Buna göre; yayıkaltının pH’sı 6.5-7.0’ye ayarlanacak ve 25 °C’de rennet ve CaCl2 ilave edilecektir. Rennet ve CaCl2 miktarları sırasıyla %0.1 (v/v) ve %0.03 (v/v) olacaktır. Kazein kuagülasyonunun ardından oluşan jel parçalanacak (yaklaşık 1 cm3’lük parçalar halinde) ve süpernatant santrifüj yoluyla ayrılacaktır (300 g, 25 °C). Kazeinlerin yayıkaltından uzaklaştırma etkinliği gradiyent jel (%4’den %17,5’a kadar değişen) SDS-PAGE yöntemiyle test edilecektir. Buna göre; taze retentat ve permeat örnek tampon (60 mM Tris-HCl, pH 6.8, %25 gliserol, %2 SDS, %5 2-mercaptoethanol ve %0.0125 bromfenol mavisi) ile 1 mg protein/ 1 mL örnek:tampon olacak şekilde seyreltilecektir. Molekül ağırlığı karışımı myosin, β-galactosidase, bovine serum albumin, carbonic anhydrase, soybean trypsin inhibitor, lysozyme ve aprotinin içerecektir. Örnekler 60 mA sabit akım koşulunda yürütülecektir. Örnek, protein standardı ve molekül ağırlığı belirteçlerinin yükleme miktarları sırasıyla, 25 μL, 20 μL ve 10 μL olacaktır. Jel boyamada Coomassie Blue G-250 ve boya çözmede ise metanol (400 mL), asetik asit (100 mL) ve su (500 mL) karışımı kullanılacaktır. Tatlı yayıkaltı örnekleri 6 kez mikrofiltrasyon (MF-1.4 mikron)/ diyafiltrasyon (DF)’ye tabi tutulacak (4-10 C) ve her bir MF/DF döngüsü sonrası retentat ve permeattan örnek alınarak kazein varlığı aranması ile mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilecektir. Mikrobiyolojik analizlerde toplam aerobik mezofilik bakteri sayısı (TAMB), toplam psikrofilik bakteri sayısı, toplam sporlu mikroorganizma sayısı (Bacillus cereus ve Clostridium spp.), toplam koliform sayısı belirlenecektir. Bu ölçümler sonunda elde edilecek olan veriler kullanılarak MF/DF dönü sayısı belirlenecektir. Tatminkar bir mikrobiyel indirgeme elde edilememesi durumunda öncelikle uygulama sıcaklılğı 30-35 C’ye çıkartılacaktır. Bunun da yetersiz kalması durumunda 0.8 mikron çaplı MF denemeye alınacak ve aynı işlemler tekrar edilecektir. Başlangıç transmembran basıncı PTM 0.8 bar olarak belirlenmiştir. Bu iş paketinde gerçekleştirilecek olan mikrobiyolojik analizler Tablo 1’de sunulmuştur: Tablo 1. İP 1’de gerçekleştirilecek mikrobiyolojik analizler listesi |  |  | 
Parametre | Besiyeri | İnkübasyon koşulu | Referans
Toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı | Plate Count Skimmilk Agar | 30 C’de 48 saat aerobik inkübasyon | ISO 4833
Toplam psikrofilik bakteri sayısı | Plate Count Skimmilk Agar | 7 C’de 10 gün aerobik inkübasyon | ISO 17410
Toplam koliform sayısı | Violet Red Bile Agar | 32 C’de 24 saat inkübasyon | ISO 4832
Sporlu Bacillus spp. sayısı | Cereus Selective Agar (MYP Agar) | 30 °C’de 48 saat inkübasyon | ISO 7932

## Slide 7
Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz: |  | 
Ara Çıktının Tanımı | Beklenen Gerçekleşme Tarihi | Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
Mikrobiyolojik indirgenme temelinde mikrofiltrasyon/ diyafiltrasyon dönü sayısının optimizasyonu | 01.07.2020 | İP 2
Membran kirlilik oranı ile MF/DF dönü sayısı arasındaki ilişkinin kurulması | 31.07.2020 | İP 2
Kazeinden arındırılmış MF yayıkaltı permeatı eldesi | 31.07.2020 | İP 2