## Slide 1
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ
ENTEGRE SU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
2020-2021 Güz Yarıyılı
Prof. Dr. Yeşim AHİ
ENTEGRE HAVZA YÖNETİMİ
Tezli Yüksek Lisans Dersi

## Slide 2
HAFTALIK KONULAR

## Slide 3
Genel bir ifade ile HAVZA; suyun en düşük kotta (talveg) toplandığı alandır.
Nehir havzalarında su ayrım çizgisinden denize aktığı noktaya,kapalı havzalarda ise suyun toplandığı nihai noktaya kadar suyun toplanma alanıdır.

## Slide 4
Yağış havzasının en geniş anlamda tanımı “sırtlardan geçen su ayrım çizgisinin sınırladığı, üzerinde toplanan suların tek bir noktadan çıkışa ulaştığı, içbükey topoğrafik yapıya sahip arazi parçaları” olarak ifade edilebilir
(https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/cemil.ozdemir/126217/Havza%20ve%20Mera%20Amenajman%C4%B1%201.%20hafta.pdf)

## Slide 5
Randolph (2004)’ e göre;

## Slide 7
https://www.ormuh.org.tr/uploads/dosya/sunular/Cok-amacli-ve-havza-projesi.pdf

## Slide 8
“Havza bir başka deyişle; bölgenin fizyografik yapısının ortaya koyduğu ve birbiriyle fiziksel, biyolojik ve ekolojik ilişkilerin ve etkileşimlerin bulunduğu doğal kaynaklar bütününün yer aldığı bir yüzey birimidir” (Atabay, 1989)

## Slide 9
Havza sınırları içinde; sulak alanlar, göller, ırmaklar, dağ ekosistemleri, ova ve vadiler, kıyı ekosistemleri, ormanlar, tarım alanları, çayır ve meralar gibi her biri kendi içinde farklı ekolojik hassasiyetlere sahip doğal kaynaklar mevcuttur (Küçükali ve Atabay, 2013).

## Slide 10
coğrafi konum,
topografya,
jeolojik yapı,
hidrolojik yapı,
toprak yapısı,
iklim yapısı,
flora ve fauna,
tarım arazileri,
ormanlar,
makilikler,
çayır ve meralar,
akarsular,
göller,
barajlar,
deniz kıyıları,
sulak alanlar,
sazlıklar,
bataklıklar,
kumul alanlar ve
kayalık - taşlık alanlardır.
Havzayı oluşturan doğal öğeler;

## Slide 11
DSİ, 2012

## Slide 12
Nehir Havzası Adı | Yağış alanı |  | Yıllık ortalama akış |  | Ortalama yıllık verim
 | (km²) | % | (km³) | (%) | (l/s/km²)
(01) Meriç-Ergene Havzası | 14,560 | 1.9 | 1.33 | 0.7 | 2.9
(02) Marmara Havzası | 24,100 | 3.1 | 8.33 | 4.5 | 11.0
(03) Susurluk Havzası | 22,399 | 2.9 | 5.43 | 2.9 | 7.2
(04) Kuzey Ege Havzası | 10,003 | 1.3 | 2.09 | 1.1 | 7.4
(05) Gediz Havzası | 18,000 | 2.3 | 1.95 | 1.1 | 3.6
(06) Küçük Menderes Havzası | 6,907 | 0.9 | 1.19 | 0.6 | 5.3
(07) Büyük Menderes Havzası | 24,976 | 3.2 | 3.03 | 1.6 | 3.9
(08) Batı Akdeniz Havzası | 20,953 | 2.7 | 8.93 | 4.8 | 12.4
(09) Antalya Havzası | 19,577 | 2.5 | 11.06 | 5.9 | 24.2
(10) Burdur Gölü Havzası | 6,374 | 0.8 | 0.50 | 0.3 | 1.8
(11) Akarçay Havzası | 7,605 | 1.0 | 0.49 | 0.3 | 1.9
(12) Sakarya Havzası | 58,160 | 7.5 | 6.40 | 3.4 | 3.6
(13) Batı Karadeniz Havzası | 29,598 | 3.8 | 9.93 | 5.3 | 10.6
(14) Yeşilırmak Havzası | 36,114 | 4.6 | 5.80 | 3.1 | 5.1
(15) Kızılırmak Havzası | 78,180 | 10.0 | 6.48 | 3.5 | 2.6
(16) Konya Kapalı Havzası | 53,850 | 6.9 | 4.52 | 2.4 | 2.5
(17) Doğu Akdeniz Havzası | 22,048 | 2.8 | 11.07 | 6.0 | 15.6
(18) Seyhan Havzası | 20,450 | 2.6 | 8.01 | 4.3 | 12.3
(19) Asi Havzası | 7,796 | 1.0 | 1.17 | 0.6 | 3.4
(20) Ceyhan Havzası | 21,982 | 2.8 | 7.18 | 3.9 | 10.7
(21) Fırat-Dicle Havzası | 184,918 | 23.7 | 52.94 | 28.5 | 8.3
(22) Doğu Karadeniz Havzası | 24,077 | 3.1 | 14.90 | 8.0 | 19.5
(23) Çoruh Havzası | 19,872 | 2.6 | 6.30 | 3.4 | 10.1
(24) Aras Havzası | 27,548 | 3.5 | 4.63 | 2.5 | 5.3
(25) Van Gölü Havzası | 19,405 | 2.5 | 2.39 | 1.3 | 5.0
TOPLAM | 779,452 | 100.0 | 186.05 | 100.0 | 
Çizelge 1. Türkiye Nehir Havzaları (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2018)

## Slide 14
Konya Kapalı Havzası coğrafi konumu, fiziksel – ekolojik yapısı ve doğal kaynak potansiyeli ile Türkiye’nin önemli havzalarından biridir.
Konya Kapalı Havzası su kaynaklarının kısıtlı olduğu ve tarım için suya talebin yoğun olduğu önemli havzalardan biridir (Küçükali ve Atabay, 2013).

## Slide 15
Konya Kapalı Havzası’nın su kaynağı olan Beyşehir Gölü’nün sularının denize çıkışı yoktur ve sular havzadaki dolanımını tamamladıktan sonra yeraltından ve yerüstünden Tuz Gölü’ne ulaşmaktadır.
Bunların dışında Samsam Gölü, Kozanlı Gölü, Kulu Gölü, Ereğli Sazlığı, Eşmekaya Sazlığı, Suğla Gölü, Hotamış Sazlığı, Bolluk Gölü önemli su yüzeylerindendir.
Konya Kapalı Havzası, aşırı ve yanlış arazi ve su kullanımları sonucu toprak, hava ve su kirlilikleri gözlemlenmektedir.

## Slide 16
Sularını denize veya açık bir su kaynağına ulaştırabilen havzalara ise AÇIK HAVZA adı verilmektedir. Ülkemizde 21 adet açık havza mevcuttur.
Fırat-Dicle Havzası coğrafi konumu, fiziksel– ekolojik yapısı ve doğal kaynak potansiyeli ile önemli havzalardan biridir.

## Slide 17
Havzada dağ ekosistemleri, sulak alanlar, krater gölleri ve göletler ile akarsular yer almaktadır.
Fırat Nehri ve Dicle Nehirleri, bunlara bağlı baraj sistemleri (Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik) ve göl-göletlerden oluşan kompleks bir hidrolojik sisteme sahiptir.

## Slide 18
Her bir HAVZA kendine özgü
  Doğal özelliklere
  jeolojik,
  jeomorfolojik,
  hidrolojik,
  iklim,
  bitki örtüsü,
  yaban yaşamı
  Sosyo-kültürel ve ekonomik
  özelliklere
  arazi kullanımı,
  ulaşım,
  idari ve nüfus yapısı,
  alt yapı durumu,
  sosyo-ekonomik yapı,
  çevre kalitesi
çeşitli ekosistemlere sahip olan karmaşık bir sistemdir (Tanık, 2020).

## Slide 19
Ekosistem ; Belli bir alanda canlı ve cansız çevrenin oluşturduğu bütündür.
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/54313/mod_resource/content/1/Ekoloji-2.pdf