## Slide 1
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ
ENTEGRE SU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
2020-2021 Güz Yarıyılı
Prof. Dr. Yeşim AHİ
ENTEGRE HAVZA YÖNETİMİ
Tezli Yüksek Lisans Dersi

## Slide 2
Dünyada ve ülkemizde azalan kaynaklara rağmen; hızla artan nüfusun beslenmesi ve sanayi hammadde gereksinimin karşılanması gerekmektedir.
Günümüzde tarımı yapılan alanların 28 milyon ha alana ulaştığı ve artık artırılacak tarım alanı kalmadığı bilindiğine göre;
toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi,
ve birim alandan elde edilecek üretim artışının sağlanması
zorunludur.

## Slide 3: Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesiyle; - doğal kaynakların korunumu, - artan nüfus için gerekli besin maddeleri ve iş imkanı, - ulusal endüstri için hammadde gereksinimi sağlanmış olacaktır. Tüm bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak alınabilecek önlemlerin ilki, tarımsal amaçlı tüketilen suyun mümkün olduğunca en etkin şekilde kullanılması, TARIMSAL SU VERİMLİLİĞİ’nin artırılmasıdır. **Bu ise her şeyden önce sulamaların, bilinçli ve tekniğine uygun bir şekilde yapılması ile olasıdır.**

## Slide 4
Bu amaçla çok iyi bir sulama programı geliştirilmelidir. Sulama programı denildiğinde, belirli bir bölge, bitki, toprak vb etmenler dikkate alınarak 3 temel sorunun yanıtlanması anlaşılmaktadır. Bunlar;
- Hangi Yöntem?
- Ne Zaman?
- NeKadar? sorularıdır.

## Slide 5: Sulama Yöntemi: Suyun toprağa veriliş biçimidir.

## Slide 6
SULAMA YÖNTEMLERİ
a) Tava sulama yöntemi
- Tavalarda göllendirme
1. Yüzey sulama yöntemleri
- Karıklarda göllendirme
b) Uzun tava sulama yöntemi
c) Karık sulama yöntemi
a) Damla sulama yöntemi
b) Yağmurlama sulama yöntemi
c) Mikro yağmurlama sulama
yöntemi
- Ağaçaltı mikro yağmurlama
- Sızdırma sulama yöntemi
2. Basınçlı sulama yöntemleri

## Slide 7: Sulama Sistemi: Yöntemin gerektirdiği bir biçimde suyun kaynaktan alınması, alana kadar getirilmesi ve alanda dağıtılmasını sağlayan unsurlar bütünüdür.
Açık kanallar
2. Düşük basınçlı boru
sistemleri
3. Yüksek basınçlı boru sistemleri
Su iletim randımanı % 70-80
Su iletim randımanı % 100

## Slide 8
Ana Kanal
Sekonder
Kanal
Ana drenaj kanalı
Boşaltım ağzı
Taşıma kanalı
Regülatör
Akarsu
Kollektör
Drenaj hendeği
Tersiyer kanal
Baraj
100
99
98

## Slide 9: Tava Sulama Yöntemi

## Slide 10: Uzun Tava Sulama Yöntemi

## Slide 11
Karık Sulama Yöntemi

## Slide 12
Basınçlı Sulama Yöntemleri ve Uygulama Teknikleri

## Slide 13
POPULASYON ARTIŞI (%1.5)
TATLI SU KAYNAKLARINDA AZALIŞ ve SEKTÖRLER BAZINDAKİ KULLANIM DEĞİŞİKLERİ
SON YILLARDAKİ KÜRESEL ISINMA SÜRECİ (+2 0C)
TARIMDA SUYUN ETKİN KULLANIMI (% 85-95)
SULAMA
=
BASINÇLI SULAMA TEKNİKLERİ

## Slide 14: YÜZEY-YAĞMURLAMA-DAMLA KARŞILAŞTIRMA
YÜZEY: 13 SULAMA,
1975 mm SU
YAĞMURLAMA:
13 SULAMA,
1343 mm SU
(Yüzeye göre % 32 su tasarrufu)
DAMLA: 28 SULAMA,
1010 mm SU
(Yüzeye göre % 49, yağmurlamaya göre % 25 su tasarrufu)

## Slide 15
TAVA SULAMA
KARIK SULAMA
YAĞMURLAMA SULAMA
DAMLA SULAMA
SU UYGULAMA RANDIMANI : % 20-30
SU UYGULAMA RANDIMANI : % 85-95
SU UYGULAMA RANDIMANI : % 50-60
SU UYGULAMA RANDIMANI : % 65-75
SULAMA YÖNTEMLERİ VE SU KAYIPLARI

## Slide 16
Yağmurlama Sulama Yöntemi

## Slide 17
Kaynaktan bir pompa aracılığıyla alınan su, kapalı boru hatlarında içerisinde basınçlı olarak sulama alanına kadar iletilir.
Alanda belirli aralıklarla yerleştirilmiş yağmurlama başlıkları aracılığı ile önce atmosfere verilir. Buradan toprak yüzeyine düşer, infiltrasyonla toprak içersine girer ve kök bölgesinde depolanır.
Bu aşamada ortaya çıkan görüntü doğal yağmura benzediğinden yönteme yağmurlama sulama adı verilir.
Yağmurlama Sulama Yöntemi

## Slide 18
Yağmurlama Sulama Yöntemi
Toprak Koşulları:
Hemen her türlü toprak koşullarında uygulanır.
Özellikle; infiltrasyon hızı yüksek kullanılabilir su tutma kapasitesi değeri düşük, hafif bünyeli topraklar için idealdir.
Sığ toprak koşullarında da sorunsuz olarak uygulanır.

## Slide 19
-Topoğrafik Koşullar:
Her türlü topografya koşullarında uygulanabilir. Eğimi yüksek ve dalgalı topografya yöntem için bir kısıt oluşturmaz.
-Bitki Koşulları:
Toprak üstü aksamının ıslanmasından kaynaklanan hastalık ve zararlılara duyarlı olmayan tüm bitkilerin sulanmasında kullanılır.
-Su Kaynağı Koşulları:
Yüzey sulama yöntemlerine göre çok daha düşük su kaynağı debilerinde başarı ile uygulanabilir. Su kaynağının yüzeyde olması gerekmez. Ayrıca, su kalitesinin uygun olması ve fazla miktarda sediment ya da yüzücü cisim içermemesi gerekir.

## Slide 20: YÖNTEMİN ÜSTÜNLÜKLERİ
Tesviye gerektirmez.
Su alma hızı yüksek hafif bünyeli topraklarda yüksek bir sulama randımanı verir.
Sığ topraklarda kontrollü bir sulama yapılır (taban suyu yükseltilmeksizin).
Eş su dağılım yeknesaklığı dolayısıyla su uygulama randımanının yüksek olması mevcut su ile daha geniş alanların sulanmasını etkin kılar.
İyi bir projeleme ve işletim ile erozyon sorunu ortadan kalkar.

## Slide 21
6. Borular genellikle gömülü olduğundan, yüzeyde olsalar bile az yer kapladıklarından (kanallara göre) tarım dışı alanlar azalır ve tarımsal işler kolaylaşır.
7. Sulama işçiliği giderleri daha azdır.
8. Ticari gübreler ve tarımsal mücadele ilaçları sistem ile verilebilir.
9. Meyve ağaçları kısa süreli periyotlarla dondan korunur.

## Slide 22
DEZAVANTAJLARI
İlk yatırım masrafları oldukça yüksektir.
2) İşletme basıncı genellikle bir pompa aracılığıyla
sağlandığından işletme giderleri yüksektir.
Özellikle rüzgâr hızının yüksek olduğu bölgelerde su dağılımı olumsuz yönde etkilenir. Bu olumsuzluk olanaklar el veriyor ise laterallerin rüzgâr esiş yönüne dik yerleştirilmesiyle veya rüzgarsız saatlerde sulama yapılması ile giderilebilir.
Ayrıca, rüzgar hızına daha az duyarlı düşük fırlatma açılı yağmurlama başlıklarının kullanılması sorunu belirli ölçüde azaltır.
4) Sıcaklığın yüksek olduğu yörelerde yüksek buharlaşma sulama randımanını azaltır. Bu sorun gece sulamaları ile giderilebilir.

## Slide 23
5) Özellikle bazı bitkilerde tozlaşma döneminde yapılan sulamalar döllenmeyi olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle sulama programların anılan dönemde sulama yapılmayacak biçimde düzenlenmesi önemlidir.
6) Bitkinin toprak üstü aksamı ıslatıldığından ayrıca havanın bağıl nemi yükseldiğinden hastalık ve zararlıların yayılma performansı artar.
7) Özellikle öğle saatlerinde sulamanın bitirilmesi koşulunda yaprak yüzeyinde kalan su zerrecikleri birer mercek gibi çalışarak yaprakların zarar görmesine neden olur. Bu sorun sulamanın akşam saatlerine doğru bitirilmesiyle giderilebilir.
8) Bir önceki maddede değinilen sorun özellikle tuzlu su koşullarında daha da artar. Bu nedenle T1 ve T2 sınıfındaki sular dışında kalan suların yağmurlama sulamada kullanılması önerilmez.

## Slide 24: YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMİNİN UNSURLARI
Tipik bir yağmurlama sulama sistemi; pompa birimi, boru hatları (Ana boru, lateral ve fittingsler) ve yağmurlama başlıklarından oluşur.
Su Kaynağı: Sistemde her türlü kaynaktan yararlanılabilir. Bu bir akarsu olabileceği gibi, rezervuar, kanal, kuyu vb. olabilir. Önemli olan kaynağın çok fazla sediment ve yüzücü cisim içermemesidir. Aksi halde başlıklar ve borularda tıkanma olur. Bu durumda filtrasyon gereklidir.

## Slide 25
Ana boru hattı
Su kaynağı
Pompa birimi
Lateral boru hattı
1
2
3
4
Yağmurlama başlığı

## Slide 26: Pompa Birimi
Sistemde güç kaynağı olarak değişik tipteki pompalar kullanılır.
Statik emme yüksekliğinin düşük olduğu koşullarda yatay milli santrifüj pompalar, derin kuyularda ise ya dalgıç yâda düşey milli derin kuyu pompalar kullanılır.
İşletme kolaylığı açısından elektrik motorları tercih edilir.

## Slide 27: Boru Hatları
Ana boru hattı suyu pompadan alır laterallere iletir. Gömülü yada yüzeyde olabilir.
Gömülü koşullarda çelik, AÇB (Asbestli çimento boru), sert PVC (polivinilklorül) HDPE (High density polietilen) ve CTPE (cam takviyeli polietilen) borular, yüzeyde ise alüminyum yâda sert polietilen borular kullanılır.

## Slide 28
Lateral boru hatları suyu ana borudan alır başlıklara taşır. Genelde yüzeydedirler. Bu koşula alüminyum veya sert PE, gömülü iseler sert PVC ve sert PE borulardan oluştururlar.
Boru hatlarının gömülü olduğu koşullarda işletme basıncı 10 atm yüzeyde ise 6 atm olması gerekir.
Boruların yüzeyde olduğu koşulda, basınç altında tam sızdırmaz. Ayrıca bu hatlarda dirsek, T parçası, kros, kör tapa, redüksiyon, adaptör, abot ve benzeri fittingsler kullanılır.

## Slide 29: YAĞMURLAMA BAŞLIKLARI
Başlık laterale direkt veya yükselticisi ile bağlanır. Bu tamamen bitki boyuna bağlıdır.
Yağmurlama başlıkları genellikle döner tiptedir. Başlıklar, dönüş hızları, işletme basınçları, işlevlerine göre sınıflandırılır.

## Slide 30
İşletme basıncı 2 atm az ise düşük basınçlı, 2 – 4 atm ise orta basınçlı, 4 – 6 ise yüksek basınçlı, 6 atm den büyük ise jet tipi yağmurlama başlıkları olarak anılırlar.
Yağmurlama başlıkları işlevlerine göre; tarla ve bahçe tipi yağmurlama başlıkları olarak sınıflandırırlar.
30 - 330
Tarla Tipi
Bahçe Tipi
10 - 120

## Slide 31
Bunun dışında meyve bahçelerinde 2- 6 m ıslatma çapına sahip olan mini yağmurlama başlıkları kullanılır. Bunların tasarımı yağmurlamadan çok damla sulamaya benzer.

## Slide 32: YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMLERİNDE SU DAĞILIMI
Yağmurlama sulama sistemlerinde ilk yatırım masrafı yüksek olduğundan, eş bir su dağılımı ve yüksek bir sulama randımanının eldesi zorunludur. Bu nedenle başlığın su dağılım özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Alanda topografik koşullar ve borulardaki yük kayıpları nedeniyle başlıklardaki basınçlar, dolayısıyla debiler farklılık gösterir. Bu nedenle eş bir su dağılımı sağlanamaz.
Optimum işletme basınç sınırlarında uygun örtme ile ıslatılan toprak derinliği
dn
Başlık aralığı
Lateral boru hattı

## Slide 33
Su dağılım eğrisi
Islatma alanı
Yağmurlama başlığı
Yağmurlama başlıklarında ıslatma alanı ve su dağılım eğrisi
Yağmurlama başlıkları optimum işletme basıncında çalıştırılarak ve uygun tertip aralıklarında yerleştirilerek yüksek bir yeknesaklık ve su uygulama randımanı elde edilebilir. Her bir başlığın daire şeklinde ıslattığı bir alan vardır. Buna ıslatma alanı denir. Islatma alanının kesitine de su dağılım eğrisi adı verilir.

## Slide 34
Düşük basınç
Optimum işletme basıncı
Yüksek basınç
Yağmurlama başlıklarında farklı işletme basıncında
su dağılım eğrileri

## Slide 35
Damla Sulama Yöntemi

## Slide 36: Damla Sulama Yöntemi
Damla sulama yönteminde temel ilke, sık aralıkla ve her defasında az miktarda sulama suyu uygulamaktır.
Yüksek toprak nemi düzeyinde sulamaya başlanır. Böylece, yetiştirilen bitkide, topraktaki nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratılmaz.
Yalnızca, yeterli düzeyde bitki köklerinin gelişmesini sağlayacak ortama su verilir. Bu yöntemde genellikle, bitkinin günlük ya da birkaç günlük su gereksinimi karşılanır.
Kaynaktan alınan sulama suyu, bir kontrol biriminde, kum, sediment, yüzücü cisimler ve çok küçük parçacıklardan arındırılır. Gerektiğinde bitki besin elementleri sulama suyuna karıştırılır. Ayrıca, sistem debisi ve sistem basıncı denetlenir.

## Slide 37
Sulama suyu, basınçlı boru ağıyla bitki yakınına yerleştirilen damlatıcılara kadar iletilir.
Düşük basınç altında ve düşük debide damlalar biçiminde toprak yüzeyine verilen su, buradan infıltrasyonla toprak içerisine girer, yerçekimi ve kapillar kuvvetlerin etkisi ile dağılır ve bitki kılcal köklerinin geliştiği toprak hacmi ıslatılır.
Genellikle, bitki sıraları boyunca ıslak şerit elde edilir ve sıralar arasında ıslatılmayan kuru alan kalır.
İyi bir tasarım ve uygulama ile derine sızma ya da yüzey akışı söz konusu olmaz. Böylece, mevcut su kaynağından etkin biçimde yararlanılır.

## Slide 38
Damla Sulama Yöntemi

## Slide 41: DAMLA SULAMA YÖNTEMİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ
1) Arazinin yalnızca belirli bir bölümü ıslatılacağından sulama suyu ihtiyacı azdır ve kısıtlı su kaynağı koşullarında geniş alan sulanır.
2) Toprağın ıslatılan yüzeyi bitki tarafından gölgelendiğinden toprak yüzeyinden olan buharlaşma, dolayısıyla bitki su tüketimi daha az olur.

## Slide 42
3) Bitki kök bölgesinde devamlı ve düşük gerilimle tutulan bir nem ortamı sağlandığında bitki topraktan suyu fazla enerji harcamadan alır. Bu ise ürün artışını sağlayan önemli faktörlerden biridir.
4) Bitki besin maddeleri bitkinin ihtiyaç duyduğu zamanda sulama suyu ile birlikte yalnızca bitki köklerinin geliştiği ortama verilir ve gübreden daha üst düzeyde yararlanılır.
5) Toprakta bulunan tuzlar ıslak şeridin çeperine doğru itilir, dolayısıyla tuzlu topraklarda emniyetli tarım yapılabilir.

## Slide 43
6) Sulama suyu istenen miktarlarda ve en iyi denetimle uygulanır, su uygulama randımanı çok yüksektir. İşletilmesi kolaydır ve işçilik minimum düzeydedir.
7) Bitkinin toprak üstü organları ıslatılmadığından bitki hastalıklarının gelişmesi önlenmektedir, yabancı ot kontrolü daha kolaydır.
8) Bitki sıraları arasında ıslatılmayan kuru alan kaldığından sulama sırasında bile bazı tarımsal işlemler kolaylıkla yapılabilmektedir.

## Slide 44
9) Yağmurlama sulama yönteminde olduğu gibi yüksek eğimli, dalgalı, hafif bünyeli ya da yüzlek topraklar da emniyetle uygulanabilir.
10) İşletme basıncı yağmurlama sulama yöntemine oranla daha düşüktür. Enerji masrafı azdır.

## Slide 45
Damlatıcıların tıkanması
- Su içerisinde kum, sediment yüzücü cisim
(hidrosiklon, kum-çakıl filtre, elek filtre)
- Damlatıcılarda kimyasal madde birikimi ve
bakteri kolonileri
(seyreltik hidroklorik ya da ortofosforik asit
uygulama, boru hatlarını yıkama)
Damla sulama yönteminin uygulanmasını kısıtlayan etmenler

## Slide 46
Yüksek sistem maliyeti
- Uygun sistem tertibi
- Mühendislik önlemleri
Tuz birikimi
Tuz
birikimi

## Slide 47: DAMLA SULAMA YÖNTEMİNİN UYGULANACAĞI KOŞULLAR
Toprak Özellikleri:
Damla sulama yöntemi, kumlu topraklardan, killi topraklara kadar, her türlü toprak bünye sınıfında, taban suyu ya da geçirimsiz katmanın yakında olduğu yüzlek topraklarda, tuzlu topraklarda uygulanabilmektedir.
Topoğrafya Özellikleri:
Yüksek eğimli arazide ve dalgalı topografyada uygulanabilir. Ancak, sulanacak arazinin topografik koşullarına uygun sistem tertibinin yapılması gerekir.

## Slide 48
Bitki özellikleri :
Damla sulama yöntemi genel olarak, hububat ile çayır ve mera bitkileri dışında, tüm tarla ve bahçe bitkilerinin sulanmasında kullanılabilir. Ancak, yüksek sistem maliyeti nedeniyle, bazı tarla bitkilerinin damla yöntemiyle sulanması ekonomik olmayabilir.
Yöntem özellikle, topraktaki nem eksikliğine duyarlı olan ve pazar değeri yüksek ürün elde edilen sebzeler, bağ, meyve ağaçları, örtü altında yetiştirilen bitkiler ve süs bitkileri için çok uygundur.
Su kaynağının kısıtlı olduğu koşullarda, yüzey ya da yağmurlama yöntemlerine oranla, daha geniş alan sulanabildiğinden, pamuk, mısır, patates gibi tarla bitkilerinin sulanmasında, damla yöntemi uygulanabilir.

## Slide 49
Su kaynağı özellikleri : Damla sulama yönteminde, her türlü yer üstü ve yer altı su kaynaklarından, çok düşük kapasitede olsalar bile, yararlanılabilir. Önceki bölümlerde açıklandığı gibi, yüksek oranda tuz içeren düşük kaliteli sulama suyu, damla yönteminde kullanılabilir.
Yalnız, yer üstü su kaynaklarından yararlanıldığında, suyun fazla miktarda sediment ve yüzücü cisim içermemesi ya da sediment havuzlarda çökeltildikten, yüzücü cisimler süzgeçlerle tutulduktan sonra kullanılması gerekmektedir.

## Slide 50
Damla sulama sistemleri basınçlı olup, suyun kaynaktan alınması, süzülmesi, suya bitki besin elementlerinin karıştırılması, sulanacak alana iletilmesi, alan içerisinde dağıtılması ve bitki kök bölgesine kontrollü olarak verilmesi için gerekli yapı, makina, boru, alet ve araçlardan oluşur.
Tipik bir damla sulama sistemini oluşturan temel unsurlar, bitkiden su kaynağına doğru, sırasıyla, damlatıcılar, lateral boru hatları, manifold boruhatları, ana boru hattı, kontrol birimi ve pompa birimidir.

## Slide 51: KONTROL BİRİMİ
Damla sulama sistemlerinde, ana boru hattının başlangıcına kontrol birimi yerleştirilir. Bu birimde, sulama suyunda bulunan ve damlatıcıların tıkanmasına neden olabilen kum, sediment ve yüzücü cisimler tutulur, bitki besin elementleri sulama suyuna karıştırılır, sistem debisi ve sistem giriş basıncı denetlenir.

## Slide 52
Tipik bir kontrol birimi, pompadan ana boru hattına doğru olmak üzere, sırasıyla, hidrosiklon (kum ayıracı), kum-çakıl filtre tankı, gübre tankı, elek filtre ve basınç düzenleyiciden (basınç regülatörü) oluşur.
Ayrıca, çekvalf, vana, manometre, su sayacı, gübre enjeksiyon pompası gibi özel parçalar ve bu elemanları birbirine bağlayan, nipel, T, dirsek gibi bağlantı elemanları bulunur.

## Slide 53: HİDROSİKLON
Hidrosiklon, suda bulunabilecek kum parçacıklarının sisteme girmeden önce merkezkaç etkisiyle tutulduğu araçtır.

## Slide 54: KUM-ÇAKIL FİLTRE TANKI
Kum-çakıl filtre tankında, sulama suyunda bulunabilen ve hidrosiklonda tutulamayan mil, kil gibi sediment ile yosun, ot, çöp, yaprak, yabancı ot tohumu, böcek gibi canlı ve cansız yüzücü cisimler tutulur.

## Slide 55: GÜBRE TANKI
Damla sulama sistemlerinde, bitki besin elementleri sulama suyuna karıştırılarak uygulanır. Bu amaçla, kontrol birimine, kum-çakıl tankından sonra ve elek filtreden önce olmak üzere gübre tankı yerleştirilir.

## Slide 56: ELEK FİLTRE
Hidrosiklon yada kum-çakıl filtrede tutulamayan, çok küçük parçacıklar ile gübre tankından gelebilecek gübre tortusunu tutmak amacıyla, kontrol birimine, gübre karıştırılan noktadan sonra olmak üzere, mutlaka elek filtre yerleştirilir.

## Slide 57: LATERAL ÜZERİNE GEÇİK (ON-LİNE) DAMLATICILAR
Piyasa da lateral üzerine geçik damlatıcıların (on-line) üretildiği firmalar ve ürünleri aşağıdaki gibi kataloglar halinde sunulmaktadır.
Mikro sulama sisteminde kullanılan damlatıcılar da boru üzerine geçik oldukları için bu damlatıcıları üreten firmalar ve ürünleri de kataloglar içerisinde bulunmaktadır.

## Slide 58: LATERAL BOYUNA GEÇİK (İN-LİNE) DAMLATICILAR :

## Slide 59: LATERAL BORU HATLARI :
Bitki sıraları boyunca döşenen ve üzerinde damlatıcılar bulunan boru hatlarıdır. Çogunlukla toprak yüzeyine serilirler yada özellikle bağlarda olduğu gibi, bitki sıraları boyunca tesis edilen direkler üzerindeki en alt tele bağlanırlar. Lateral boru hatları, genellikle, 4 atm işletme basınçlı, güneşin ultraviyole ışınlarına dayanıklı esnek (yumuşak) PE borulardan oluşturulur. Boru dış çapları, 12-32 mm arasında değişebilir. Çok yaygın kullanılanları 16 mm ve 20 mm dış çaplı borulardır.
Laterale boyuna geçik (in-line) damlatıcılar, çogunlukla üretim sırasında lateral içine sabit olacak biçimde yerleştirilir. Lateral üzerine geçik (on-line) damlatıcılarda ise boru, belirlenen damlatıcı aralığında, özel araçla delinir ve damlatıcı giriş kısmı delik üzerine yerleştirilerek, bu kısım boru çeperine geçinceye kadar bastırılır.

## Slide 60: AĞAÇALTI MİKRO YAĞMURLAMA SULAMA YÖNTEMİ
Meyve bahçelerinin sulanmasında küçük yağmurlama başlıklarından yaygın olarak yararlanılmaktadır.
Sistem unsurları, damla sulama sistem unsurları ile aynıdır.
Tek fark, damlatıcılar yerine küçük yağmurlama başlıklarının kullanılmasıdır.
Bu yöntemde, her ağaç sırasına bir lateral boru hattı döşenir ve lateral boyunca her ağacın altına bir yağmurlama başlığı konur.

## Slide 61
Ağaçaltı mikro yağmurlama sulama yönteminde işletme basıncı 1 - 2 atm kadardır.
Başlık debileri ise genellikle 30 - 300 L/h arasında değişmektedir.
Bir yağmurlama başlığı, yaklaşık ağaç tacının izdüşümü kadar bir alanı ıslatır.

## Slide 62: Mikro sulamada sistem tertibi
Lateral ve manifold boru hatları eğimsiz ya da bayır aşağı eğimde döşenir. Lateral uzunluğu 100 m’yi geçmemeli, manifold uzunluğu 40 m’nin altında olmamalıdır.
Manifold boru hatları laterallere iki yönde hizmet etmelidir.
Uygun lateral tertip biçimi seçilmelidir
Sistem tertibinde, maliyetin düşük ve işletmenin kolay yapılmasına özen gösterilmelidir.

## Slide 69
BASINÇLI SULAMA YÖNTEMLERİNİN PROJELEME ESASLARI
1. Kaynak araştırması
2. Uygun sistem tertibi
3. Uygun yağmurlama başlığı yada damlatıcı seçimi
4. Alan üzerinde kabul edilebilir düzeyde eş su dağılımı sağlayan lateral ve manifold boru çapı

## Slide 70
5. Yıllık toplam masrafların en az olduğu ana boru çapı ve pompa özellikleri
6. Uygun kontrol birimi (damla sulamada)
7. Proje ekonomisi
8. Sulama programları
9. Sistemin kurulması ve işletilmesi talimatları

## Slide 71
Bu Kapsamda Yapılması Gerekli ETÜTLER

## Slide 72: KAYNAK ARAŞTIRMASI
Sulama proje alanlarında, sulamadan beklenen yararın sağlanabilmesi için;
  Koşullara en uygun sulama yöntemi seçilir
  Sulama sistemi planlanır, sistem unsurları boyutlandırılır, sistemin kurulması ve işletilmesi ilkeleri belirlenir
  Sistem, tasarımda öngörüldüğü gibi kurulur ve işletilir
  İzleme ve değerlendirme yapılır.

## Slide 73: PLANLAMA HARİTASI
Ölçek : 1/2000 (300 ha’dan küçük) - 1/5000 (300 ha’dan büyük)
Tesviye eğrileri : 0.5 m (eğim % 1 den düşük) - 1.0 m (eğim % 1’den yüksek)
Planlama haritasında;
  Sabit nivelman noktaları
  Mevcut tarım işletmeleri ve tarla parselleri
  Su kaynaklarının yeri ve yükseklikleri
  Mevcut sulama ve drenaj kanalları
  Drenaj sistemi çıkış ağzı ve yüksekliği
  Tarla içi yollar
  Bina vb. sabit yapılar
  Tarım dışı alanlar
  Planlamayı etkileyecek diğer unsurlar

## Slide 74: TOPRAK ÖZELLİKLERİ
Sulu arazi sınıflandırma raporu
Bireysel tarım işletmelerinden her 20 da’da, büyük proje alanlarında her 160 da’da toprak profilleri açılır.
0 cm
30 cm
60 cm
90 cm
150 cm
120 cm

## Slide 75
Bozulmamış toprak örneklerinden, tarla kapasitesi, hacim ağırlığı
Bozulmuş toprak örneklerinden, bünye sınıfı, solma noktası, tuzluluk ve sodyumluluk (ECex103, değişebilir % Na) analizleri yapılır.
Profillerden, etkili toprak derinliği belirlenir.
Toprağın infiltrasyon özellikleri saptanır.

## Slide 76: BİTKİ ÖZELLİKLERİ
Bitki deseni
Bitki su tüketimi
Sulama suyu gereksinimi ve sulama modülü
Sulama ile ıslatılacak toprak derinliği
Sulamaya başlanacak nem düzeyi
Her sulamada uygulanacak sulama suyu miktarı ve sulama aralığı
Tarımsal işlemler

## Slide 77: SU KAYNAĞI ÖZELLİKLERİ
Su kaynağının cinsi, konumu, yüksekliği
En düşük, ortalama, en yüksek debi
Uygun su alma yeri ve biçimi
Pompa birimi gerekliliği (statik-dinamik emme yüksekliği)
Akarsu ise taşkın debisi
Kanal ise kanala su verme gün ve süreleri
Sulama suyu kalite sınıfı

## Slide 78: İKLİM BİLGİLERİ
Bitki su tüketimi ve sulama zamanının planlanmasında kullanılacak tüm iklim bilgileri (aylık-on günlük ortalamalar)
  Yükseklik, enlem, boylam
  Ortalama sıcaklık
  Yağış
  Minimum, ortalama bağıl nem
  Ortalama rüzgar hızı, esme yönü
  Güneşlenme süresi
  Atmosfer basıncı vb.

## Slide 79: DİĞER BİLGİLER
Sulama sisteminin planlanması, tasarımı, kurulması ve işletilmesinde gerekli diğer tüm bilgiler derlenir.
  Sistem unsurlarında kullanılacak malzeme, malzeme ocakları, nakliye koşulları
  Sistem unsurlarını üreten kuruluşlardan sağlanacak teknik bilgiler
  Kazı toprağının klası
  Birim fiyatlar ve maliyet analizleri
  Çiftçi istekleri (günlük sulama süresi ve sulamanın tamamlanacağı gün sayısı)

## Slide 80: SONUÇ VE ÖNERİLER
1. Ülkemizde kullanılan sulama yöntemlerinin halen % 89’u yüzey, % 11’ i ise basınçlıdır.
2. Yüzey sulama yöntemlerinde toplam sulama randımanı
% 30-40 aralığında iken, basınçlı sulama yöntemlerinde bu
değer % 90’lara kadar çıkabilmektedir.
3. Tarım işletmeleri düzeyinde bir değerlendirme yapacak olursak; 1 m3 su ile karık sulama yönteminde 2.7 br, yağmurlama sulama yönteminde 4.0 br, damla sulama yönteminde ise 5.1 br alanı sulamak mümkündür.

## Slide 81
5. Bu nedenle, ivedilikle iki katından fazla sulama randımanına sahip olan basınçlı sulama yöntemlerine geçilmelidir. Halen ülkemizde 40 milyar m3 suyun sulamada kullanıldığını düşünürsek, tasarrufun boyutunu anlamak kolay olacaktır.
6. Çiftçi basınçlı sulama yöntemlerinin kullanılması konusunda desteklenmeli ve özendirmeli, Çiftçi eğitilmeli
7. Su ücreti hacim esasına dayandırılmalı
8. Kullanıcı denetlenmeli, denetleyen kurumlara yaptırım uygulama yetkisi verilmeli, konuya ilişkin yasalar çıkarılmalı
4. Açık kanal sistemlerinde su iletim randımanı % 70,kapalı
boru sistemlerinde ise % 100 civarındadır.

## Slide 82
9. Basınçlı sulama yöntemlerinde, yüksek enerji maliyetleri sübvanse edilerek suyun çiftçinin kullanabileceği maliyete indirgenmesi gerekir.
10. Basınçlı sulama sistemlerinin tasarımı ve uygulanması konusunda, ülkemizdeki yatırımcı kuruluşlarda çalışan teknik elemanlar eğitilmelidir.
11. Her bir yöre koşulları için sulu koşullarda üretim paternini oluşturan bitkilerin suya hassas dönemleri, su verim ilişkileri vb. konular araştırıcı kuruluşlar tarafından belirlenmelidir.