## Slide 1
GAMLAR

## Slide 2
Gamlar gıda endüstrisinde; jelleştirici, kıvam arttırıcı, stabilize edici ve süspansiyon oluşturucu olarak geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.
Kaliteyi iyileştirmek ve gelişen yeni teknolojilere kolaylıkla ayak uydurmak gibi sebeplerden dolayı kullanım yaygındır.
Gamların en önemli özelliklerinden biri kıvam arttırmanın yanı sıra suyu kontrol edebilen bir fonksiyona sahip olmalarıdır. Gıdanın özellikle dokusunu etkileyen hidrofilik yapıları nedeniyle gamlar, gıda sanayinde değişik alanlarda kullanılmaktadır.

## Slide 3
Gam terimi ilk olarak yapışkan, zamkımsı bitkisel salgılar için kullanılmıştır. Ancak günümüzde Jelleştirici, kıvam arttırıcı maddeleri ifade ederken kullanılan bir terim olarak geçmektedir.
Gamlar için kabul edilen teknik tanım ise; kıvam arttırıcı ya da jelleştirici bir etki vermek için suda dağılabilen polimerik maddedir.
Bu tip maddeler kolloidal yapıda ve hidrofilik kolloid oldukları için hidrokolloidler olarak da anılabilirler.

## Slide 4: fonksiyonları
Su tutma
Nem buharlaşması oranını azaltma
Donma derecesini değiştirme
Buz – kristal oluşumunu modifiye etme
Reolojik özelliklerini ya da viskoziteyi düzenleme

## Slide 5
Uluslararası Gıda Kodeks Komisyonuna ait gıda katkı maddeleri sınıflandırmasında gamlar adı altında bir sınıf oluşturulmamıştır. Ancak söz konusu maddeler jelleştirme ajanları ya da kalınlaştırıcılar olarak iki sınıf altında incelenmiştir.
Komisyona göre jelleştirme ajanları, gıdaya jel oluşumu ile doku kazandıran maddeler olarak tanımlanmıştır.
Kalınlaştırıcılar ise; kalınlaştırıcı ajan, doku verici ve yapı düzeltici olarak üç alt sınıfa sahiptir.

## Slide 6: Jelleştirme
Jelleşme, koagülasyonun özel bir tipi olup genellikle gelişigüzel zincirlerin veya çubukların formundaki yüksek oranda asimetrik makromolekülleri içerir. Jel, genellikle bulunduğu kabın şeklini alan ama bulunduğu kaptan uzaklaştığında şeklini koruyan ya da koruyamayan yapışkan elastik bir kolloid olarak düşünülmektedir.

## Slide 7: sınıflandırılması
Gamlar ; yapıları, orijinleri, izolasyon metodları, fonksiyonları ve yükleri gibi birçok açıdan sınıflandırılırlar.
Genel olarak gamların sınıflandırılması;
Doğal gamlar: Doğada bulunurlar.
Modifiye edilmiş ya da yarı yapay gamlar: Nişasta, selüloz gibi doğal maddelerin kimyasal türevleri ve doğal maddelerden mikrobiyal fermantasyon ile türevlendirilirler.
Yapay gamlar: Doğada benzer yapıları bulunmayıp, tamamen kimyasal maddelerden sentezlenirler.

## Slide 8: Doğal gamlar
1. Anyonik deniz yosunu polisakkaritleri
Agar
Nötral agaroz
Agaropektin
Aljinatlar
Karragenanlar şeklinde alt sınıflara ayrılmaktadır.

## Slide 9
2. Anyonik sızıntı polisakkaritleri
Gam arabik
Tragakant gam
Karaya gam
Ghatti gam

## Slide 10
3. İyonik olmayan çekirdek polisakkaritleri
Keçiboynuzu gamı
Guar gam

## Slide 11: Modifiye gamlar
1. Selüloz türevleri
Sodyum karboksimetil selüloz
Metil selüloz ve hidroksipropilmetil selüloz
Hidroksipropil selüloz
Metil etil selüloz
Mikrokristal selüloz

## Slide 12: Modifiye nişastalar
Ön jelatinleştirilmiş nişastalar
Asitle modifiye edilmiş nişastalar
Okside olmuş nişastalar
Çapraz bağlanmış nişastalar
Esterifiye edilmiş nişastalar

## Slide 13
3. Mikrobiyal fermantasyon gamları
Ksantan gam
Gellan gam
Dekstran

## Slide 14: gıdalarda kullanım alanları
Su bazlı jöleler
Süt ürünleri
Dondurma
Puding
Peynir
İçecekler

## Slide 15: Su bazlı jöleler
Su bazlı jölelerin hazırlanmasında ABD’nde en fazla kullanılan hidrokolloidlerin arasında jelatin bulunmaktadır. %1-2 miktarlarında jelatin içeren çözeltiler kaynayan suda hazırlandığında ve oda sıcaklığının altında soğutulduklarında; berrak, ısısal yönden geri dönüşümlü, elastik ve parlayan canlı jeller oluşturmaktadır.
Bu tip gıdalarda jelatinden başka oda sıcaklığında veya yüksek sıcaklıklarda jelleştirme yeteneklerinden dolayı deniz yosunu ekstraktları da kullanılmaktadır.

## Slide 16: Süt ürünleri
Dondurma stabilizörü
Buzlu süt
Milk shake
Şerbetler
Çikolatalı süt içeçeği
Cottage peynir
Krem peynir
Kabartılmış krema
Yoğurt
Puding

## Slide 17: Dondurma
Dokuda pürüzsüzlüğün sağlanması
Depolama sırasında buz-kristal gelişiminin azaltılması ya da geciktirilmesi
Üründe tekdüzelik sağlanması
Erimeye karşı direnç gösteren bir yapının oluşturulması

## Slide 18
Dondurma üretiminde kullanılan tüm gamların, donmamış kısmın viskozitesini arttırdıkları, böylelikle buz-kristal çekirdeğine doğru olan molekül göçünü engelledikleri ve kristal boyutunu sınırlı tuttukları belirtilmiştir.
İdeal bir gam veya gam kombinasyonu; dondurma karışımındaki bileşenlerin fizikokimyasal eşitliğini bozmadan serbest suyu hidrasyon suyu gibi bağlayarak serbest su miktarını azaltabilmekte ve böylelikle yapıda yapay viskozite karakteristikleri oluşturabilmektedir.
Dolayısıyla gamlar, düzgün dokuda, yavaş eriyen ve ısı şokuna dayanıklı dondurmaların üretilmesinde ekili rol oynamaktadır.

## Slide 19
Sodyum aljinat: İyi su bağlama yetenekleri, kolay dağılabilirliği ve düşük maliyetinden dolayı dondurma üretiminde tercih edilen bir dodurma stabilizörüdür. Genellikle %0,01-0,03 oranlarında kullanılmaktadır.
Karragenan: karışımın viskozitesini büyük oranda yükseltmesi ve düzgün bir stabilizasyon birleşimi sağlayacak miktarının ayarlanmasının zor olması nedeniyle dodurma üretiminde tek başına tercik edilmeyen bir gamdır. Keçiboynuzu gamı, guar gam veya CMC gibi gamlar ile birlikte %0,01-0,03 oranlarda katılmasının geniş bir yarar sağlayacağı belirtilmiştir.

## Slide 20
Keçiboynuzu gamı: Dondurma karışımlarında geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Üstün su bağlama ve şişme kalitesi, düzgün erimesi ve ısı şoku direncinden dolayı keçiboynuzu gamı özelliklerini son ürüne kadar taşımaktadır.
Laktik asit ve kalsiyum tuzlarından etkilenmeyen, ürün lezzetini maskelemeyen ve maliyeti düşük olan keçiboynuzu gamının serum ayrımına olan eğilimi, karragenan ile birlikte kullanılması durumunda önlenebilmektedir.

## Slide 21
Guar gam: su bağlama ve hidrasyon özellikleri bakımından keçiboynuzu gamı ile benzer özellik göstermektedir. Ancak, soğuk suda çabuk çözünmesinden dolayı HTST tekniğinde kullanılması keçiboynuzu gamına göre daha uygundur.
CMC’nin dondurmalarda kullanılma oranı %0,15-0,27 arasında olduğunda iyi bir yapının, sakızımsı bir dokunun oluştuğu ve karışımın havalandırma özelliğinin kuvvetlendiği belirtilmektedir. CMC dodurmada tek başına kullanıldığında serum ayrılması gözlendiği için düşük miktarda karragenanlarla kullanıldığında bu durum ya tamamen yok olmakta ya da azalma göstermektedir.

## Slide 22: Puding
Sodyum aljinat, süt veya süt kuru maddelerini içeren çözünebilir pudinglerde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Aljinat kullanılan süt pudinglerinde, aljinatın yanında trisodyum fosfat, disodyum fosfat veya sodyum tripolifosfat gibi şelatlandırıcı ajanların kullanılması gerekmaktedir.

## Slide 23: Peynir
Yumuşak peynirlerin üretiminde pıhtı verimini %10’a yükseltmek, pıhtı ayrımını kolaylaştırmak ve istenilen yumuşaklığı sağlamak için keçiboynuzu gamı ve guar gam kullanılmaktadır.

## Slide 24: İçecekler
Meyve suları, şaraplar ve sirkelerde %0,05-0,15 oranlarında kullanılan agar, bu ürünlerin berraklaştırılmasında yardımcı olmaktadır. Karragenanlar, bazı meyve içecek karışımlarına ve dondurulmuş içecek konsantrelerine katılarak pulp partiküllerinin süspansiyonu sağlamakta ve istenilen sağız hissi oluşturulabilmektedir.

## Slide 25: yasal düzenlemeler
Gamların pek çoğu doğal orijinli olsa bile bu ürünler hakkında yasal düzenleme getirilmektedir. Jelleştirici ve kalınlaştırıcı olarak kullanılan gamlar hakkındaki yasal düzenlemeler Uluslararası Gıda Kodeks Komisyonu ve Avrupa Birliği gibi örgütlerin gıda katkı maddeleri listelerinde belirtilmektedir.