## Slide 1: PROF. DR. BİRCE TABAN
ZST216
ISI VE KÜTLE transferİ
Ders kapsamında sunulan slaytlardaki tüm yazılı ve görsel materyaller; Çengel, Y. A., Ghajar, A. J., 2020. Heat and Mass Transfer - Fundamentals and Applications, 6th Edition, McGraw-Hill Companies Inc., New York, the USA, 1024 pages. ISBN: 978-9339223199 ve Çengel, Y. A., Ghajar, A. J., 2021. Isı ve Kütle Transferi - Esaslar ve Uygulamalar, Tanyıldızı, V. (Çeviri Editörü), Palme Yayınevi, Ankara, Türkiye, 908 sayfa, ISBN: 978-6053552871 künyeli kitaplardan alınmıştır.

## Slide 2: ISI İLETİM DENKLEMİ
Birbiriyle yakın ilişkili kavramlar olmalarına rağmen ısı transfer ve sıcaklığın nitelikleri farklıdır.
Sıcaklıktan farklı olarak ısı transferi, hem bir büyüklüğe hem de yöne sahiptir
ve dolayısıyla vektörel bir büyüklüktür.
Bu tür sorulardan kaçınmak için bir koordinat sistemi ile çalışılabilir ve yön negatif veya pozitif işaretle gösterilebilir.

## Slide 3
Isı transferinin herhangi bir türü için itici güç sıcaklık farkıdır.
Sıcaklık farkı ne kadar büyükse ısı tarnsfer hızı da o kadar büyük olur.
Kartezyen T(x, y, z, t)
Silindirik T(r, , z, t)
Küresel T(r, , , t)
olmak üzere 3 temel koordinat sistemi kullanılabilir.

## Slide 4: Sürekli ve Zamana Bağlı Isı Transferi
Sürekli terimi, ortam içindeki herhangi bir
noktada zamanla değişimin olmadığına işaret ederken,
Zamana bağlı ifadesi zamanla değişimi veya zaman bağımlılığını ifade eder.
  Zamana göre değişimin olduğu, fakat konuma göre değişimin olmadığı özel durumda, ortam sıcaklığı zamanla üniform olarak değişir. Bu tür ısı transfer sistemleri yığık sistemler olarak adlandırılır.

## Slide 5: Çok Boyutlu Isı Transferi
Isı transfer problemleri, farklı doğrultulardaki ısı transfer hızının birbirlerine göre büyüklüğüne ve istenen duyarlık düzeyine bağlı olarak Tek boyutlu, İki boyutlu, Üç boyutlu olarak sınıflandırılır.
Eğer bir ortamdaki sıcaklık yalnız bir doğrultuda değişiyor ve dolayısıyla ısı bir doğrultuda transfer ediliyorsa, diğer doğrultulardaki sıcaklık değişimi ve dolayısıyla ısı transferi ihmal edilebilir veya sıfır ise, bu ısı transfer problemi tek boyutlu olarak adlandırılır.
Bir ortamda sıcaklık iki esas doğrultuda değişebilir ve üçüncü doğrultudaki sıcaklık değişimi (ve dolayısıyla bu yöndeki ısı transferi) ihmal edilebilir. Bu durumdaki ısı transfer problemi iki boyutlu olarak anılır.
Bir ortamdaki ısı transferi en genel haliyle üç boyutludur. Bununla birlikte, bazı problemler, farklı yönlerde ısı transfer oranlarının göreceli büyüklüklerine ve istenen doğruluk seviyesine bağlı olarak iki veya bir boyutlu olarak sınıflandırılabilir.

## Slide 6
Bir ortamda belirli bir doğrultuda (mesela x doğrultusu) ısı transfer hızı, ortam içindeki sıcaklık farkı ve ısı transfer doğrultusuna dik alan ile doğru, o doğrultudaki uzaklıkta
ters orantılıdır. Bu durum diferansiyel biçimde
Fourier ısı iletimi kanunu ifade edilir:
Isı azalan sıcaklık yönünde iletilir ve dolayısıyla ısı pozitif x- yönünde iletildiğinde, sıcaklık gradyanı negatiftir.

## Slide 7
Yüzeyde herhangi bir P
noktasındaki ısı akısı vektörü yüzeye dik olmalıdır ve bu azalan sıcaklık yönünü göstermelidir.
Eğer n, P noktasında sabit sıcaklık yüzeyinin normali ise, bu noktadaki ısı iletim hızı Fourier kanunu yardımıyla tanımlanır: