## Slide 1
FARMAKOPE YÖNTEMLERİNİN VALİDASYONU
Bir farmakopenin kullanım amacı, sağlık çalışanları ve diğerleri tarafından kullanılması için halk tarafından bilinen ilaçların kalite ve güvenliği ile ilgili standartları sağlamaktır. Farmakopelerde basılı olan yöntemlerin monografları, ulusal ilaç test laboratuarlarında kullanılan aktif bileşenler ve tıbbi ürünler için lisans proseslerinde düzenleyici otoriteler tarafından ve ilaç üreticilerini denetleyen tıbbi denetleyiciler tarafından kullanılmaktadır.

## Slide 2
Aktif bileşenlerin, yardımcı maddelerin ve tıbbi ürünlerin üreticileri, ürettiklerinin ticari anlamda kullanılabilmesi için gerekli izinlerin sağlanması ve üretimden sonraki kalite kontrollerinde farmakopedeki uygulama testlerini kullanmaktadırlar. Dünyada birçok farmakope bulunmaktadır. Fakat ABD, İngiliz ve Avrupa farmakopeleri gibi uluslarası farmakopeler ulusal olanlara göre tercih edilmektedir. Farmakopelerde bulunan tıbbi ürünlerin, yardımcı maddelerin ve aktif farmasötik ürünlerin kalitelerinin düzenlenmesi için gerekli test prosedürleri, kullanıldıkları ülkelerde ya da bölgelerde yasal standartları oluştururlar. Son yıllarda, başlıca üç ekonomik bölge (ABD, Japonya ve Avrupa) yeni tıbbi ürünlerin ve bileşiklerin kabulu için gerekli lisanların uyumlaştırılabilmesi için “International Conference of Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use” toplantısı gerçekleştirilmiş ve ilaçların etkinlik, güvenlik ve kalitelerini inceleyen terimler bu toplantıda kararlaştırılmıştır.
Farmakopelerin monograflarında yer alan analitik metotlar, ilaç molekülleri ve ürünlerinin kalite ve güvenliklerini garantiye almak için uygundur. Kalite; kimliklendirme (identification), saflık (purity) ve içerik tayin testleri tarafından kontrol edilebilir. Testler, uygun bir şekilde kullanılabilmelerini ispatlamak için valide edilmelidir. Testin amacına bağlı olarak validasyon içeriği genişletilebilir ya da daha özel validasyon karakteristklerine vurgu yapılabilir. Bu testler USP farmakope tarafından sınıflandırılmıştır. (Tablo 1)

## Slide 3
Tablo 1. Deney validasyonu için gerekli olan validasyon karakteristikleri
Analitik Performans Karakteristikleri | Deney Kategorisi 1 | Deney Kategorisi 2 |  | Deney Kategorisi 3 | Deney Kategorisi 4
 |  | Miktar Tayini | Limit Testleri |  | 
Doğruluk | + | + | * | * | -
Kesinlik | + | + | - | + | -
Spesifiklik | + | + | + | * | +
Yakalama Sınırı | - | - | + | * | -
Miktar tayini Sınırı | - | + | - | * | -
Doğrusallık | + | + | - | * | -
Aralık | + | + | * | * | -
* Spesifik testin doğasına bağlı olarak ihtiyaç olabilir.
Kategori 1: İşlenmemiş materyal veya bitmiş farmasötik ürün olarak kullanılan farmasötik bileşiklerin tanımlanması için analitik prosedürler
Kategori 2: İşlenmemiş materyal ve bitmiş farmasötik ürünlerdeki bozulma ürünleri veya sentetik safsızlıkların tayini için analitik prosedürler
Kategori 3: Fonksiyon testleri (Örneğin; çözünme testi) tarafından performans karakteristiklerinin tayini için analitik metotlar
Kategori 4: Bileşiklerin tanımlanması için analitik prosedürler

## Slide 4
Birçok örnekte, kullanılan monografların özellikleri, üreticilerin spesifikasyonlarında kısmi ya da bütün olarak belirtilmektedir. Bütün bir validasyon dosyasının içeriği aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
Spektral bilgilerin yorumlanması tarafından yapı tayinleri
Spesifikasyon
Kullanılan metot ve uygulanan kabul edilmiş kriterlerin gerekçelendirilmesi
Sentez aşamaları ve saflaştırma yöntemleri
Çözelti kalıntılarını da içeren üretim yöntemlerinde yer alabilen potansiyel safsızlıkların kimyasal yapıları ile birlikte listelenmesi
Safsızlık içeriklerinin kontrolü ve teşhisi için kullanılan ayırma tekniklerinin alıkonma zamanı, göreceli alıkonma ve yanıt faktörlerini de içerecek şekilde detaylandırılması
Stabilite göstergeli test
Yığın bilgilerinin tarihlendirilmesi

## Slide 5
Kimlik Saptama (Identification)
Bir monografın kimlik saptama kısmının amacı; çalışılacak olan bileşiğin kimliğinin, monograflar tarafından tanımlanan bileşiklere uygun bir şekilde doğrulanmasıdır. Tanımlanan testler spesifik olmalıdır. Bu testler aşağıdaki yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir.
İnfrared Spektroskopi
Ultraviyole Spektroskopi
Erime noktası
Optik çevirme
Kromatografik yöntemler
Elektroforetik yöntemler
Kimyasal reaksiyonlar

## Slide 6
Referans standart maddeler kullanılarak karşılaştırmaların yapılabilmesi için bu testlerin kullanımı ile ilgili bazı örnekler aşağıdadır.
Referans standard veya referans spektrum ile karşılaştırmak için incelenecek olan bileşiğin spektrumları genellikle infrared spektroskopi kullanılarak karşılaştırılabilir.
Ayırma teknikleri kullanılarak referans standard veya referans spektrum ile karşılaştırmak için incelenecek olan bileşiğin alıkonma zamanları (göç mesafesi veya göç zamanı) karşılaştırılabilir.
Referans standart ve bunun kromatogramı kullanılarak peptit haritalanması tarafından bileşiğin kimliklendirilmesi gerçekleştirilebilir.
Farmasötik standartların izin verdiği limitlere uygun olmak koşuluyla diğer yöntemlerde kullanılabilir. Her koşulda, bir standart yapı formülü, ampirik formül ve molekül ağırlığı gibi kimyasal özelliklerde uygun biçimde karakterize edilmelidir. Bu amaçlarla;
NMR
Kütle spektroskopi
İnfrared spektroskopi
Elementel analiz
Yöntemleri kullanılabilir.

## Slide 7
Asidik ya da bazik karaktere sahip maddeler için IR spekroskopi, yeterli iken bir organik asidin sodyum tuzu ya da bir organik bazın halojenür tuzları gibi tuzların kimlik tespitlerinde iyonların teşhisi içinde ek bir destekleyici test uygulanması gerekir. Spektrum benzer yapıdaki bir bileşikten farklı olarak gözükmüyorsa ek olarak erime noktası ve TLC testlerinin de yapılması gerekebilir.
Uygun limitlere dayanan, örneğin erime noktası, spesifik optik çevirme ve spesifik absorbans için kabul edilebilir aralıklar kimliklendirme testleri için, değerlerin yüksek saflığa sahip iyi karakterize edilmiş bileşikler kullanılarak açıklanması gerekir.
Bunlarla beraber Avrupa ve Uluslararası Farmakopelerde eczanelerde kullanılabilecek ve sofistike cihazların gerekmediği “İkincil Kimliklendirme” adı verilen monograflar yer almaktadır ve bu monografların uygulanması Fransa, Belçika ve Almanya gibi bazı ülkelerde ve dünyanın bazı gelişmekte olan ülkelerinde yasal zorunluluktur.
Farmakopeler aynı zamanda iyonlar ve grupların tanımlanması için testlerde içermektedir ve bu testler Japon, Avrupa ve USA farmakopelerinden harmonize edilerek hazırlanmaktadır. Bu testler seçicilik için araştırılmış ve valide edilmiştir ve toksik reajan olarak kullanılan bu maddelerin uzaklaştırmıştır.