## Slide 1
ULUSLARASI İKLİM KUŞAKLARI
Hesaplanan veriler Türetilen veriler
İklim Kuşağı | Sıcaklık (°C ) | % Bağıl Nem | Basınç (mbar) | Sıcaklık (°C ) | % Bağıl Nem | Basınç (mbar)
1)Ilıman | 20.0 | 42 | 9.9 | 21 | 45 | 11.2
2)Subtropik (Akdeniz) | 22.0 | 52 | 13.5 | 25 | 60 | 19.0
3)Sıcak Kuru | 27.9 | 35 | 11.9 | 30 | 35 | 15.0
4)Sıcak Nemli | 27.4 | 76 | 26.6 | 30 | 70 | 30.0

## Slide 2
I VE II İKLİM KUŞAĞINDA YER ALAN ÜLKELERDE ETKEN MADDE VE ÜRÜNLER İÇİN STABİLİTE KOŞULLARI
Oda sıcaklığında saklanması önerilen etken madde ve ürünler için stabilite test koşulları;
Çalışma Adı | Sıcaklık(°C) | % BağılNem | Başvuru için Min. Süre, Ay
Uzun Süreli | 25±2 | 60±5 | 12 ay
Orta Seviyeli | 30±2 | 65±5 | 12 ay
Hızlandırılmış | 40±2 | 75±5 | 6ay
ICH,GuidanceforIndustryQ1A(R2)StabilityTestingofNewDrugSubstancesandProducts,Nov2003

## Slide 3
III VE VI İKLİM KUŞAĞINDA YER ALAN ÜLKELERDE ETKEN MADDE VE ÜRÜNLER İÇİN STABİLİTEKOŞULLARI
Oda sıcaklığında saklanması önerilen etken madde ve ürünler için stabilite test koşulları;
Çalışma Adı | Sıcaklık(°C) | % Bağıl Nem | Başvuru için Min. Süre, Ay
Uzun Süreli | 30±2 | 65±5 | 12 ay
Hızlandırılmış | 40±2 | 75±5 | 6ay
ICH,GuidanceforIndustryQ1A(R2)StabilityTestingofNewDrugSubstancesandProducts,Nov2003

## Slide 4
TÜM İKLİM KUŞAKLARINDA ETKEN MADDE VE ÜRÜNLER İÇİN SOĞUK STABİLİTE KOŞULLARI
Buzdolabında çalışılması gerekli ise;
Test Tipi | Sıcaklık(°C) | % BağılNem | Başvuru için Min. Süre, Ay
Uzun Süreli | 5±3 | Çevre Nemi | 12 ay
Hızlandırılmış | 25±3 | 60±5 | 6ay

## Slide 5
Derin Dondurucuda çalışılması gerekli ise;
Test Tipi | Sıcaklık(°C) | % Bağıl Nem | Başvuru için Min. Süre, Ay
Uzun Süreli | -20±5 | - | 12 ay
Hızlandırılmış | 5±3 | - | 6ay
CH,GuidanceforIndustryQ1A(R2)StabilityTestingofNewDrugSubstancesandProducts,Nov2003

## Slide 6
ETKEN MADDE VE ÜRÜN STABİLİTE TESTLERİ
Uzun Süreli Stabilite Testleri
Bir ilacın ruhsat alabilmesi için yapılması gereken yasal testlerdir. Bu testler ,ilacın etiketinde saklama koşulu olarak verilen sıcaklık ve nem koşullarında ,öngörülen raf ömrü boyunca yapılır.
Hızlandırılmış Stabilite Testleri
Yasal olarak yapılması gereken stabilite test programının bir parçası olup, yüksek sıcaklık ve yüksek nem gibi hızlandırılmış test koşulları uygulamak suretiyle kimyasal bozunma ve fiziksel değişim hızını arttırmaya yönelik olarak yapılan testlerdir.
ICH,GuidanceforIndustryQ1A(R2)StabilityTestingofNewDrugSubstancesandProducts,Nov2003

## Slide 7
SAKLAMA KOŞULLARINI belirten ifadeler ;
Kontrollü Oda Sıcaklığı: İklim kuşaklarına bağlı olarak 20-25°C arasındaki sıcaklığı belirtir.İzin verilen sınırlar 15-30°C‘dir. Türkiye için 25°C’dir.
Oda Sıcaklığı: İklim kuşaklarına bağlı olarak 20-25°C arasındaki sıcaklığı belirtir. İzin verilen sınırlar 15-30°C‘dir.Türkiye için 25°C’dir.
Serin Yer: 8-15°C arasında sıcaklığı belirtir.
Soğuk(Buzdolabı): 2-8°Carasındaki sıcaklığı belirtir.
Derin Dondurucu: (-25)-(-10)°C arasındaki sıcaklığı belirtir.

## Slide 8
Stres Testleri
Yüksek sıcaklık, nem, ışık, oksidanajanlar ve pH aralığının stabiliteye olan etkisi incelenir.
Özellikle bu testler ile etkin maddenin zorlanmış koşullardaki parçalanma ürünleri ve parçalanma mekanizmaları hakkında bilgi almak üzere yapılır.
Stres testleri, hızlandırılmış stabilite testlerinden en az 10ºC yüksek sıcaklıklarda (50,60,70ºC…) veya yüksek nem koşullarında yapılır (≥%75 Bağıl Nem).
ICH,GuidanceforIndustryQ1A(R2)StabilityTestingofNewDrugSubstancesandProducts,Nov2003

## Slide 9
Stress Testi:
Etkin madde ve Farmasötik şeklin tipine göre saklama koşulları belirlenir,
Saklama koşulları değiştirilir;
  50 oC, 60 oC, 70 oC gibi yüksek sıcaklıklarda çalışılır,
  %75’ten daha yüksek nem koşulları sağlanır,
  Oksidasyona maruz bırakılır,
  Farklı pH’larda hidroliz olayı gözlenir,
  Işığa maruz bırakılır (Fotostabilite).
Degradasyon ürünlerinin tanımlanması,
Analitik metodun valide edilmesi,
Tek bir batch’te yapılabilir.

## Slide 10
Stabilite raporunda olması gereken bilgiler:
Genel bilgiler,
Spesifikasyonlar ve metodoloji çalışmaları,
Çalışma tasarımı ve koşulları,
Stabilite verileri,
Verilerin analizi,
Yorum.