## Slide 1: SÜT ENDÜSTRİSİNDE İŞLEM MÜHENDİSLİĞİ Ders kapsamında sunulan slaytlardaki tüm yazılı ve görsel materyaller; Singh, R.P. Ve Heldman D.R. 2014. Introduction to Food Engineering, 5th Edition, Elsevier Inc., Oxford, the UK, 869 pages. ISBN: 978-0-12-388530-9 ve Baysal, T., İçier, F. (Çeviri Editörleri). 2020. Gıda Mühendisliğine Giriş (Singh, R.P. ve Heidman, R., Introduction to Food Engineering 5. Basımından Çeviri), Nobel Akademik Yayıncılık. Türkiye, 864 sayfa. ISBN: 978-605-320-151-9. künyeli kitaplardan alınmıştır.

## Slide 2
KÜTLENİN KORUNUMU
Kütlenin korunumu prensibi şu şekilde ifade edilir:
Kütle, yoktan var edilemez ve yok olamaz. Ancak, kompozisyonu bir formdan diğerine dönüşebilir.
Bir kimyasal tepkime durumunda, reaksiyona giren maddenin ve ürü nün kütlelerinin tepkime öncesi ve sonrasındaki kompozisyonu farklı olabilir, ancak toplam sistemin kütlesi değişmeden kalır. Bir kimyasal tepkime olmadığında, sistemin kütlesi kadar kompozisyonu da kapalı bir sistemde aynıdır. Kütlenin korunum prensibini kelimelerden oluşan bir eşitlik ile şu şekilde ifade edilebilir.
Bir sistemin Bir sistemin Sistemin içindeki
sınırından - sınırından çıkan = kütle birikiminin
giren kütle hızı kütle hızı hızı
ṁgiren - ṁçıkan = ṁbirikim

## Slide 3
Eğer bir sistemdeki kütle birikim hızı sıfır ise, sisteme giren ve çıkan kütle hızları birbirine eşit olmalıdır. Örneğin, eğer bir tanktaki sütün seviyesi aynı kalıyor ve giren süt akış hızı 1 kg/s ise, çıkan süt akış hızı da 1 kg/s olmalıdır.
Şimdi önceden kelimelerle yazdığımız eşitliği matematiksel forma dönüştürelim. Bunu yapmak için, giren ve çıkan akımları olan bir sistemi esas alacağız. Sadece tek bir giren ve çıkan gösterilmesine karşın, kontrol hacme giren veya çıkan birden fazla akım olabilir. Bu nedenle, genel bir durum için, sisteme giren kütle akış hızı 9 şöyledir
ṁgiren = i
burada alt simge i giren ve n sisteme girenlerin sayısını simgeler.

## Slide 4
Sistemden çıkan kütle akışı ise
ṁçıkan = e
burada alt simge e çıkan ve p sistemden çıkanların sayısını simgeler.
Sistem sınırındaki kütle birikim hızı zamanın fonksiyonu olarak şu şekilde ifade edilir
ṁbirikim =
ṁgiren - ṁçıkan =
Tipik olarak, kütle akış hızı diğer akış özelliklerini, örneğin hız gibi. ölçmekten daha kolaydır. Kütlesel akış hızı yerine, akışın hızını akışkan yoğunluğu ile birlikte ölçmek matematiksel analizler bir sonraki bölümde gösterileceği gibi, integral ifadeleri içerecektir.

## Slide 5
Açık Sistem İçin Kütlenin Korunumu
Bir akışkanı taşımak için kullanılan bir borunun bir kısmını düşünelim. Gösterilen kontrol hacim için, u hızına sahip akışkan dA diferansiyel alanına sahip bu açık sisteme girer. Hızın hem büyüklük hem de yöne sahip bir vektörel nicelik olduğunu hatırlayalım. Şekil 7‘de görüleceği gibi, sadece dA alanına dik hız vektörü bileşeni sistem sınırını geçmektedir. Diğer bileşen utan (alana tanjant) bizim türetimimizde herhangi bir etkiye sahip değildir. Bu nedenle, eğer sınırı geçen akışkan partikülünü un hızına sahip ise, sisteme doğru olan kütle akış hızı şu şekilde ifade edilebilir
dṁ = ρundA

## Slide 6
Sonlu alan için integre edildiğinde
ṁ =
Kütlesel akış hızı için verilen önceki eşitlik giren ve çıkan akımlar için uygulanacaktır.Sistemin toplam kütlesi, hacminin ve yoğunluğunun çarpımı ile ifade edilebilmektedir:
m =
-= (1.34)
elde ederiz. Önceki eşitlik integral ve diferansiyel işlemcileri içerdiği için biraz daha karmaşıktır. Ancak, bu ifade mühendislik sistemlerin de incelenen iki yaygın durum için basitleştirilebilir. Öncelikle, eğer akış tekdüze ise, akışkanın tüm ölçülebilir özellikleri kesit alan boyunca tekdüzedir. Bu özellikler, bir kesit alandan diğerine değişebilir ancak aynı kesit alanda radyal yön için aynıdırlar. Örneğin, bir borudan akan meyve suyu borunun merkezinde ve iç yüzeyinde aynı özelliklere sahiptir. Bu özellikler yoğunluk, basınç veya sıcaklık olabilir. Bir tekdüze akış için integral işaretlerini basitçe toplam işareti ile değiştirebiliriz

## Slide 7
- =
Yapacağımız ikinci varsayım yatışkın halin olmasıdır-şöyle ki akış hızı bir konumdan diğerine farklı olabilmesine karşın zamanla değişmez Eğer zamanla değişim yok ise eşitliğin sağ kısmındaki terim düşer. Dolayısıyla,

## Slide 8
Buna ek olarak, bir sıkıştırılamaz akışkan ile ilgileniyorsak ki birçok sıvı için iyi bir varsayımdır, yoğunlukta değişim yoktur.
için, hacimsel akış değişmeden kalır. Buhar ve gazlar gibi sıkıştırılabilir akışkanlar için, giren kütlesel akış hızı çıkan kütlesel akış hızı için bir birinin aynısıdır.

## Slide 9
Kapalı Sistem İçin Kütlenin Korunumu
Bir kapalı sistemde, kütlenin sistem sınırlarını geçemeyeceğini hatırlayınız. Bu nedenle, sistemde zamana bağlı kütle değişim hızı bulunmamaktadır;
= 0
veya
msistem = sabit