## Slide 1: SÜT ENDÜSTRİSİNDE İŞLEM MÜHENDİSLİĞİ Ders kapsamında sunulan slaytlardaki tüm yazılı ve görsel materyaller; Singh, R.P. Ve Heldman D.R. 2014. Introduction to Food Engineering, 5th Edition, Elsevier Inc., Oxford, the UK, 869 pages. ISBN: 978-0-12-388530-9 ve Baysal, T., İçier, F. (Çeviri Editörleri). 2020. Gıda Mühendisliğine Giriş (Singh, R.P. ve Heidman, R., Introduction to Food Engineering 5. Basımından Çeviri), Nobel Akademik Yayıncılık. Türkiye, 864 sayfa. ISBN: 978-605-320-151-9. künyeli kitaplardan alınmıştır.

## Slide 2: MATERYAL DENKLİĞİ
Materyal denkliği, bir donanımın pompa veya homojenizatör gibi herhangi bireysel bir parçasının olduğu kadar farklı işleme üniteleri içeren bir işletmenin tamamını değerlendirmek için çok kullanışlıdır. Hammaddenin, ürün akımlarının ve yan ürün akımlarının kompozisyonlar materyal denklikleri ile değerlendirilmektedir.

## Slide 3
Aşağıdaki basamaklar, organize bir şekilde materyal denkliğini gerçekleştirmek için kullanılabilir.
1. Problemin kurulumundan yararlanarak, tüm giren ve çıkan akımların kütleleri ve kompozisyonları hakkındaki tüm bilinen verileri toplayın.
2. Giren ve çıkan akımları uygun bir şekilde tanımlayarak işlemi gösterecek bir blok diyagram çiziniz.
3. Tüm bilinen verileri blok diyagram üzerinde gösteriniz.
4. Hesaplamalarınız için uygun bir temel (örneğin kütle veya süre)seçiniz. Temelin seçimi hesaplamaların kolaylığına bağlıdır.
5. eşitliği kullanarak, bilinmeyenleri hesaplamak için seçilen temel cinsinden materyal denkliğini yazınız. Her bir bilinmeyen için bağımsız bir materyal denkliği gereklidir.
6. Bilinmeyenleri belirlemek için materyal denkliklerini çözünüz.

## Slide 4
SORU:
Bir ocakta, karbonun %95’i karbon dioksite ve geri kalanı karbon monoksite dönüştürülmektedir. Materyal denkliği yaparak ocağı terk eden baca gazındaki gazların miktarlarını öngörünüz.
Verilenler
CO2 ‘ye dönüşen karbon = %95
CO ‘e dönüşen karbon = %5
Çözüm
1. Temel 1 kg Karbondur.
2. Yanma eşitlikleri,
C + O2 = CO2
C + O2 = CO

## Slide 5
3. Bu eşitliklerden, 12 kg karbonun yanmasında 44 kg karbon dioksit oluşur, 12 kg karbonun yanmasından ise 28 kg karbon monoksit oluşur.
4. Ardından, üretilen CO2 miktarı,
5. Benzer şekilde, üretilen CO miktarı,
6. Dolayısıyla, baca gazı her birim kilogram yanan karbon için 3.48 kg CO2 ve 0.12 kg CO içerir.

## Slide 6
TERMODİNAMİK
Termodinamik bilimi biz gıdaların işlenmesi sırasında yaygın olarak oluşan durumlar incelemek için tipik yaklaşın, öncelikle durumu gözlemek, gözlemi desteklemek için deneysel ölçümler yapmak, matematiksel temelini geliştirmek ve ardından elimizdeki mühendislik işlemine kazanılmış bilgileri uygulamaktır.
Bu gözlemsel şema fiziksel sistemlerin incelenmesi amacıyla uygulanan termodinamik yaklaşım ile oldukça benzerlik göstermektedir.
Mühendislik işlemlerinin incelenmesinde, çoğunlukla makroskopik bakış açısıyla ilgileniriz. Makroskopik yaklaşım ile ilgili termodinamik branşı klasik termodinamik olarak isimlendirilir.
Termodinamiğin diğer bir branşı moleküler seviyede ne olduğu ile ilgilenen ve molekül grubunun ortalama davranışını dikkate alan istatistiksel termodinamiktir.

## Slide 7
TERMODİNAMİK YASALARI
Termodinamiğin birinci yasası
Termodinamiğin birinci yasası enerjinin korunumu ifadesidir. Yasanın ifadesi şu şekildedir:
Bir izole sistemin enerjisi sabit kalır.
Ya da,
Enerji asla yoktan var edilemez veya yok edilemez ancak bir formdan diğerine dönüştürülebilir.
Enerji bir cismin içinde depolanabilir veya diğerine ısıl veya mekanik enerji olarak aktarılabilir. Eğer bir cismi daha yukarıya kaldırırsak potansiyel enerjisi artacaktır.
Artan potansiyel enerji cismi tekrar hareket ettirinceye kadar cisimde depolanmış olarak kalacaktır. Benzer şekilde, bir cismin ısıl enerjisini ısıyı ona doğru aktararak ve sıcaklığındaki artışı gözleyerek arttırabiliriz.

## Slide 8
Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Örneğin, bir hidroelektrik santralde, su yüksek bir seviyeden türbün kanatlarına doğru düşerken suyun potansiyel enerjisi türbünde mekanik enerjiye dönüştürülür ve ardından jeneratör mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Elektrik enerjisi, daha sonra elektrik ısıtıcıdaki ısıl enerji gibi, diğer enerji formlarına dönüşeceği evlere veya fabrikalara iletilir.
Enerjinin dönüşümü veya iletilmesi işlemleri sırasında, genellikle enerjinin "kaybı" olarak yanlış ifade edilen, gerçekte enerjinin ilgilenilen amaç için doğrudan kullanışlı olmayan enerji formuna dönüşümü olan ısı oluşumu da ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bir elektrik motorunda elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüştürüldüğünde, enerji "kaybı" %10-15 olabilmektedir. Bu durumda "kayıp" elektrik enerjisinin bir kısmının sürtünmeden kaynaklanan ısıya dönüşümüdür. Termodinamiğin ikinci yasasında incelediğimizde daha açık olacağı gibi, tüm işlemler tersinir kabul edildiğinden, tüm mekanik enerjiyi ısıya dönüştürebiliriz ancak tüm ısıyı işe dönüştüremeyiz.

## Slide 9
Termodinamiğin İkinci Yasası
Termodinamiğin ikinci yasası enerji aktarımının yönünü veya dönüşümünü incelemede kullanışlıdır. İkinci yasanın birbirini takip eden iki ifadesi sırasıyla Rudolf Clasusisus ve Lord Kelvin tarafından sunulmuştur.
Sonucu, bir sıcaklıkta bulunan bir hazneden (sistem) ısının uzaklaştırması ve eşit miktardaki ısının daha yüksek sıcaklıkta bulunan bir hazne tarafından absorplanması olan hiçbir işlem mümkün değildir.
Sonucu, tek bir hazneden ısının alınarak eşdeğer miktarda bir işin gerçekleştirilmesi olan hiçbir işlem mümkün değildir.
Termodinamiğin ikinci yasası, ısının niçin daima sıcak cisimden soğuk cisme doğru aktığını; niçin bir hazneye yerleştirilen iki gazın haznede karışacağını ancak karıştıktan sonra tekrar ayrılmayacaklarını; niçin bir depodan ısı alıp eşdeğer miktarda iş üreterek sürekli çalışan bir makinenin kurulumunun imkansız olduğunu açıklamaya yardımcı olur.
Termodinamiğin ikinci yasası, enerjinin hem miktarını hem de kalitesini ele almaktadır. Bu yasanın önemi, işlemin yönü her zaman azalan kalite yönünde olan herhangi bir işlemde oldukça belirgindir.
Örneğin , sıcak bir kap çorba masanın üstünde soğumaya bırakılmış olsun. Bu durumda, enerjinin kalitesi azalır. Yüksek kalitede (yüksek sıcaklıkta) enerji çorbadan çevreye doğru aktarılır ve enerjinin daha az kullanışlı formlarına dönüşür.