## Slide 1: SÜT ENDÜSTRİSİNDE İŞLEM MÜHENDİSLİĞİ Ders kapsamında sunulan slaytlardaki tüm yazılı ve görsel materyaller; Singh, R.P. Ve Heldman D.R. 2014. Introduction to Food Engineering, 5th Edition, Elsevier Inc., Oxford, the UK, 869 pages. ISBN: 978-0-12-388530-9 ve Baysal, T., İçier, F. (Çeviri Editörleri). 2020. Gıda Mühendisliğine Giriş (Singh, R.P. ve Heidman, R., Introduction to Food Engineering 5. Basımından Çeviri), Nobel Akademik Yayıncılık. Türkiye, 864 sayfa. ISBN: 978-605-320-151-9. künyeli kitaplardan alınmıştır.

## Slide 2
ENERJİ
Enerji bir yönsüz miktardır. İlk olarak Newton tarafından kinetik ve potansiyel enerjileri açıklamak için varsayılmıştır. Enerjiyi doğrudan gözleyemeyiz, ancak doğrudan olmayan yöntemler kullanarak ölçebiliriz veya değerini analiz edebiliriz.
Enerji potansiyel, kinetik, kimyasal, manyetik veya elektriksel gibi farklı formlarda olabilir.
Bir sistemin potansiyel enerjisi yerçekim alanına göre konumunun göstergesidir. Eğer bir cisim m kütlesine sahip, h yüksekliğinde konumlanmış ve yerçekim ivmesi g ise potansiyel enerji;
EPE = mgh
Bir cismin kinetik enerjisi hızı nedeniyledir. Eğer bir sicim u hızıyla hareket ediyor ve m kütlesine sahip ise, kinetik enerjisi
EKE = mu2

## Slide 3
Hem kinetik hem de potansiyel enerji makroskopiktir; sistemin bütünü ile ilgili enerjisini belirtirler. Sistemin mikroskobik doğasıyla ilişkili olan iç enerji ile terstirler. Moleküler seviyede, maddenin atomları sürekli hareket halindedir. Rastgele yönde hareket ederler, birbirlerine çarparlar, titreşirler ve dönerler. Atomlar arasındaki enerji etkileşmesini de içeren bu hareketlerin tümü ile ilişkili enerji tek bir toplamda birleştirilebilir ve iç enerji olarak isimlendirilir.
İç enerji kaplamsal bir özelliktir, işlemin izlediği yoldan bağımsızdır. İç enerjinin mutlak değerini ölçemememize rağmen iç enerjideki değişimleri sıcaklık ve basınç gibi diğer özellikler ile ilişkilendirebiliriz. Birçok mühendislik sisteminde, enerjinin bir veya iki formu daha baskın olup diğerleri ihmal edilebilir.
Örneğin, bir şeker pancarı bir taşıyıcıdan tanka boşaltıldığında, şeker pancarının potansiyel ve kinetik enerjileri değişir ancak kimyasal, manyetik ve elektriksel gibi diğer enerji formları değişmez ve analizlerde ihmal edilebilir.

## Slide 4
Benzer şekilde, domates suyu sıcak işleme ısıtıcısında ısıtıldığında, suyun potansiyel ve kinetik enerjisi değişmez ancak sıcaklık arttıkça iç enerjisi de değişecektir. Bir sistemin toplam enerjisi şu şekildeki eşitlik formunda yazılabilir
ETOPLAM = EKE + EPE + EELEKTRİKSEL + EMANYETİK + EKİMYASAL + … + Ei
burada Eİ, iç enerjidir, kJ. Eğer tüm diğer enerji formlarının büyüklüğü kinetik, potansiyel ve iç enerjilere kıyasla küçük ise ardından
ETOPLAM = EKE + EPE + Ei

## Slide 5
ENERJİ DENKLİĞİ
Termodinamiğin birinci yasası enerjinin asla yoktan var edilemeyeceğini veya yok edilemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu kelimelerden oluşan bir eşitlik formunda şu şekilde yazabiliriz
Sisteme sistemden sistemin
giren - çıkan toplam = toplam
toplam enerji enerjisindeki
enerji değişim

## Slide 6
Bu nedenle , bir sistem herhangi bir işleme giriyorsa, sisteme giren enerji ile sistemden çıkan enerjinin farkı sistemin enerjisindeki değişime eşittir.
Egiren- Eçıkan= 𝛥Esistem
Birim zaman başına enerji denkliğini de bir hız ifadesi şeklinde de yazabiliriz,
giren - çıkan = 𝛥sistem

## Slide 7
KAPALI SİSTEM İÇİN ENERJİ DENKLİĞİ
Bir sistem ve onu çevreleyen ortam arasındaki ısı aktarımı muhtemelen birçok gıda mühendislik sisteminde gözlenen enerji formlarından en çok rastlanılandır. Isı, kendine has özelliklere sahip yeni gıda ürünlerinin pişirilmesinde, muhafazasında ve elde edilmesinde önemli rol oynamaktadır.
Isıyı Q sembolü ve joule (J) birimi ile göstereceğiz. Bir sistem sınırından gerçekleşen ısı aktarımını inceleyen termodinamikte yön gösterimi işaret anlaşması kullanılır. Eğer ısı aktarımı bir sistemden onu çevreleyen ortama doğru ise Q negatiftir. Diğer yandan, eğer ısı çevreleyen ortam çevreleyen ortamdan sisteme doğru aktarılıyorsa, ısı aktarımı Q pozitiftir. Eğer ısı aktarımını birim zaman başına incelersek, birimi J/s veya watt (W) olan ısı aktarım hızı, q, olarak ifade ederiz.
Eğer ısı kapasitesi c biliniyorsa ısıl enerji, Q, hesaplanabilir.
Q = m
Eğer enerji aktarımının izlediği yol sabit basınç altında ise,
Q = m
cp sabit basınçtaki özgül ısı kapasitesidir, J/(kg K) .
Sabit hacim koşullarında,
Q = m
burada Cv sabit hacimdeki özgül ısı kapasitesidir, J/(kg K) cP ve cv sayısal değerleri katılar ve sıvılar için birbirine benzerdir ancak gazlar için farklı düşünülebilir.