## Slide 1: SÜT ENDÜSTRİSİNDE İŞLEM MÜHENDİSLİĞİ Ders kapsamında sunulan slaytlardaki tüm yazılı ve görsel materyaller; Singh, R.P. Ve Heldman D.R. 2014. Introduction to Food Engineering, 5th Edition, Elsevier Inc., Oxford, the UK, 869 pages. ISBN: 978-0-12-388530-9 ve Baysal, T., İçier, F. (Çeviri Editörleri). 2020. Gıda Mühendisliğine Giriş (Singh, R.P. ve Heidman, R., Introduction to Food Engineering 5. Basımından Çeviri), Nobel Akademik Yayıncılık. Türkiye, 864 sayfa. ISBN: 978-605-320-151-9. künyeli kitaplardan alınmıştır.

## Slide 2
Hareket Eden Bir Sınır Nedeniyle Yapılan İş
Enerji gönderen bir sistem için en yaygın örnek olarak, bir silindir içine hapsedilmiş bir gazın piston ile hareket ettirildiği bir motor verilebilir. Diğer başka bir durum, silindir içinde hapsedilmiş bir gazın sıkıştırılması için hareket ettirilen bir pistonun bulunduğu bir bisiklet pompasındaki gibi gazın sıkıştırılmasıdır. Bu örneklerde, sistem sınırı kuvvetin uygulanması nedeniyle hareket eder ve iş sistem sınırına karşı aktarılır.

## Slide 3
Şekil de gösterildiği gibi bir piston ve bir silindir durumunu inceleyelim; sistem sınırı gazın etrafını saracak şekilde çizilmiştir. Pistonun ve silindirin sistemin bir parçası olmadığına, ancak sistemi çevreleyen ortama bağlı olduklarına dikkat ediniz. Gazın ısındıkça genleşir ve pistonun konum 1'den 2’ ye hareket etmesine neden olur. Sistem sınırı esnek olduğu için piston dışarıya doğru hareket ettikçe genleşir. Bu durumda, iş genleşen gaz tarafından yani sistem tarafından yapılmaktadır.

## Slide 4
Piston kısa bir mesafe, ds, hareket ettiğinde, sistem tarafından yapıla diferansiyel iş miktarı kuvvet, F, ile mesafenin, ds, çarpımıdır:
Ancak, eşitliğinden, Kuvvet/Alan=Basınç yazılır. Bu nedenle, eğer pistonun kesit alanı A ise
Eğer piston konum 1'den 2'ye hareket ederse, ardından
W1-2 =

## Slide 5
Gaz yasalarına göre, basınç ile hacim arasındaki ilişki tersinedir; basınç artınca hacim azalır (veya gaz sıkıştırılır), basınç azalınca hacim artar (veya gaz genleşir). Bu nedenle, örneğimizde, basınç sabit tutulunca gaz ısı uygulaması nedeniyle genleşecektir, hacim V2 V1 ‘den geniş olacaktır, iş W1-2 pozitif olacaktır. Pistonun konum 1'den 2’ye hareket etmesi ve gazın genleşmesi olan işin sistem tarafından yapılması durumu, bizim işaret anlaşması gereği yön gösterimimiz ile uyumludur. Diğer yandan, eğer silindire herhangi bir ısı sağlanmazsa, gaz pistonun aşağıya doğru düşmesi hareketi ile sıkıştırılır, son hacim V2 başlangıç hacmi V1'den küçük olacaktır.
İş etkileşimleri ve ısı aktarımının bir sistem sınırına karşı yapılan enerji aktarım mekanizmaları olduğunu anlamak oldukça önemlidir. Özellik değillerdir; bu nedenle işlem sırasında izlenen yola bağlılardır. Hareket eden bir sınır ile ilişkili iş durumunda ise, bu bölümde sunulduğu gibi, basınç hacim yolunu bilmemiz gerekmektedir.

## Slide 6
Yerçekim Kuvvetleri Nedeniyle Yapılan İş
Yerçekimi kuvvetine karşı veya tarafından yapılan iş Newton'un hareketin ikinci yasasına göre kuvvet ifadesinin kullanılması ile hesaplanabilir.
Şekilde gösterildiği gibi, eğer bir
cismin kütlesi m küçük bir
yükseklikte dz kaldırılıyorsa,
gerekli iş

## Slide 7
Eşitlik F= mg ’de yerine koyulursa,
Cismi konum 1'den konum 2'ye kaldırmak için
veya
Eşitliğinde yerçekimi kuvveti nedeniyle yapılan işin sistemin potansiyel enerjisindeki değişime eşdeğer olduğunu görebiliriz.

## Slide 8
Hızdaki Değişim Nedeniyle Yapılan İş
Eğer bir cisim u1 hızında hareket ediyorsa ve hızının u2’ye değişmesi için gerekli işi belirlemek istiyorsak, tekrar Newton'un hareketin ikinci yasasını kullanırız. Buna göre, kuvvet
ancak ivmelenme şu şekilde yazılabilir.
Eğer bir cisim bir süre boyunca dt küçük bir mesafe ds hareket ediyorsa, hız

## Slide 9
İşin tanımı,
Eşitlik ve , Eşitlik ’de yerine koyulursa,
Basitleştirerek ve integralleri kurarak,
Şu şekilde elde ederiz
Dolayısıyla, hızın değişiminde yapılan iş sistemin kinetik enerjisindeki değişime eşittir.

## Slide 10
Milin Dönmesi Nedeniyle Yapılan İş
Bir milin dönmesi ile enerji aktarmak, birçok enerji gönderen sistem de yaygındır. Örneğin, bir elektrik motorunda, döner mil bağlı olduğu ekipmana mekanik enerji kaynağı sağlamaktadır. Benzer şekilde, bir otomobilde, enerji motordan tekerleklere döner bir mil tarafından aktarılmaktadır. Şekilde gösterildiği gibi, bir mile uygulanan tork Ω eğer kuvvet ve yarıçap biliniyorsa tespit edilebilir.
Şöyle ki,
Eğer çevre etrafında hareket edilen mesafe s ve dönme sayısı n ise n adet dönme sırasında çevre etrafında dolaşılan mesafe,
s
Kuvvet ve mesafenin çarpımı iş olduğu için, Eşitlik ve s ’den şu şekilde elde ederiz.
= ( 2)

## Slide 11
Sürtünme Kuvvetleri Nedeniyle Yapılan İş
Eğer sistemde sürtünme varsa, onu telafi etmek için iş yapılmak zorundadır. Sürtünme enerjisini birimi J olan Ef olarak gösterirsek, sürtünme nedeniyle yapılan iş,
W = - Ef