## Slide 1: SÜT ENDÜSTRİSİNDE İŞLEM MÜHENDİSLİĞİ Ders kapsamında sunulan slaytlardaki tüm yazılı ve görsel materyaller; Singh, R.P. Ve Heldman D.R. 2014. Introduction to Food Engineering, 5th Edition, Elsevier Inc., Oxford, the UK, 869 pages. ISBN: 978-0-12-388530-9 ve Baysal, T., İçier, F. (Çeviri Editörleri). 2020. Gıda Mühendisliğine Giriş (Singh, R.P. ve Heidman, R., Introduction to Food Engineering 5. Basımından Çeviri), Nobel Akademik Yayıncılık. Türkiye, 864 sayfa. ISBN: 978-605-320-151-9. künyeli kitaplardan alınmıştır.

## Slide 2
Enerji Denkliği
Termodinamiğin birinci yasasına göre, bir kapalı sistemin enerjisindeki toplam değişim sisteme eklenen ısının sistem tarafından yapılan işten çıkarılmasına eşittir. Yön gösterimleri işaret anlaşması esas alınarak, bu durum matematiksel olarak şu şekilde yazılabilir,
Bir sistemin enerjisindeki toplam değişim 𝛥E, içsel ısıl enerji Ei , kinetik enerji, EKE ve potansiyel enerji EPE’nin birleşimidir. Dolayısıyla,

## Slide 3
Bir silindirdeki gazın genleşmesi için işin tamamlanmış eşitliği şu şekilde yazılabilir
Bu eşitlik tekrar şu şekilde düzenlenebilir,
Eşitlik ve Eşitlik arasındaki , ve yok edildiğinde,

## Slide 4
Diferansiyel ve integral hesabının temel teoreminden biliriz ki,
veya integre ettiğimizde,
Dolayısıyla, şu şekilde yazabiliriz:
veya Eşitlik ‘u Eşitlik
'da yerine koyarsak,

## Slide 5
Eşitlik genişletilmiş formda yazılarak, iç enerji için 𝛥'nın zamandaki son eksi ilk enerji değeri, diğer terimler için 𝛥'nın çıkan eksi giren anlamına geldiğine dikkat ederek,
Ei + PV entalpi H olarak tanımlanır. Dolayısıyla,

## Slide 6
Entalpi H işlem hesaplamalarında oldukça yaygın kullanılmaktadır. Entalpinin tablolaştırılmış değerleri bir çok madde, örneğin buhar, amonyak ve gıda maddeleri için mevcuttur.
Sabit basınçtaki bir ısıtma işlemi için sürtünme yoktur, Eşitlik ‘nin sağ tarafındaki üçüncü terim sıfırdır; böylece
veya
Sabit basınç işlemleri gıda işleme uygulamalarında çok yaygın olarak karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, Eşitlik ’den, entalpi değişimi basitçe ısı içeriği olarak isimlendirilir.
Bir sistemin entalpi değişimi, 𝛥H, aslında bir kesikli ısıtma sistemi için işlemin sabit basınçta gerçekleştiği koşuluyla, ısı içeriğindeki, , değişim ölçülerek belirlenebilir. Hem ölçülen hem de tablolaştırılmış özellikleri kullanarak entalpi değişiminin belirlenmesinde bir hesaplama yöntemi kullanılabilir. İki durum inceleyeceğiz hissedilir ısıtma/soğutma içeren bir işlem ve diğeri ısıtma/soğutmanın bir faz değişimi içerdiği bir işlem.

## Slide 7
AÇIK SİSTEM İÇİN ENERJİ DENKLİĞİ
İş ve enerjiye ek olarak kütlenin sistem sınırına karşı aktarımı açık sistemleri karakterize etmektedir. Sisteme giren veya çıkan herhangi bir kütle, sırasıyla sisteme doğru veya sistemden belli bir miktar enerjiyi taşımaktadır. Bu nedenle, kütle akışı nedeniyle sistemin enerjisindeki değişimi de dikkate almamız gerekmektedir. Akış ile ilişkilendirilen iş çoğu zaman akış işi olarak tanımlanır. Sistem sınırından bir miktar kütleyi itmek için gerekli işi belirleyerek akış işini hesaplayabiliriz. Tekdüze özelliklere sahip bir diferansiyel akışkan elemanının açık bir sisteme girmesini inceleyelim.
Eğer elemanın kesit alanı A ve akışkanın basıncı P ise bu elemanı sistem sınırına itmek için gerekli kuvvet
F =PA
Eğer eleman L mesafe itilirse, akışkan elemanına yapılan iş
Wkütle akışı = FL = PAL =PV

## Slide 8
Eşitlik ETOPLAM = EKE + EPE + Ei’e göre, şekilde gösterilen akışkan elemanının toplam enerjisi kinetik, potansiyel ve iç enerjileri içermektedir. Ek olarak, akışkanın akması veya akış işi ile ilişkilendirilen enerjiyi de dikkate almalıyız. Dolayısıyla,
E = Ei +EKE +EPE +PV
veya, enerji bileşenleri için bireysel terimleri yerleştirecek olursak,
E= Ei + +mgz +PV

## Slide 9
Yatışkın Akış Sistemleri İçin Enerji Denkliği
Bir sistem yatışkın halde olduğunda özellikleri zamanla değişmez. Bir konumdan diğerine farklı olabilir. Birçok mühendislik sisteminde karşılaşılan en yaygın durumlardandır. Bir yatışkın hal sistemi için, sistemin enerjisinde zamana göre değişim yoktur. Bu koşulu kullanarak, enerji denkliğinin hız formunu şu şekilde uyarlayabiliriz:
giren = çıkan= Δsistem = 0
Dolayısıyla,
giren = çıkan

## Slide 10
TOPLAM ENERJİ DENKLİĞİ
Önceki bölümlerde sunulan tüm bireysel terimleri eşitlik giren = çıkan yerleştirdiğimizde, şu şekilde elde edebiliriz
Qgiren+Wgiren+
= Qçıkan+ Wçıkan+
Bu eşitlikte birim kütle başına iç enerji için E' ve özgül hacim için V' kullanmıştık. Bu genel eşitlik, bir akışkanın akarak girdiği ve çıktığı sırasıyla p adet giren akım ve q adet çıkan akıma sahip olabilecek bir sistem içindir.
Eğer bir sistem için sadece bir giren (konum 1) ve çıkan (konum 2) var ise, ardından
Qm =
burada Qm ve Wm sırasıyla birim kütle başına ısı aktarımı ve iştir. Özgül hacim V' yukarıdaki eşitlikte 1/p ile yerleştirilmiştir.