## Slide 1: SÜT ENDÜSTRİSİNDE İŞLEM MÜHENDİSLİĞİ Ders kapsamında sunulan slaytlardaki tüm yazılı ve görsel materyaller; Singh, R.P. Ve Heldman D.R. 2014. Introduction to Food Engineering, 5th Edition, Elsevier Inc., Oxford, the UK, 869 pages. ISBN: 978-0-12-388530-9 ve Baysal, T., İçier, F. (Çeviri Editörleri). 2020. Gıda Mühendisliğine Giriş (Singh, R.P. ve Heidman, R., Introduction to Food Engineering 5. Basımından Çeviri), Nobel Akademik Yayıncılık. Türkiye, 864 sayfa. ISBN: 978-605-320-151-9. künyeli kitaplardan alınmıştır.

## Slide 2: SOĞUTMA
Depolama gıda ürünlerinin kalitesinde sıcaklık önemli bir rol oynamaktadır. Sıcaklığın düşürülmesi kalite kayıplarına neden olan reaksiyonların hızını azaltmaktadır. Genellikle sıcaklığın 10°C düşürülesinin reaksiyon hızında yarı yarıya azalma sağladığı kabul edilmektedir.
Eskiden düşük sıcaklık buz kullanılarak elde edilmekteydi. Gıda maddelerinin içinde bulunduğu yalıtılmış bir kabinde buz erimeye bırakılmıştır. Erime süresince buzun katı fazdan sıvı (su) fazına geçebilmesi için gizli ısıya (333.2kJ/kg) gereksinim duymaktadır. Bu ısı izolasyon kabininde buzla yan yana bulunan ürünlerden sağlanmaktadır.
Günümüzde ise soğutma işlemi mekanik soğutma sistemi ile sağlanmaktadır. Soğutma sistemi ısının soğutma kabininden aktarımını sağlayacak şekildedir. Isının aktarımı suya benzer şekilde sıvı fazdan buhar fazına hal değiştirebilen bir özellikte olan soğutucu akışkan yardımıyla sağlanmaktadır. Akışkan, sudan farklı olarak , daha düşük kaynama noktasına sahiptir. Örneğin endüstride yaygın olarak kullanılan soğutucu akışkanlardan amonyağın kaynama noktası -33.3 °C’dir. Bu sıcaklık değeri suyun atmosfer basıncı altında kaynama noktası (100°C) ile kıyaslandığında çpk düşük bir sıcaklıktır. Suya benzer olarak kaynama noktasında sıvı fazdan gaz fazına hal değiştirmek için amonyak da gizli ısıya gereksinim duymaktadır. Basıncın değiştirilmesiyle soğutucu akışkanın kaynama noktası değişebilmektedir. Buradan hareketle amonyağın kaynama noktasını 0°C’ye artırmak için basıncın 430.43kPa değerine yükseltilmesi gerekmektedir.

## Slide 3
Soğutucu akışkanın kullanıldığı basit bir soğutma sistemi şekilde gösterilmektedir. Bu örnekte tek engel akışkanın sadece bir kere kullanılmasıdır. Soğutucu akışkanlar pahallı olduğundan yeniden kullanılabilir olmalıdırlar. Aynı sğutucu akışkanın tekrar kullanılabilmesi için sistem , soğutucu buharını toplayabilecek şekilde ve buharın sıvı faza dönüşebilmesini sağlayacak şekilde modifiye edilebilir olmalıdır. Bu da mekanik buhar sıkıştırma sistemi ile sağlanabilmektedir.
Mekanik buhar sıkıştırma sistemini tartışmadan önce akışkanların özelliklerini incelemek gerekmektedir. Soğutucu akışkanın seçimi, istenilen sıcaklıkta uygun özellikleri sağlamasına bağlıdır. Soğutucu akışkanların özelliklerin incelenmesinden sonra soğutma sisteminin elemanları incelenecektir. Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemini incelemek amacıyla soğutucu akışkan için termodinamik çizelge kullanılacaktır. Ayrıca bu bölümün son kısmında basit soğutma sistemlerinin tasarımında matematiksel ifadelerin kullanılacağı için çeşitli uygulama problemlerine yer verilecektir.

## Slide 4: SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ
Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde bir çok akışkanın ticari olarak kullanımı mümkündür. Akışkanın seçimi , verilen sistem için akışkanın uygunluğunun belirlenmesinde önem teşkil eden bir çok özelliğe bağlıdır. Aşağıda genelde dikkate alınan önemli özellikler listelenmektedir.
Buharlaşma gizli ısısı : Buharlaşma gizli ısısının yüksek olması tercih edilir. Belirli bir kapasite için, buharlaşma gizli ısısının yüksek olması düşük miktarda akışkanın birim zamanda sirküle edileceğini göstermektedir.
Yoğunlaşma basıncı : Yoğuşturucunun ve boru tesisatının kurulumunu yüksek maliyetli olmasından dolayı çok yüksek yoğunlaşma basıncına gerek duyulmaktadır.
Donma sıcaklığı : Soğutucu akışkanın donma noktası buharlaştırıcı sıcaklığının altında olmalı. Kritik sıcaklık : Soğutucu akışkan yüksek bir kritik sıcaklığa sahip olmalıdır. Kritik sıcaklığın üzerindeki sıcaklıklarda soğutucu buharı sıvılaşmamalıdır. Özellikle hava soğutmalı yoğuşturucularda kritik sıcaklık, tahminlenen en yüksek ortam sıcaklığının üzerinde bulunmamalıdır.
Toksisite : klima sistemlerini de içeren birçok uygulamada soğutucu akışkan toksik olmalıdır.
Yanıcılık : Soğutucu akışkan ,yanıcı olmamalıdır.
Koroziflik : Akışkan soğutucu sistemlerindeki yapı materyallerine karşı aşındırıcı olmamalı.
Kimyasal stabilite : Akışkan kimyasal olarak dayanıklı olmalıdır.
Sızıntının tespiti : Eğer sistemde herhangi bir sızıntı varsa kolay tespit edilebilmelidir.
Maliyet : Endüstriyel uygulamalarda düşük maliyetli akışkanlar tercih edilmelidir.
Çevresel etki : Sızıntı nedeniyle sistemden çıkan akışkan çevreye zarar vermemelidir.

## Slide 5
Soğutucu akışkanlar için standart gösterimler AANSI7/ASHRAE-Standart 33-1978’ye uygun olarak verilmiştir. Kullanımlarının birçok kez kısıtlanmasına rağmen ticari olarak kullanılan akışkanların çoğu halokarbonlardır. Freon-12 olarak da adlandırılan R-12, diklorodiflorometandır. Buharlaşma gizli ısısı amonyak (R-717) ile karşılaştırılınca düşüktür. Bu denle aynı soğutma kapasitesine ulaşmak amacıyla daha fazla akışkan sirküle edilmelidir.
R-22(monoklorodiflorometan) düşük sıcaklıklarda (-40°C’dan -87°C’ye kadar) kullanışlıdır. Düşük hacme sahip olan R-22’nin kullanımı, aynı piston büyüklüğündeki kompresör için R-12’ye göre daha fazla ısı aktarımı ile sonuçlanabilmektedir.
1970’lerin ortalarına kadar, kloroflorokarbonların (CFCs) aşırı stabil karakteristiklerinden dolayı düşük atmosferde çok uzun ömürlü oldukları ve uzun bir süre boyunca üst atmosfere karışabildikleri kabul görmüştür. Üst atmosferde kloroflorokarbon molekülünün klor bölümü güneşin ultraviyole ışınarı sayesinde ayrılarak ozon ile reaksiyona girmekte ve ozon konsantrasyonunda tükenmeye neden olmaktadır. Üst atmosferdeki ozon miktarındaki azalma güneşin zararlı ışınlarının yer yüzüne ulaşmasına izin vermektedir. 1990’ların başında, gezegeni çevreleyen koruyucu ozon tabakasının zarar görmesinde kloroflorokarbonların rolüne yönelik ilgi artmıştır. Yaygın olarak kullanılan çoğu soğutucu akışkan, tam halojene edilmiş, klor içeren kloroflorokarbonlardır. Kloroflorokarbonların alternatifleri hidroflorokarbonlardır (HFCs) ve hidrokloroflorokarbonlardır (HCFCs). Hidrojen içeren florokarbonlar zayıf karbon hidrojen bağlarına sahiptirler ve bölünmeye karşı çok duyarlıdırlar, böylelikle kısa raf ömrüne sahip oldukları kabul edilmiştir.

## Slide 6: Buharlaştırıcı
Buharlaştırıcıda, sıvı soğutucu akışkan gaz faza buharlaşmaktadır. Faz değişimi çevreden alının gizli ısıya gereksinim duymaktadır.
Kullanımlarına bağlı olarak buharlaştırıcılar 2 kategoride incelenebilmektedir. Direkt genleşme buharlaştırıcıları soğutucunun buharlaşmasını buharlaştırıcı bobininde sağlamaktadır; bobinler soğutulan sıvı ile direkt temas halindedirler. Direkt olmayan genleşme buharlaştırıcıları ise su veya salamura gibi taşıyıcı ortamlar içermekte; bu ortamlar bobinlerde buharlaşan akışkan ile soğutulmaktadır. Soğutulan taşıyıcı ortam, soğutulacak olan maddeye pompalanır. Bu buharlaştırıcı tipinde ilave ekipmana gerek duyulmamaktadır. Bu buharlaştırıcılar, sistemde birçok farklı noktanın soğutulmasının gerekli olduğu durumlar için uğundur. Su, eğer sıcaklık donma noktasının üzerinde ise taşıyıcı ortam olarak kullanılabilmektedir. Düşük sıcaklıklar için genellikle salamura veya etilen ve propilenglikol gibi glikoller kullanılmaktadır.
Düz borulu buharlaştırıcılar en basit, temizlenmesi en kolay olanlardır. Borulu buharlaştırıcılara eklenen soğutucu kanatlar, yüzey alanın artmasını sağlamakta ve böylece ısı aktarım hızını arttırmaktadır. Plakalı buharlaştırıcılarda akışkan ile ürün birbirine karışmadan (örneği sıvı gıda) soğutma işlemi gerçekleştirilmektedir.

## Slide 7
Buharlaştırıcılar direkt genleşme ve taşımalı olarak da sınıflandırılır. Direkt genleşmeli tipinde, buharlaştırıcıda akışkanın yeniden sirkülasyonu yoktur. Sıvı soğutucu akışkan, tüpün içerisinde taşınırken gaz fazına geçmektedir. Bunun tersine taşmalı buharlaştırıcılarda sıvı soğutucu akışkanın sirkülasyonu mümkündür. Sıvı akışkan, ölçüm cihazından geçtikten sonra genleşme haznesine girmektedir. Sıvı soğutucu, buharlaştırıcıda kaynamakta ve çevreden ısı almaktadır. Akışkan genleşme tankına ve buharlaştırıcı serpantinine sirküle edilmektedir. Soğutucu gaz genleşme haznesinden sonra komprasöre girmektedir.

## Slide 8: Komprasör
Düşük sıcaklık ve basınç da buhar fazında olan soğutucu akışkan kompresöre girmektedir. Bu İşlem akışkan tarafından ısınan yoğuşturucuda ortama verilmesine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Sıkıştırma işlemi akışkanın sıcaklığını, yoğuşturucuyu çevreleyen ortam sıcaklığının üzerine çıkarmaktadır böylelikle akışkan ile ortam arasındaki sıcaklık farkı akışkandan ortama ısı aktarımını sağlamaktadır.
Kompresörün üç ana tipi pistonlu, Santrifüj ve döner tiptir. İsminden de anlaşıldığı gibi pistonlu kompresör bir silindir içerisinde öne ve arkaya hareket edebilen bir piston içermektedir. Pistonlu kompresörler yaygın olarak kullanılmakta ve birim zamanda 1-100 Ton soğutucu akışkan kapasitesine sahiptirler. Santrifüj tipi kompresör bir çok bıçak içeren yüksek hızda dönen pervaneye sahiptir. Döner buharlaştırıcı ise silindirin içinde dönen bir kanattan oluşmaktadır.
Kompresör elektrik motoru veya içten yanmalı motor ile çalışmaktadır.
Kompresör performansını etkileyen en önemli etken kompresör kapasitesidir. kompresör kapasitesi de bir çok faktörden etkilenmektedir. ekipmanın dizaynında önemli olan faktörler ise (a) piston yerleşimi (b) piston en üst seviyede iken silindirin sonu ile piston kafası arasındaki mesafe (c) Tahliye vanası büyüklüğü ve tahliye valfidir. kompresör kapasitesini etkileyen diğer faktörler çalışma koşulları ile ilgilidir. Bu faktörler: (a) dakikadaki devir sayısı (b) akışkanın tipi (c) vakum basıncı (d) tahliye basıncıdır.
Pistonun yer değiştirmesi aşağıdaki denklemle hesaplanabilmektedir.
Pison yer değişimi= πD²LN/4
formülde D, silindir yarıçapı (cm), L çarpma uzunluğunu, N ise silindir sayısını belirtmektedir. Kompresör yer değişimi ise aşağıdaki denklemden yararlanarak hesaplanabilmektedir :
Kompresör yer değişimi = (piston yer değişimi)x(dakikadaki devir sayısı)