## Slide 1: SÜT ENDÜSTRİSİNDE İŞLEM MÜHENDİSLİĞİ Ders kapsamında sunulan slaytlardaki tüm yazılı ve görsel materyaller; Singh, R.P. Ve Heldman D.R. 2014. Introduction to Food Engineering, 5th Edition, Elsevier Inc., Oxford, the UK, 869 pages. ISBN: 978-0-12-388530-9 ve Baysal, T., İçier, F. (Çeviri Editörleri). 2020. Gıda Mühendisliğine Giriş (Singh, R.P. ve Heidman, R., Introduction to Food Engineering 5. Basımından Çeviri), Nobel Akademik Yayıncılık. Türkiye, 864 sayfa. ISBN: 978-605-320-151-9. künyeli kitaplardan alınmıştır.

## Slide 2: İşleme Sistemleri
Gıdaların korunması için kullanılan sistemler uygulanan işlem türüne göre önemli ölçüde değişmektedir. Geleneksel ısıl işlem sistemleri, yüksek sıcaklıkta belli bir süre bekletme ve ardından soğutma yapılan sistemler olup, ürün sıcaklığında istenilen artışı sağlamak için tasarlanmışlardır. Alternatif koruma işlemlerinin yapıldığı sistemler , ürün içerisindeki bozulma reaksiyonlarını azaltmak amacıyla gereken sürede gıdalar için ürüne özgü olarak dizayn edilmelidir.

## Slide 3: Pastörizasyon ve Haşlama Sistemleri
Çoğu gıda maddesinde ürünün raf ömrünü uzatmak ve gıda güvenliğini sağlamak için patojen mikroorganizmalar ile bozulmaya neden olabilecek diğer unsurları yok edecek ılımlı bir ısıl işlem dizayn edilir. Bu işlemlerden en bilineni gıdalarda spesifik patojen mikroorganizmaları elimine etmek amacıyla uygulanan bir ısıl işlem olan pastörizasyondur. Haşlama, gıdalardaki enzimleri inaktive etmek ve ürün içerisindeki bozulma reaksiyonlarını önlemek için kullanılan pastörizasyon sistemlerinin çoğu sıvı gıdalar için tasarlanmıştır ve gıdaya özel bir sıcaklık-sürede gerçekleştirecek şekilde uygulanması gerekmektedir. Sürekli yüksek sıcaklık-kısa süre (HTTST) pastörizasyon sisteminin bazı temel bileşenleri vardır:
Ürünün ısıtılması / soğutulması için ısı değiştiriciler
Ürünü istenilen sıcaklığa ısıtmak için çoğunlukla plakalı ısı değiştiriciler kullanılmaktadır. Isıtma ortamı olarak sıcak su veya buhar kullanılabilir, ayrıca işlem verimliliğini arttırmak için için rejenerasyon bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde, sıcak ürün ısıtma ortamı olarak kullanılır. Soğuk su ısı değiştiricinin ayrı bir bölümde soğutma ortamıdır.

## Slide 4
  Bekletme borusu
  Bekletme borusu, pastörizasyon sisteminin en önemli bileşenidir. Sistemde ısıtma bekletme ve soğutma bölümlerinde letalite oluşmasına rağmen , Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) sadece bekletme bölümünde oluşan letaliteyi dikkate almaktadır. (Dignan ve ark.,1989). Bu nedenle ,bekletme borusunun tasarımı homojen ve yeterli bir ısıl işlem gerçekleştirmek için büyük önem taşımaktadır.
  Pompalar ve akış kontrolü
  İstenilen ürün akış hızını sağlamak için bekletme borusunun üst kısmında yer alan ölçüm pompası kullanılmaktadır. Genel olarak bu uygulama için bir pozitif deplasmanlı pompa kullanılır. Santrifüj pompalar basınç düşüşlerine karşı daha hassastır ve yerinde temizlik (CIP) uygulamaları için kullanılması önerilmektedir.
  Akış yönlendirme valfi
  Akış yönlendirme valfi her pastörizasyon sisteminde önemli bir kontrol noktasıdır. Uzaktan kontrol edilebilen bu valf, bekletme borusunun alt kısmında yer almaktadır. Bekletme borusunun çıkışında yer alan sıcaklık sensörü akış yönlendirme valfini aktive eder; sıcaklık ayarlanan pastörizasyon sıcaklığının üzerinde olduğunda valf ileri akış pozisyonundadır.

## Slide 5
Süt pastörizasyon sistemi
Denge tankı
Besleme pompası
Akış konrolü
Rejeneratif ön ısıtma bölümleri
Santrifüj çöktürme
Isıtma bölümü
Bekletme borusu
Yardımcı pompa
Sıcak su ısıtma sistemi
Rejeneratif soğutma bölümleri
Soğutma bölümleri
Akış yönlendirme valfi
Kontrol paneli

## Slide 6
Ürün sıcaklığı istenilen pastörizasyon sıcaklığının altına düşerse , valf ürünü sisteme yeni giren ısıtılmamış ürün girişine yönlendirir. Valf ve sensör, ürünün ayarlanmış sıcaklık- süre uygulamasından geçmeden ambalajlama sistemine ulaşmasını önlemektedir.
Haşlama sistemi, pastörizasyon işlemine benzemekte fakat çoğunlukla enzimleri inaktive etmek amacıyla katı gıdalara uygulanmaktadır. Bu sistemler katı gıdalara uygun olarak tasarlanmış olduğundan, sistem içerisinde ürünü taşımak için konveyör sistemleri kullanılmaktadır. Konyevörün (taşıyıcı) dizaynı ve hızı , belirli bir ürün için istenilen enzimin inaktivasyonu sağlayacak ısıl işlemin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Genel olarak ürünün en yavaş ısınan bölgesindeki sıcaklık sıcak su veya buhar ile karşılaştığı işlemin başlangıcından itibaren artacaktır. İşlemin ikinci aşamasında, ürün soğuk bir ortamda (soğuk hava veya su) tutulmaktadır. Ürünün en yavaş ısınma/soğuma yerinin sıcaklık-zaman profili işlemi gerçekleştirmede kritik öneme sahiptir.ve sistemin her iki aşaması da konyevör hızı ile belirlenmektedir.

## Slide 7
Ticari Sterilizasyon Sistemleri
Raf ömrü uzun gıda ürünleri elde etmek için ısıl işlem uygulamaları ticari sterilizasyon olarak bilinmektedir. Isıl işlem gerçekleştirmek için kullanılan bu sistemler, ürün sıcaklığını belirli sürede yüksek sıcaklıklara çıkarmak için tasarlanmıştır. Genellikle bu işlemler için kullanılan sıcaklıklar, suyun kaynama noktasının üstündedir ve bu amaçla kullanılan ekipmanların bunu sağlayabilecek yeterlilikte olması gerekmektedir. Ticari sterilizasyon sistemleri üç grupta incelenmektedir; kesikli, sürekli ve aseptik sistemler. Bu kategoriler dikkate alındığında, kesikli ve sürekli sistemlerde ürün ambalaj içerisine koyulduktan sonra ısıl işlem gerçekleştirilmektedir. Aseptik sistemler için ise ürün ambalajlanmadan önce ısıl işlem gerçekleştirilir ve ambalajlama için ayrı bir işlem gerekmektedir.

## Slide 8
Aseptik İşleme Sistemleri
Ürünlerin sürekli sistemlerle sterilizasyonu için bir diğer yaklaşım aseptik işleme olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemde ürün ambalaj içerisine koyulmadan önce ısıl olarak işlenmektedir. Aseptik sistemlerde ambalaj kabının sterilizasyonu ayrı bir yerde yapılarak ürün aseptik ortamda ambalaj içerisinde doldurulmaktadır.
Bu sistemler ısı değiştirici içerisinden pompalanabilir gıda ürünlerinin işlenmesinde kullanılabilmektedir. Isı değiştiricide ısıtma ortamı olarak yüksek basınçlı buhar kullanılarak ürün 100 derecenin üzerindeki sıcaklıklara ısıtılabilmektedir. Isıtma işlemi sonrasında, ürün istenilen ısıl işlemi gerçekleştirmek için gerekli süre boyunca bekletme borusuna pompalanır. Isıl işlem süresinin tamamlanmasından sonra ürün bir ısı değiştiricide soğutma ortamı olarak soğuk su kullanılarak soğutulmaktadır. Bu işlemler katı gıdalar için kullanılamazlar ancak katı partikül içeren sıvı ürünler ve yüksek viskoziteli gıdaların işlenmesi için uygundur.

## Slide 9
Ultra- Yüksek Basınç (Ultra –High Pressure) Sistemleri
Gıdaların korunması için yüksek basınç uygulaması potansiyel bir ticari işlem olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışmalar, mikrobiyel inaktivasyonda kullanılan ultra-yüksek basınç (ultra-high pressure, UHP) aralığının 300-800 Mpa aralığında olduğunu göstermektedir.
Son zamanlarda, ürünlerin mikrobiyel yükünde önemli oranda azalma sağlayacak ultra-yüksek basınç (UHP) sistemi ile işlenmeleri şeklinde gösterilmiştir. Sistemin birincil parçası olan kazan; işlem için gerekli olan yüksek basınçları sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kazan bulunan iletim ortamı ürün ile temas halindedir ve iletim etkisini ürüne ve üründeki mikrobiyel yüke transfer edilmesini sağlar. Mevcut sistemler, sürekli veya kesikli modda çalışabilmektedir.
Ambalaj içerisindeki katı bir gıda için tipik bir yüksek basınç (UHP) sisteminde , ürün kazana yerleştirilir ve iletim ortamı ile ürün etrafındaki boşluklar doldurulur. Yüksek basınç pompası yardımı ile iletim sıvısı pompalanarak veya piston etkin hale getirilerek ürünün etrafındaki hacmi azaltılarak basınç artırılır. Kazan içerisinde istenilen basınca ulaşıldıktan sonra, üründe mikrobiyel azalmayı sağlamak için gereken süre boyunca basınç muhafaza edilmelidir. Bekleme süresi sonunda ,basınç düşürülür ve işlem tamamlanır.