## Slide 1: SU ürünlerinde kullanılan işleme teknolojileri
Doç. Dr. Eda Demirok Soncu
E-mail: edemirok@eng.ankara.edu.tr
Phone: +90312 203 3300 (3639 ext.)
Office: 2nd floor #207

## Slide 2: Su ürünlerinde kullanılan işleme teknolojileri
Teknolojiler
Tuzlama ve marinasyon
Dumanlanmış ürün teknolojisi (tütsüleme)
Kurutulmuş ürün teknolojisi
Fermente ürün teknolojisi
Konserve ürün teknolojisi
Surimi

## Slide 3: Kürleme teknolojisi
Kürleme teknolojisi, tuzlama, marinasyon, tütsüleme, fermentasyon ve kurutma gibi teknolojilerin tek başına yada kombine olarak uygulandığı işlemdir
Kürleme prosesi, soğuk koşullarda depolamanın olmadığı çok eski dönemlerden beri ürün kalitesinin korunması ve ürünün transferi için bir muhafaza yöntemi olarak kullanılmaktadır
Uzun depolama süresi, karakteristik duyusal özellikler ve yüksek besinsel kalite kürlenmiş balık ürünlerinde ön plana çıkan özelliklerdir

## Slide 4: Hangi balık hangi teknoloji kullanımına uygundur?
Tuzlama
Düşük yağ içeriğine sahip dip balıkları; mezgit, morina, kömür, gelincik balığı vb….
Tütsüleme ve marinasyon
Yüksek yağ içeriğine sahip pelajik balıklar; somon, alabalık, sardalya, uskumru, ringa balığı vb.

## Slide 5: TUZLAMA VE MARİNASYON

## Slide 6: TUZLAMA PROSESİ
BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER

## Slide 7: Tuzlanmış balıkta gözlenen biyokimyasal değişimler
Biyokimyasal değişimler
Fiziksel özelliklerdeki değişim
aw ve pH
Tekstür
Kimyasal özelliklerdeki değişimler
Su ve tuz içeriğindeki değişim
Su bağlama kapasitesi
Proteinlerdeki değişim
Lipitlerdeki değişim

## Slide 8: Kimyasal özelliklerdeki değişim (Proteinlerdeki değişim)
Tuzlama prosesinde proteinlerde gözlenen en önemli değişim denatürasyon ve agregasyondur. Bu yapısal değişimlerin mekanizması, farklı tuz konsantrasyonları için farklı reaksiyonlarla açıklanmaktadır
  Salting-in effect; düşük tuz konsantrasyonlarında (<1 M), klor iyonlarının amino asitlerin (+) yükleri ile bağlanması sonucu miyofilamentler arasındaki elektrostatik itme gücünün artması ve filamentler arası boşluğun genişlemesi olarak tanımlanır (swelling)
  Salting-out effect; yüksek tuz konsantrasyonlarında (>1 M), iyonların yüksek çözünme kapasiteleri nedeni ile protein-protein arasındaki bağlar güçlenirken, protein-su molekülü arasındaki bağlar zayıflar. Bu değişim, proteinlerin hidrofilik özelliğinin azalmasına ve proteinlerin hidrofobik karakterlerinin ve polar yapılarının güçlenmesine dolayısıyla proteinlerin çözünürlüğünün azalması ile birlikte presipitasyon ve agregasyona neden olur.

## Slide 9: Kimyasal özelliklerdeki değişim (Proteinlerdeki değişim)
Proteinlerin yapısındaki bu değişim, protein çözünürlüğünün, protein fonksiyonlarının, sindirilebilirliğinin, tekstürel ve besinsel kalitenin azalmasına neden olur
0.15-1.0 M tuz konsanrasyonlarında protein çözünürlüğünün arttığı (0.8-1.0 M aralığında maksimumdur), tuz konsantrasyonu 1 M’ın üzerine çıktığında ise denatürasyon ve agregasyon nedeni ile protein çözünürlüğünün azaldığı bilinmektedir
Balıkların tuzlanması amacıyla kullanılan yöntemler kıyaslandığında tuz oranı arttıkça denatürasyon ve agregasyonunda arttığı bilinir. Denatürasyon ve agregasyon düzeyi açısından yöntemler kıyaslanır ise;
Enjeksiyon < salamurada tuzlama (brinning) < pickling
Tuzlanmış balık üretiminde, dondurulup çözdürülmüş balık kullanılır ise tuzlama sonrası protein denatürasyonu ve agregasyon «dondurma prosesinin proteinler üzerine negatif etkisinden dolayı» daha fazla olacaktır

## Slide 10: Kimyasal özelliklerdeki değişim (Lipidlerdeki değişim)
Balıklarda yüksek tuz konsantrasyonunda görülen lipid oksidasyonuna etkili faktörler;
    Hammaddenin özelliği
    pH değeri; Tuzlama öncesi düşük pH değerinin daha yüksek lipid oksidasyonuna neden olduğu biliniyor
    Tuzun bileşimi; Kullanılan tuzun safsızlık düzeyi önemlidir. Tuzun bileşiminde var olan Fe ve Cu gibi metallerin varlığı oksidasyonu tetikler
    Kullanılan tuzlama yöntemi

## Slide 11: TUZLANMIŞ BALIK ÜRETİMİNDE KULLANILAN TEKNİKLER

## Slide 12: Kuru tuzlama (Dry salting)
Kelebek formda açılmış ya da fileto çıkarılmış balıklar kuru, iri taneli tuz ile kaplanarak birkaç hafta süre ile plastik konteynırlarda bekletilir
Konteynırların alt kısmında bulunan delikten ekstrakte olan suyun direne olması sağlanır
Bu yöntemde ilk aşamada, dış ortamda ozmotik basıncın yüksek olması sebebi ile etten su sızar ve tuz sızıntı suyu içerisinde çözünür. Böylece ete ilk tuz difüzyonu başlar. Proses süresince, dış ortamdan ete tuz, etten de dış ortama su transferi gözlenir
Ayrıca ette tuz konsantrasyonunun artması proteinlerin denatürasyonuna ve agregasyonuna neden olur

## Slide 13
YOĞUN TUZLAMA PROSESİ AKIM ŞEMASI

## Slide 14: Yoğun tuzlama uygulanarak üretilen kuru balığın hidrasyonu
Tüketim öncesi tuzlanmış kuru balığın rehidre edilerek tüketilebilir nem ve tuz seviyesine getirilmesi gerekir
Bu amaçla balık, su içerisine tüketilebilecek tuz seviyesine (%1-3 w/w) ulaşıncaya kadar daldırılır
Rehidrasyon sürecinde, balık etinden tuz ve bazı nitrojenli bileşikler (yoğun tuz uygulaması sonucu proteinler denatüre olmuştur ve suda çözünür özellik gösterenler ette uzaklaşır) suya transfer olur
Rehidrasyon prosesine etki eden faktörler; balığın boyutu, su:balık oranı ve sıcaklıktır
Rehidrasyon hızını artırmak için (tuzun suya, suyun balığa geçişi) enjeksiyon ve tamburlama gibi yöntemlerin kullanılabileceği yapılan çalışmalarla belirlenmiştir

## Slide 15: HAMMADDENİN VE TUZUN SON ÜRÜN KALİTESİNE ETKİSİ

## Slide 16: Kimyasal bileşimin etkisi
Avlama koşulları hammadde kalitesi üzerine etkili olup kötü koşullarda avlanmış bir balığa tuzlama prosesi uygulandığında son ürün kalitesi düşük olacktır. Örneğin, başarısız avlama ve kan akıtma sonrası ette görülen kan oturmasından kaynaklı kırmızımsı bölgeler tuzlanmış balıkta da kalite kusuru olarak karşımıza çıkacaktır
Pre-rigor aşamada tuzlanan balıkta et verimi düşük, su kaybı fazla ve tuz absorbsiyonu düşük olacaktır

## Slide 17: Kullanılan tuzun etkisi
Tuzlama prosesinde kullanılacak olan tuzun temiz, saf, kontamine olmamış ve yabancı madde içermemesi gerekmektedir
Çünkü, tuzun bileşiminde bulunan Fe ve Cu iyonlarının lipid oksidasyonunu tetiklediği, balığın tekstüründe ve renginde istenmeyen kalite değişimlerine neden olduğu ve su/tuz transferini etkilediği bilinmektedir

## Slide 18: Kaynaklar
Arason, S., Nguyen, W.V., Thorarinsdottir, K.A, Thorkelsson, G. 2014. PRESERVATION OF FISH BY CURING (Chapter 6). In «Seafood Processing Technology Quality and Safety», Blackwell Publishing.