## Slide 1: 9. BÖLÜM YAĞMURLAMA SULAMA YÖNTEMİ

## Slide 2: Yağmurlama sulama yöntemi
Yağmurlama sulama yönteminde arazi üzerine belirli aralıklarla yağmurlama başlıkları yerleştirilir. Sulama suyu bu başlıklardan basınç altında püskürtülerek doğal yağışa benzer biçimde atmosfere verilir. Su buradan toprak yüzeyine düşer ve infiltrasyonla toprak içerisine sızarak kök bölgesinde depolanır.
Yağmurlama sulama yapraklarının ıslanmasından kaynaklı hastalıklara duyarlı bitkiler dışında tüm bitkilerin sulanmasında kullanılabilir.

## Slide 3: Yağmurlama sulama yönteminin uygulanacağı koşullar
Bitki özellikleri
  Yaprakların ıslanmasından kaynaklanan hastalıklara duyarlı olmayan bitkiler
Toprak özellikleri
  Her türlü toprak bünye sınıfında
  Her derinlikteki topraklarda
Topografya özellikleri
  Düşük ya da yüksek eğimde
  Düz ya da dalgalı topografyada
Su kaynağı özellikleri
  Çok düşük debili su kaynaklarından yararlanılabilir
  Su, fazla miktarda sediment ve yüzücü cisim içermemelidir
  C3 ve C4 tuzluluk sınıfında kullanmak sorun yaratabilir

## Slide 4: Yağmurlama sulama yönteminin üstünlükleri
Arazi tesviyesi gerektirmez
Hafif bünyeli topraklarda uygulanabilir
Yüzlek topraklarda uygulanabilir
Su uygulama randımanı yüksektir
Erozyon sorunu yoktur
Tarım dışı alan azdır
Sulama işçiliği masrafları düşüktür
Gübre ve tarım ilaçları su ile verilebilir
Meyve ağaçları dondan korunabilir

## Slide 5: Yağmurlama yönteminin uygulanmasını kısıtlayan faktörler
İlk tesis masrafları yüksektir
Enerji masrafları söz konusudur
Yüksek rüzgar hızı ve esme süresi eş su dağılımını bozar
Yüksek sıcaklık buharlaşmayı arttırır
Tozlaşma döneminde yapılacak sulama döllenmeyi olumsuz etkiler
Bitki hastalıkları yayılma eğilimi gösterir
Sulama gündüz saatlerinde bitirilirse yaprak yanmaları olabilir
Tuzlu su yaprak yanmalarına neden olabilir

## Slide 7: Yağmurlama sisteminin unsurları
Su
kaynağı
Pompa
birimi
Ana boru
hattı
Lateral
boru hattı
Yağmurlama
başlığı

## Slide 8
Pompa birimi
- Gerekli işletme basıncını sağlar
- Elektrik motorlu pompalar, diesel
motorlu pompalara tercih edilir
Boru hatları
- Ana ve lateral boru hatları yüzeye
serildiğinde, 6 atm işletme basınçlı
alüminyüm yada sert PE, gömülü
olduğunda 10 atm işletme basınçlı sert
PVC borulardan oluşturulur

## Slide 13: Yağmurlama başlıkları
İşletme basıncı : Meme çıkışında istenen basınç
İşlevlerine göre ;
- Tarla tipi : Püskürtme açısı 30o – 33o
- Bahçe tipi : Püskürtme açısı 10o – 12o
İşletme basıncına göre ;
- Düşük basınçlı : < 2 atm
- Orta basınçlı : 2 – 4 atm
- Yüksek basınçlı : > 4 atm
• Dönme hızı : 0.8 – 1.2 d/d

## Slide 21: Tesis ve işletme durumuna göre yağmurlama sistem tipleri
Taşınabilir (portatif) sistemler
Tarlabaşı kanalı
Pompa
birimi
Lateral
boru hattı

## Slide 22
Taşınabilir (portatif) sistemler
Pompa
birimi
Su kaynağı
Ana boru
hattı
Lateral
boru hattı

## Slide 23
Yarı sabit sistemler
Su
kaynağı
Pompa
birimi
Ana boru
hattı
Lateral
boru hattı

## Slide 24
Sabit sistemler
Su
kaynağı
Pompa
birimi
Ana boru
hattı
Lateral
boru hattı

## Slide 25: Yağmurlama başlıklarında su dağılımı
Yağmurlama
başlığı
Islatma alanı
Su dağılım eğrisi

## Slide 26
Islatma deseni
Yağmurlama başlıklarının tertibi
S1
S2

## Slide 28: Yağmurlama sulama sistemlerinin tertiplenmesi
Yağmurlama başlıkları
  Dikdörtgen ya da kare tertipte
Lateral boru hatları
  Eğimsiz ya da bayır aşağı eğimde
  Uzunluk 250 m
  Etken rüzgar yönüne dik
  Laterallerin ana hat boyunca hareketi en az işgücüne gerek göstermeli
Ana boru hattı
  Laterallere dik olmalı
  Laterallere iki yönde hizmet etmeli
Sistemin tertibi
  Maliyeti en az kılmalı