## Slide 1: 10. BÖLÜM DAMLA SULAMA YÖNTEMİ

## Slide 2: Damla sulama yöntemi

## Slide 3: Damla sulama yönteminin üstünlükleri
Birim alan sulama suyu ihtiyacı az
Bitki su tüketimi düşük
Verim ve kalite yüksek
Etkin gübreleme
Tuzlu toprak ve tuzlu su koşullarında bitki yetiştiriciliği yapılabilir
Su uygulama randımanı yüksektir
Sulama işçiliği düşük
Tarımsal savaş daha kolay
Sulama sırasında bazı tarımsal işlemler yapılabilir
Yöntemin uygulanmasını toprak ve topografya koşulları sınırlamaz
Enerji giderleri yağmurlama yönteminden düşüktür.

## Slide 4: Damla sulama yönteminin uygulanmasını kısıtlayan etmenler
Damlatıcıların tıkanması
Tuz birikimi
Yüksek sistem maliyeti

## Slide 5: Damla sulama yönteminin uygulanacağı koşullar
• Bitki özellikleri
- Topraktaki nem eksikliğine duyarlı olan
ve pazar değeri yüksek ürün elde edilen bitkiler
. Sebzeler, meyve ağaçları, bağ
. Örtü altında yetiştirilen bitkiler
. Süs bitkileri
. Su kaynağının kısıtlı olduğu koşulda patates, mısır,
pamuk gibi tarla bitkileri
• Toprak özellikleri
- Her türlü toprak bünye sınıfında
- Derin yada yüzlek topraklarda
• Topografya özellikleri
- Her türlü eğim derecesinde
- Düz yada dalgalı topografyada
• Su kaynağı özellikleri
- Her türlü su kaynağından yararlanılabilir
- Su kaynağı debisi düşük olabilir
- Suda fazla sediment ve yüzücü cisim olmamalıdır
- Tuzlu su sulamada kullanılabilir

## Slide 6: Damla sulama sistemi unsurları
Su
kaynağı
Pompa
birimi
Kontrol
birimi
Ana
boru
hattı
Manifold
boru hattı
Lateral
boru hattı
Damlatıcı
İşletme
birimi

## Slide 7: Kontrol birimi unsurları
Hidrosiklon
Kum-çakıl filtre tankı
Gübre tankı
Elek filtre
Basınç regülatörü
Su ölçüm araçları, manometreler, vanalar
Bağlantı elemanları

## Slide 14: Boru hatları
Ana boru hattı
6 atm işletme basınçlı sert PVC (gömülü) yada PE (yüzeyde) borular
Manifold boru hatları
6 atm işletme basınçlı sert PVC (gömülü) yada PE (yüzeyde) borular
Lateral boru hatları
4 atm işletme basınçlı PE damla sulama boruları

## Slide 15: Damlatıcılar
Lateral boyuna geçik (in-line) yada lateral üzerine geçik (on-line) tipte
Labirent yada zig-zag biçiminde uzun akış yollu
İşletme basıncı : Lateral boru hattı içerisinde damlatıcı girişinde istenen basınç
- h0 = 1-2 atm
- Gerekli basınç pompa birimi ile sağlanıyorsa;
. h0 = 1 atm alınır
• Çok yüksek eğim, dalgalı topografya yada uzun lateral boru hatlarında kendinden basınç regülatörlü damlatıcılar kullanılır

## Slide 23: Damla sulamada ıslatma desenleri
Damlatıcı
Islatma alanı
D
D
Tuz
birikimi
Toprakta nem dağılımı

## Slide 24
Kuru alan
Islak şerit

## Slide 25: Tarla bitkileri ve sebzelerde lateral tertip biçimleri
Bitki sıra aralığı damlatıcı aralığından büyük, Ss>Sd
Kuru alan
Damlatıcı
Bitki
Lateral boru hattı
Sd
Sl=Ss
Islatılan alan

## Slide 26
Bitki sıra aralığı damlatıcı aralığından küçük, Ss<Sd
Kuru alan
Damlatıcı
Bitki
Lateral boru hattı
Sd
Sl=2Ss
Islatılan alan
Ss

## Slide 27
Sık ekilen-dikilen bitkiler, Sd>2Ss
Damlatıcı
Bitki
Lateral boru hattı
Sd
Sl=Sd
Ss

## Slide 28: Meyve ağaçlarında lateral tertip biçimleri
Her ağaç sırasına tek lateral
Kuru alan
Damlatıcı
Ağaç
Lateral boru hattı
Sd
Sl=Ss
Islatılan alan

## Slide 29
Her ağaç sırasına iki lateral
Kuru alan
Damlatıcı
Ağaç
Lateral boru hattı
Sd
Sl
Islatılan alan
Ss

## Slide 30: Damla sulamada sistem tertibi
Lateral ve manifold boru hatları eğimsiz ya da bayır aşağı eğimde döşenir. Lateral uzunluğu 100 m’yi geçmemeli, manifold uzunluğu 40 m’nin altında olmamalıdır.
Manifold boru hatları laterallere iki yönde hizmet etmelidir.
Uygun lateral tertip biçimi seçilmelidir.
Sistem tertibinde, maliyetin düşük ve işletmenin kolay yapılmasına özen gösterilmelidir.