## Slide 1: Süt Enzimleri
Prof. Dr. Ebru ŞENEL

## Slide 2: Enzim
Canlı hücreler tarafından sentezlenen organik ve katalitik bileşiklerdir. “Biyokatalizör” olarak adlandırılmaktadır. Diğer katalizörlerden kolloidal protein yapılarından dolayı duyarlılıkları ile ayrılmaktadır. Bu nedenle şöyle tanımlanabilir;
Enzim; organizma tarafından protein yapısında üretilen ve çok düşük miktarları bile, gerek hücre içinde ve gerekse hücre dışındaki biyokimyasal reaksiyonları gerçekleştiren spesifik organik maddelerdir.

## Slide 3
Sütte bulunan enzimler 2 kaynaktan ileri gelir;
Sütün “doğal enzimleri”, meme dokusu hücrelerinden, kan plazması ile lökositlerden ve salgı hücre stoplazmasından süte geçmektedir
Süte kontamine olan mikroorganizmalar tarafından sentezlen grup ise “mikrobiyel kaynaklı enzimler” olarak nitelendirilmektedir.
Her iki grupta yer alan enzimler süt ve ürünlerinde meydana gelen biyokimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak rol almakta ve sütün yapısında, tat ve aromasında olumlu veya olumsuz bazı değişiklere neden olmaktadır

## Slide 4
Bazı doğal süt enzimleri,
süt ve süt ürünlerine uygulanan ısıl işlemin derecesini ve etkinliğini belirlemek için indikatör olarak kullanılmaktadır.
Bazı enzimler ise mastitis gibi meme hastalıklarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.
Yeni doğan canlının bağışıklık sisteminin ve bağırsak florasının geliştirilmesi gibi bazı fonksiyonları içermektedir

## Slide 5: Çizelge .Sütte bulunan bazı önemli enzimler ve fonksiyonları
Enzim | Fonksiyonu/kullanım alanı/etkisi
Proteaz Lipaz Alkali fostafaz –gulutamiltranspeptidaz Sülfidril oksidaz Süperoksit dismutaz Ksantin oksidaz Laktoperoksidaz Laktoz sentetaz N-acetil- β-D-glukozaminidaz | UHT sütün jelleşmesi Hidrolik ransidite Pastörizasyon testi Meme bezlerine aminoasit konsantrasyonunun artırılmasında Yanmış/pişmiş tadın uzaklaştırılmasında Oksidasyonun engellenmesinde Oksidasyon katalizinde Bakteri inhibisyonunda Meme bezlerinde laktoz biyosentezinde Mastitisin belirlenmesinde

## Slide 6
Enzimlerin süt ve ürünlerinde teknolojik olarak sağladığı yararlar ve kullanım alanları şöyle özetlenebilir;
Süte koruyucu amaçla katılan maddelerin ve peroksit varlığının belirlenmesinde,
Pastörizasyon kontrolünde ve ısıl işlemin derecesinin tespitinde,
Meme hastalıkları başta olmak üzere patolojik ve fizyolojik rahatsızlıkların teşhisinde,
Koyulaştırılmış süt, dondurma ve bazı peynirlerde görülen kristalleşme kusurlarının önlenmesinde,
Süt ve süt ürünlerinin tat-aroma niteliğinin geliştirilmesinde,
Krema ve peynirin olgunlaştırılmasında,
Peynir üretiminde sütün pıhtılaştırılmasında

## Slide 7: Alkali fosfataz ve Asit fosfataz
Fosfataz, fosforik asidin monoesterlerini hidrolize eden bir fosfomonoesteraz’dır. Sütte farklı pH’larda optimum aktivite gösteren iki farklı fosfataz enzimi bulunmaktadır. Bu enzimler
asit fosfataz (EC 3.1.3.2)
alkali fosfataz (EC 3.1.3.1)
olarak adlandırılmaktadır.

## Slide 8
Asit fosfataz, termostabil bir enzimdir ve pastörizasyon sıcaklıkları ile 88 ºC/ 30 dk ısıl işlem koşullarında aktivitesini koruyabilmektedir. Bu enzimin tamamen inaktif olabilmesi için 100 ºC /1 dk ısıl işlem uygulaması gerektiği belirtilmektedir. Asit fosfataz enzimi belirli koşullarda UHT sterilizasyonunda bile aktif kalabilmektedir. Ancak, bu enzimin ısı stabilitesi pH’ya bağlıdır ve düşük pH değerlerinde ısı stabilitesi daha yüksektir

## Slide 9
Alkali fosfataz, teknolojik açıdan asit fosfataza göre daha fazla önem taşımaktadır. Bu enzim alkali pH’da çalışan bir hidrolazdır ve asit fosfataz gibi hem serum fazında serbest formda hem de ksantinoksidaz ile birlikte yağ globül membranına absorblanmış mikrozomlarda bulunmaktadır. pH 9.0-10.5 arasında optimum aktivite gösterirken, pH 5.0’de aktivitesi azalmakta ve 63 °C / 30 dk, 70 °C / 90 s, 72 °C / 15 s, 80 °C / 0.45 s ısıl işlem normlarında inaktif duruma geçmektedir. Alkali fosfataz ısıya oldukça duyarlıdır ve sütün pastörizasyon kontrolünde indikatör enzim olarak kullanılmaktadır

## Slide 10: Laktoperoksidaz
Sütte doğal olarak bulunan laktoperoksidaz ilk tanımlanan enzimler arasında yer almaktadır. Hidrojen peroksit gibi peroksitleri parçalayarak açığa çıkan oksijen atomunu okside olabilen maddelere taşımaktadır.
Bu enzimin optimum çalışma pH’sı 6.8’dir
Isıl işleme karşı oldukça stabil olup pastörizasyon normlarının üzerinde inaktif hale geçmektedir. Klasik pastörizasyon sıcaklıklarında laktoperoksidaz enzimi önemli ölçüde aktivitesini koruyabildiğinden pastörize sütlerin raf ömrünün uzatılmasında da etkili olabilmektedir

## Slide 11
Peroksidaz enzimi sıcaklık  zaman kombinasyonlarına bağlı olarak, 72 °C / 30 dk, 75 °C / 2.5 dk, 80 °C / 5 s -3.5 dk, 85 °C / 0.13 s ısı uygulamalarında inaktif olmaktadır.
Bu enzimin reaktive olmadan tamamen inaktivasyonu için 85 °C / 10 s ısıl işlem uygulanması gerektiği bildirilmiştir

## Slide 12: Ksantinoksidaz
Ksantioksidaz (XO), sütte serum fazında çözünür formda ve yağ globül membran ile ilişkili halde bulunmaktadır. Büyük oranda yağ globül membranında lipoproteinlere absorlanmış mikrozomlarda alkali fosfataz ile birlikte yer almaktadır .
Ksantinoksidaz; aldehitler, ksantin, hipoksantin, NADH gibi bileşenlerin oksidasyonunu katalize eden spesifik olmayan bir enzimdir

## Slide 13
Optimum aktivite pH’sı 6-9 arasındadır
Ksantinoksidaz, pastörizasyon sıcaklığında (75 °C / 15s) aktif iken 70 °C / 4 dk ısıl işlem sonunda inaktif olmaktadır (Metin, 1996). Ancak, bu enzimin tamamen inaktivasyonu için 77 °C / 15 dk ısıl işlem uygulanması gerektiği bildirilmektedir (Kitchen, 1985). Bazı araştırmacılar 80 °C / 15 s ısıl işlem ile ksantioksidazın aktivitesinin %70’ni kaybettiği ifade ederken (Farkye ve Imadifon, 1995) Sharma ve ark. (2009), 85-90 °C’de ısı uygulaması ile ksantinoksidazın tamamen inaktif hale geçtiğini bildirmektedir.

## Slide 14: Katalaz
Katalaz enzimi hidrojen peroksidi su ve oksijene katalize edebilme yeteneğine sahip doğal bir süt enzimidir. Somatik hücre sayısı yüksek ve mastitisli sütlerde katalaz aktivitesi artmakta ve dolayısıyla sütte istenmeyen kalitenin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır
Bu enzimin optimum çalışma sıcaklığı 38 °C, pH’sı ise 7 civarındadır
Katalaz enziminin ısı stabilitesi yüksektir. Tampon ortamda 70 °C’de 30 dakikalık ısıl işlem sonucunda katalaz aktivitesinin tamamen, 72 °C’de 15 s ısıl işlem sonunda ise %60 oranında kaybolduğu belirlenmiştir

## Slide 15
Katalaz enzimi pastörizasyon yeterliliğinin test indikatörlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Son zamanlarda, sütte aktif katalaz enziminin varlığı, termizasyon uygulanmış sütten üretilen peynirler için bir indikatör olarak değerlendirilmektedir.

## Slide 16: Proteinazlar
Proteinazlar, proteinler üzerine etki eden bir enzim grubudur. Bazı proteazlar mikrobiyel kaynaklı iken, bazıları kandan süte geçmektedir.
İnek sütünde plazmin, plazminojen, plazminojen aktivatörleri, trombin, katepsin D, asidik süt proteazları ve aminopeptidazları içeren çok sayıda proteaz bulunmaktadır

## Slide 17
Proteinazların neden olduğu biyokimyasal değişimler bazı süt ürünlerinin kalite özellikleri üzerine olumlu veya olumsuz etkisi olmaktadır. Örneğin; peynir olgunlaşması sırasında aminoasit birikimi karakteristik tat-aromanın belirginleşmesinde etkili iken, belirli düzeyin üzerinde aminoasit birikimi tat/aroma kusurlarına yol açabilmektedir.
UHT sütlerde ise, depolama süresince karşılaşılan jelasyon proteinazların varlığı ile ilişkilendirilmektedir.

## Slide 18
Plazmin, sütün temel proteolitik enzimidir ve yaklaşık pH 7.5’da ve 37°C’de optimum aktivite gösterdiği için genellikle süt alkali proteinazı olarak adlandırılmaktadır .
Plazmin, sütte hem aktif enzim formunda hem de inaktif zimojen ve plazminojen formunda bulunmaktadır ve aktif enzim ile inaktif enzim arasındaki oran 1:5’dir .
Plazminin spesifik aktivitesi plazmin inhibitörleri ve plazminojen aktivatörlerine bağlıdır ve bu enzim ısıya karşı oldukça stabildir. 72 °C’ de 15 saniye süre ile gerçekleştirilen pastörizasyon sonucunda plazmin aktivitesinin sadece %10-17’si azalmaktadır

## Slide 19
Plazmin, hem β-CN hem de αs2-CN etki etmektedir. -CN, plazmin ile degradasyona karşı biraz daha dirençlidir. Kazeinin degragasyon ürünleri tat bozukluğu ve acı tadın oluşumuna neden olmaktadır.
Plazmin aktivitesi peynir üretiminde rennet ile koagülasyon süresi, pıhtı sıkılığı ve sinerez gibi özellikleri de etkilemektedir.

## Slide 20
Asit proteazların
optimum aktivite gösterdiği pH değeri 4’dür.
Asit proteazlar, alkali proteazlara oranla ısıya karşı daha duyarlıdır. Bu enzim, 60 °C/10 dk ısıl işlemden sonra aktivitesinin %70’ini, 78 °C/10 dk ısıl işlem sonrasında ise aktivitesinin %1’ini koruyabilmektedir.
Asit proteazlar, β- ve -CN’ye oranla α-CN’yi daha fazla hidrolize edebilmektedir ve peynir olgunlaşmasında önemli rol oynamaktadır.

## Slide 21: Lipoprotein Lipaz
Lipoprotein lipaz (LPL) sütte trigliseridlerin hidrolizasyonundan (lipoliz) sorumlu doğal bir enzimdir .
LPL, süt türüne göre değişkenlik göstermekle birlikte büyük oranda kazein miselleri ile ilişkili olarak plazmada ve yağ globül membranında yer almaktadır .
Yağ globül membranı herhangi bir fiziksel nedenle hasar görmediği sürece LPL trigliseridler üzerinde etki göstermemektedir

## Slide 22
LPL aktivitesi sonucu trigliseridlerden optimum koşullar altında her dakikada 2 μmol serbest yağ asidi oluşmaktadır.
LPL, ısıya oldukça duyarlı bir enzimdir ve pastörizasyon sıcaklığında aktivitesinin büyük kısmını (~%97), 72°C’ de 11.8 s veya 75 °C’de 15 s’de ise aktivitesinin tamamını kaybetmektedir